REGIONE LOMBARDIA | PROVINCIA DI LODI

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

controdeduzioni

IL  SINDACO

Sig. Domenico Crespi

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Mario Bianco

IL DIRIGENTE

Dott. Giovanni Battista Scarioni

IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO URBANISTICO

Dott. Arch. Emanuele Grecchi

ADOZIONE C.C. CON DELIBERA

n. ........ del  ..........................

PUBBLICAZIONE

dal  --------------------  al  ----------------------

PUBBLICAZIONE SUL B.U.R.L.

n.  -------------------  del  ----------------------

I PROGETTISTI

Arch. Mario Cremonesi

Ing. Arch. Luca Bucci

Arch. Paola Benelli

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5

CAPO I – GENERALITA’	5

Art. 1  (Elaborati del Piano di Governo del Territorio)	5

Art. 2 (Componente geologica del piano)	5

Art. 3  (Classificazione acustica del territorio comunale)	6

Art. 4  (Contenuti e campo di applicazione del  Piano delle regole)	6

Art. 5 (Deroghe e modifiche)	6

Art. 6 (Modificazioni d’uso)	6

Art. 7 (Stato di fatto in contrasto con le previsioni del Presente Piano di Governo del Territorio)	7

CAPO II - INDICI E DEFINIZIONI GENERALI	7

Art. 8  (Parametri e Indici urbanistico - edilizi)	7

Art. 9 (Limiti di distanza degli edifici)	11

Art. 10  (Termini e accezioni particolari)	12

Art. 11 (Definizione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio)	13

Art. 12  (Classi e categorie delle destinazioni d’uso)	18

Art. 13  (Opere di urbanizzazione primaria e opere di urbanizzazione secondaria)	23

TITOLO II - ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE	25

CAPO I –  MODALITA’ DI ATTUAZIONE	25

Art. 14 (Modalità di attuazione del Piano delle regole)	25

CAPO II -STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE	25

Art. 15 (Titoli abilitativi)	25

Art. 16 (Piani attuativi di iniziativa pubblica e di iniziativa privata)	26

Art. 17 (Piani di Attuazione)	27

Art. 18  (Convenzione dei Piani di Attuazione e dei Permessi di costruire convenzionati)	28

Art. 19 (Piani Attuativi già convenzionati)	28

Art. 20 (Elaborati richiesti per gli interventi)	28

TITOLO III - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO E RELATIVE PRESCRIZIONI	31

CAPO I – SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO E DISPOSIZIONI GENERALI	31

Art. 21 (Suddivisione del territorio)	31

CAPO II - AMBITI PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI	32

Art. 22 (Disposizioni generali per le zone residenziali)	32

Art. 23 (Nuclei di Antica Formazione)	32

Art. 24 (città consolidata)	36

Art. 25  (verde privato)	39

CAPO III - AMBITI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI EXTRAGRICOLI	39

Art. 26 (Norme generali per le aree produttive, artigianali e commerciali)	39

Art. 27  (Ambiti produttivi, artigianali e commerciali esistenti)	42

Art. 28 (Ambiti produttivi e commerciali di completamento in attuazione di P.A. vigente e convenzionato)	44

Art. 29 (Aree soggette a disciplina particolare - ADS)	44

CAPO IV - AMBITI AGRICOLI	45

Art. 30 (Ambito destinato all’attività agricola)	45

Art. 31 (indicazioni speciali per edificato rurale ed insediamenti cascinali dismessi)	48

CAPO V - AMBITI DI TUTELA AMBIENTALE	52

Art. 32  (Corridoi ambientali sovrasistemici - valenza ambientale 1)	52

Art. 33 (Corridoi ambientali sovrasistemici - valenza ambientale 2)	53

Art. 34 (riqualificazione ambientale)	53

Art.35 (interventi di compensazione ambientale)	54

Art. 36 (Zone di tutela lungo i corsi d'acqua naturali e artificiali)	55

Art. 37 (Percorsi di fruizione ambientale)	56

Art. 38 (Orli di terrazzo in ambito agricolo)	56

Art. 39 (Parchi Locali di Interesse Sovracomunale)	56

CAPO VI - AMBITI PUBBLICI E DI INTERESSE GENERALE	57

Art. 40 (Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico)	57

Art. 41 (strade e fasce di rispetto)	58

Art. 42 (Impianti tecnologici)	61

CAPO VII - AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE E TRASFORMAZIONE	62

Art. 43 (Ambiti di trasformazione e riqualificazione - AT e CRU)	62

TITOLO V – COMPONENTE IDROGEOLOGICA DEL PIANO – CLASSI DI FATTIBILITA’	67

TITOLO VI – PROGETTI NORMA	71

AT01 _ Ambito di Trasformazione Malpensata Nord	72

AT03 _ Ambito di Trasformazione Via Cazzulani- PEEP	73

AT04 _ Ambito di Trasformazione Via Aldo Moro	74

AT06 _ Ambito di Trasformazione Maiano	75

CRU _ 1 Comparto di Riqualificazione Urbana Via Statuto	76

CRU _ 2 Comparto di Riqualificazione ex Sinterama	77

CRU _ 3 Comparto di Riqualificazione Urbana Via Cavour	78

CRU _ 9 Comparto di Riqualificazione Urbana Musella e Musellina	79

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – GENERALITA’

Art. 1  (Elaborati del Piano di Governo del Territorio)

1. 	Il Piano di Governo del Territorio (PGT) è costituito dai seguenti elaborati e documenti:

Il Documento di Piano (DdP)

- Relazione tecnica illustrativa

- Tav A01 Tavola delle previsioni di Piano (1:10.000)

Il Piano dei Servizi (PdS)

- Relazione tecnica illustrativa

- Tav A02 Individuazione delle aree o attrezzature di interesse pubblico (Nord 1:2.000)

- Tav A03 Individuazione delle aree o attrezzature di interesse pubblico (Sud 1:2.000)

- Tav A04 Individuazione delle aree o attrezzature di interesse pubblico (Frazioni 1:2.000)

Il Piano delle Regole (PdR)

- Norme di attuazione

- Tav A05 Ambiti e aree soggette a specifica disciplina – Capoluogo Nord(1:2.000)

- Tav A06 Ambiti e aree soggette a specifica disciplina – Capoluogo Sud(1:2.000)

- Tav A07 Ambiti e aree soggette a specifica disciplina – Frazioni (1:2.000)

- Tav A08 Ambiti e aree soggette a specifica disciplina (territorio Nord1:5.000)

- Tav A09 Ambiti e aree soggette a specifica disciplina (territorio Sud1:5.000)

- Tav A10 Vincoli e ambiti sensibili (1:10.000)

- Carte di fattibilità geologica

- Allegato 01 Guida agli interventi nei nuclei di antica formazione

- Allegato 02 Guida agli interventi di compensazione ambientale

- Allegato 03 Guida agli incentivi per l’uso razionale dell’energia e confort ambientale

- Componente Idrogeologica , Sismica e classi di fattibilità

Art. 2 (Componente geologica del piano)

1.	Studio geologico a supporto del PGT

Lo studio geologico con le tavole di analisi e di fattibilità è stato redatto secondo quanto richiesto dalla Legge Regionale del 16 Marzo 2005 n.12, e successive modifiche e integrazioni.

2.	Attuazione del Piano nel  rispetto dello studio geologico.

L’attuazione delle previsioni di Piano dovrà essere conforme a quanto previsto nelle indicazioni tecniche e procedurali elaborate per le classi di fattibilità geologica e contenute nella relazione geologica. Le classi sono cartograficamente desumibili nella tavola di fattibilità geologica e delle azioni di piano.

3.	Fasce di rispetto idraulico ed idrogeologico.

Le realtà idrauliche esistenti sono tutelate da fasce di rispetto idraulico ed idrogeologico, ogni intervento infrastrutturale e di edificazione deve preventivamente rispondere agli aspetti di prevenzione come disposto dalle leggi di polizia idraulica vigenti.

4.	Per ogni tipologia d'intervento sia edificatorio che di modificazione dell'assetto idrogeologico, vegetazionale, dovranno essere verificate, oltre alla rispondenza alle  presenti norme, le indicazioni contenute nella componente Geologica, idrogeologica, sismica che costituisce parte integrante delle presenti norme.

5.	Al titolo V del presente documento si allegano le indicazioni e norme relative alla componente idrogeologica che costituiscono con la Tavola delle Carta di fattibilità geologica, parte integrante del Piano delle Regole.

Art. 3  (Classificazione acustica del territorio comunale)

1.	La classificazione acustica del territorio comunale è stato redatto secondo le indicazioni tecniche e normative fornite dalle presenti leggi:

- DPCM 01/03/1991 – Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno;

- Legge 26/10/1995 n° 447 – Legge quadro sull’inquinamento acustico;

- DPCM 14/11/1997 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;

- L.R. 10/08/2001, n° 13 – Norme in materia di inquinamento acustico;

- Delibera Regionale n° VII/9776 del 02/07/2002 – “Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale”;

- D.P.R. n° 142 del 30/03/04 “Disposizioni per il contenimento dell’inquinamento acustico dal traffico veicolare, a norma dell’art. 11 della legge 26 Ottobre 1995, n. 447”;

2.	L’attuazione del Piano di Governo del Territorio dovrà attenersi a quanto stabilito dai vari elaborati grafici e normativi che costituiscono la classificazione acustica del territorio comunale.

Art. 4  (Contenuti e campo di applicazione del  Piano delle regole)

1. Il documento formato dagli elaborati elencati nell'art.1, art.2 e art.3 costituisce il Piano delle Regole del Comune di Sant’Angelo Lodigiano, elaborato ai sensi delle vigenti leggi e sostituisce il PRG vigente e le sue successive varianti. Il Piano delle Regole orienta e regola gli interventi edilizi e urbanistici destinati alla nuova edificazione, alla conservazione, modifica e trasformazione degli edifici esistenti e del suolo all'interno di tutto il territorio comunale e alla nuova edificazione compresa nella città consolidata e nei nuclei di antica formazione, ai sensi della legislazione vigente.

Art. 5 (Deroghe e modifiche)

1.	Modifiche: Salvo quanto previsto dall'art.1 della Legge 03.01.1978, n.1, sono ammesse modifiche al PGT secondo i tempi, le forme, i modi e le procedure indicate dalle normative vigenti con particolare riferimento alla LR 12/2005, legge di governo del territorio e successive modifiche e integrazioni.

2.	Deroghe: i poteri di deroga, possono essere esercitati limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico e sempre con osservanza delle normative vigenti.

Il permesso di costruire in deroga agli strumenti di pianificazione è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale e senza necessità di preventivo nulla-osta regionale. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati stabiliti dal Piano delle Regole e dai piani attuativi. La deroga può essere assentita ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, nei casi ed entro i limiti indicati dall’articolo 19 della legge regionale 20 febbraio 1989, n.6.

Art. 6 (Modificazioni d’uso)

1.	Il presente Piano delle regole recepisce tutte le indicazioni in materia di “Disciplina dei mutamenti delle destinazioni d’uso di immobili e delle variazioni essenziali” stabilite dagli articoli 51, 52, 53 e 54 contenuti nella Parte II, Titolo I, Capo VI della LR 12/2005 e s.m.i.

2. Per i mutamenti di destinazione d’uso di aree e di edifici che comportino una variazione del fabbisogno di standard, il Comune verifica la sufficienza della dotazione di aree di interesse generale, con riferimento, in particolare, a precedenti modifiche di destinazioni d’uso o costituzioni di standards che abbiano già interessato l’area o l’edificio e definisce le modalità per il reperimento, a mezzo di atto unilaterale d’obbligo o di convenzione, degli eventuali standard aggiuntivi dovuti per la nuova destinazione in rapporto alla dotazione già attribuiti dalla precedente destinazione.

3.	Il Comune, qualora accerti la materiale impossibilità del reperimento totale o parziale di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale nell’area o edificio interessati dal mutamento di destinazione d’uso, a seguito di dettagliata relazione motivante, può accettare la richiesta che venga corrisposta all’Amministrazione comunale, in alternativa, una somma commisurata al valore economico dell’area da acquisire, in base a criteri generali approvati e periodicamente aggiornati dal Comune, fatto salvo quanto già corrisposto in sede di piano attuativo o di permesso di costruire convenzionato.

Art. 7 (Stato di fatto in contrasto con le previsioni del Presente Piano di Governo del Territorio)

1.	Gli usi del suolo o gli immobili i quali, alla data di adozione del presente PGT, risultino in contrasto con quanto stabilito dal Piano di Governo del Territorio potranno subire trasformazioni soltanto per adeguarvisi, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria definiti dalle normative vigenti. Nel caso in cui il PGT preveda la destinazione di area per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale è ammessa esclusivamente la manutenzione ordinaria.

2.	Per gli interventi che risultano in contrasto con le previsioni di PGT, si applicano le misure di salvaguardia così come è stabilito dalla normativa nazionale e regionale.

CAPO II - INDICI E DEFINIZIONI GENERALI

Art. 8  (Parametri e Indici urbanistico - edilizi)

St (ha; mq) Superficie territoriale:

rappresenta la quantità di area interessata dai singoli Piani Urbanistici d’Attuazione. La totalità dell’area all’interno della perimetrazione dei comparti concorrerà a determinare il computo edificatorio indipendentemente dalla loro specifica utilizzazione prevista dai Piani Urbanistici Attuativi.

Sf (mq.) Superficie fondiaria:

rappresenta la quantità di area pertinente e asservita a ciascun singolo intervento edificatorio al netto delle aree destinate alle urbanizzazioni primarie e secondarie. Nell’area di pertinenza è possibile includere aree soggette a servitù di passaggio privato, di elettrodotto e quelle che in genere non siano soggette all’uso pubblico.

Slp. (mq.) Superficie lorda di pavimento:

è costituita dalla somma delle superfici di ciascun piano o soppalco, entro o fuori terra, al lordo delle murature di ogni area coperta e chiusa su almeno tre lati. Essa è costituita dalla somma delle superfici di tutti i piani dei fabbricati comprese nel profilo esterno delle pareti perimetrali calcolate in conformità alle normative vigenti, in attuazione delle norme sul risparmio energetico, al netto delle esclusioni indicate nei successivi punti.

Tutte le superfici di vendita Sv di seguito definite, in strutture permanenti sono computate ai fini del calcolo della Slp

Non sono compresi nel calcolo della Slp:

- I piani interrati o seminterrati con pavimento a quota pari od inferiore ad un metro sotto il piano di spiccato, i vani con altezza minore di 2,40ml.

- le superfici a parcheggio privato (esempio: box, autorimesse, spazi coperti con tettoie) a tal fine costituite come pertinenza di specifici fabbricati od unità immobiliari comprese nel fabbricato, per la parte non eccedente un metro quadrato ogni dieci metri cubi di volume (1mq/10mc).

- i box al piano interrato e seminterrato con pavimento a quota pari od inferiore ad un metro sotto il piano di spiccato per la superficie non eccedente il 100% della Sc (superficie coperta).

- le superfici dei volumi fuori terra distinti dal corpo principale, con altezze interne medie minori ml 2.20 per il ricovero degli attrezzi/legnaie per la superficie non eccedente i 10 mq.

Nei fabbricati a destinazione residenziale (o comunque, a prevalente destinazione residenziale)

- le superfici dei vani tecnici adibiti esclusivamente all’insediamento di impianti tecnologici (esempio: centrale termica e/o di condizionamento, autoclave, locale per i motori dell’ascensore, inverter). Queste possono sommare fino ad un massimo di 10 mq, eventualmente ampliabili a fronte di documentate esigenze tecniche.

- i vani ascensore ed i vani scala comprensivi di pianerottoli di sbarco e corridoi di distribuzione ai diversi alloggi o vani, calcolati nella loro proiezione, quando comuni a due o più differenti unità nonché gli androni comuni di ingresso;

- i sottotetti la cui altezza media complessiva di piano sia inferiore a metri 1.75.

- le superfici porticate ad uso pubblico

- le superfici porticate ad uso privato per una superficie non eccedente il 30% della superficie coperta calcolata al netto del porticato stesso;

- le superfici dei balconi con profondità non superiore a 1,50 metri; la quota parte in eccedenza viene calcolata ai fini del calcolo della Slp.

- le superfici delle logge con profondità inferiore a 3,00 metri e con superficie netta massima inferiore al 20% della Slp complessiva della unità abitativa alla quale è collegata calcolata al netto della loggia stessa; la quota parte in eccedenza viene calcolata ai fini del calcolo della Slp.

- per superfici in parte in aggetto e in parte chiuse su più lati, si applica quanto precisato ai commi precedenti in modo separato, cumulando quanto previsto rispettivamente per le parti assimilabili a balconi e per quella assimilabili a logge.

- le superfici di coperture piane;

- le superfici dei vani con altezza minore o uguale a metri 2,40, esclusi i sottotetti, comuni a più unità abitative (esempio: locali ricovero biciclette, locali tecnici, locali ricovero rifiuti, cantine distribuite da un disimpegno comune), per una superficie non eccedente il 30% della Slp, e con tale destinazione comune attestata catastalmente.

- per gli edifici monopiani o bipiani fuoriterra, con esclusione dei sottotetti, le superfici con vani aventi altezza minore o uguale a metri 2,40:

- per la superficie non eccedente il 50% della Sc (superficie coperta) se ricadenti all’interno del sedime dell’edificio principale o seminterrate con pavimento a quota pari od inferiore ad un metro sotto il piano di spiccato o interrate, o che, in generale, non concorrono alla formazione della Sc;

- per le parti emergenti dal sedime dell’edificio principale e fuoriterra o che, in generale, concorrono a formare Sc, per la parte non eccedente il 10% della superficie coperta computata al netto di queste stesse superfici.

Nei fabbricati a destinazione produttiva (o comunque a prevalente destinazione produttiva):

- le superfici occupate da impianti di depurazione.

- i vani interrati o seminterrati con pavimento a quota pari od inferiore ad un metro sotto il piano di spiccato con altezza minore o uguale a metri 2.40 ricadenti all’interno del sedime dell’edificio principale.

- i vani adibiti esclusivamente all’insediamento degli impianti tecnologici non utilizzati per la produzione.

- le superfici occupate da silos o serbatoi non accessibili.

- le tettoie/portici aperti su almeno tre lati e/o pensiline aggettanti per una profondità non superiore a mt.3.00, per una superficie complessiva non superiore al 10% della slp edificabile espressa dal lotto.

- I soppalchi con profondità minore o uguale a 1,80 metri

Nei fabbricati con altre destinazioni:

- le superfici di piani interrati o seminterrati con pavimento a quota pari od inferiore ad un metro sotto il piano di spiccato destinate a parcheggio privato a tal fine costituite come pertinenza di specifici fabbricati e/od unità immobiliari comprese nel fabbricato.

- I soppalchi con profondità minore o uguale a 1,80 metri

- le superfici dei vani interrati o seminterrati con pavimento a quota pari od inferiore ad un metro sotto il piano di spiccato con altezza minore o uguale a metri  2.40, per la parte non eccedente il 50% della Sc e ricadenti all’interno del sedime dell’edificio.

- per la parte non eccedente il rapporto di un metro quadrato ogni tre metri quadrati di Slp, la somma di tutte le superfici di logge e balconi

- Le superfici porticate per la parte non eccedente il rapporto di un metro quadrato ogni tre metri quadrati di Slp.

- le superfici dei vani adibiti esclusivamente all’insediamento degli impianti tecnologici;

- le superfici occupate da “palloni” pressostatici per contenere impianti sportivi.

- In ambiti agricoli, le superfici dei manufatti rurali di servizio alla attività.

Sv (mq) Superficie di vendita:

- Superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, con l’esclusione della superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, aree a disposizione dei consumatori (es. gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta per gli automezzi, anche se coperte ed i relativi corselli.

- Nel caso di distributori di carburanti, la superficie di vendita è convenzionalmente computata pari alla metà della superficie coperta.

Sp (mq;%) Superficie permeabile

consiste nella porzione di suolo che deve rispondere alle caratteristiche del suolo permeabile, cioè in grado di assorbire dal 70% al 100% delle acque meteoriche senza necessità che esse vengano evacuate altrove mediante sistemi di drenaggio o canalizzazione, e che pertanto non è possibile occupare con costruzioni fuori terra che contribuiscono alla formazione della Superficie coperta (Sc), costruzioni seminterrate, interrate e pavimentazioni impermeabili. 	seminterrate, interrate e pavimentazioni impermeabili.

I pavimenti in masselli autobloccanti non sono considerati superficie permeabile, a differenza delle pavimentazioni assimilabili a prato armato.

Vengono computate nella superficie permeabile l'impronta di manufatti con sezione inferiore a 80 cm/ml (esempio fondazioni di recinzioni)

Si (mq;%) Superficie impermeabile

consiste nella porzione di suolo non computato nella Superficie permeabile (Sp)

Sc (mq.) Superficie Coperta:

superficie risultante dalla proiezione orizzontale ideale dei manufatti realizzati fuori terra e definiti dal loro massimo ingombro. Nel computo sono sempre compresi i portici; le logge ; le tettoie indipendenti dagli edifici; i corpi di fabbrica a sbalzo di qualsiasi profondità; le superfici occupate da "palloni" pressostatici per contenere impianti sportivi, anche se stagionali.

Non sono compresi nel calcolo della Sc:

nei manufatti compresi nell'ambito di insediamenti a prevalente destinazione diversa dalla produttiva:

- le superfici proiezione delle parti aggettanti aperte quali balconi, sporti, di gronda e simili se aventi, rispetto al filo della facciata, un distacco non eccedente metri 1,5;

nei manufatti compresi nell'ambito di insediamenti a prevalente destinazione produttiva:

- oltre a quanto sopra detto sopra, non vengono considerati, silos, serbatoi di materie prime necessarie alla produzione, proiezioni dei manufatti costituenti impianti di depurazione e le pensiline con un aggetto non superiore a 3,00 m.

Rc (%) Rapporto di copertura:

indica la massima percentuale consentita di superficie coperta (Sc) su superficie fondiaria(Sf).

H (m)	Altezza degli edifici:

L’altezza degli edifici è misurata dalla differenza tra la quota della linea di gronda e quella del punto più depresso del perimetro dell’edificio rilevata sul piano di riferimento come di seguito definito.

Convenzionalmente si assume per linea di gronda la linea di incontro tra il paramento esterno delle murature perimetrali e l’intradosso del solaio di copertura o tetto.

L’altezza, così definita, è riferibile solo agli edifici con il colmo del tetto parallelo al loro lato più lungo: diversamente, nel caso di edifici con il colmo del tetto parallelo al loro lato più corto, l’altezza misuratasi su questo lato va aumentata di un metro.

Nei fabbricati di carattere industriale e commerciale, l’altezza H viene misurata all’intradosso della trave di copertura o alla catena delle capriate; ai fini del computo, non vengono conteggiati silos, camini ed altri impianti tecnologici.

Piano di riferimento:

Nel caso di terreni pianeggianti, per piano di riferimento, si intende la quota media rilevata sul marciapiede adiacente al lotto di intervento se esistente, o quella della strada aumentata di 15 cm.

Nel caso di terreni in pendenza o in assenza di una strada unica di riferimento per piano di riferimento, si intende il profilo naturale del terreno allo stato precedente l'intervento.

h (m)	Altezza dei locali:

si intende l’altezza netta interna dei locali misurata da pavimento a soffitto o secondo la media per le volte ed i solai inclinati. Negli edifici di nuova costruzione l'altezza dei locali abitabili è normata dal Regolamento di Igiene.

Nel nucleo di antica formazione, per ogni destinazione compatibile, l’altezza minima può essere di m. 2,70;

V (mc) Volume degli edifici:

si intende il volume convenzionale dato dal prodotto della Slp per l’altezza virtuale di metri 3,10. Tale definizione è valida anche per gli edifici esistenti. Nel caso di vani interni di edifici con altezze interne maggiori o uguali a metri 5,00, al fine del computo volumetrico, si conteggerà il volume reale del vano stesso.

It  (mc/mq) Indice di edificabilità territoriale:

massimo volume (V) edificabile sull'unità di superficie territoriale ( St ).

If   (mc/mq)  Indice di edificabilità fondiaria:

massimo volume (V) edificabile sull'unità di superficie fondiaria (Sf).

Uf (mq/mq) Indice di utilizzazione fondiaria:

indica la massima superficie lorda di pavimento (Slp) costruibile per unità di superficie fondiaria (Sf).

Ut (mq/mq) Indice di utilizzazione territoriale:

indica la massima superficie lorda di pavimento (Slp) costruibile per unità di superficie territoriale (St).

Dc (m) Distanza confine di proprietà:

è la distanza tra la proiezione verticale della parete dell’edificio e la linea di confine, misurata nel punto di massima sporgenza. Le strutture orizzontali a sbalzo (balconi, scale aperte, sporti aperti, gronde, pensiline, etc.) si considerano soltanto se la loro profondità è maggiore di 1.50 m

De (m) Distanza tra edifici:

misurata fra i loro fronti nel punto in cui essa è minima. Le strutture orizzontali a sbalzo (balconi, scale aperte, sporti aperti, gronde, pensiline, etc.) si considerano soltanto se la loro profondità è maggiore di 1.50 m.

Ds(m)  Distanza dal confine stradale:

distanza minima degli edifici fuori terra dal confine stradale. Le strutture orizzontali a sbalzo (balconi, scale aperte, sporti aperti, gronde, pensiline, etc.) si considerano soltanto se la loro profondità è maggiore di 1.50 m.

Art. 9 (Limiti di distanza degli edifici)

1.	Le distanze minime tra gli edifici per gli ambiti insediativi omogenei (residenziali, produttivi commerciali, e agricoli) sono stabilite, conformemente a quanto stabilito dalle norme vigenti.

La distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti non può essere inferiore all'altezza dell'edificio più alto: in ogni caso la distanza minima assoluta tra le pareti, anche quando una sola parete sia finestrata, deve essere di m. 10,00.

La suddetta prescrizione si applica solo nel caso di prospicienza diretta tra le pareti.

2.	Nel caso di nuovi edifici su area precedentemente inedificata o su area resa nuda a seguito di abbattimento totale di edifici preesistenti, la distanza minima di tali edifici, dal confine del proprio lotto di pertinenza, non può essere inferiore alla metà della misura H dell'edificio più alto e comunque non inferiore a m. 5,00, salvo minor distanza previo convenzionamento con la proprietà confinante, da realizzare con scrittura privata, nel rispetto comunque della distanza minima assoluta tra le pareti finestrate di m. 10,00.

3.	E' consentito costruire a confine o in aderenza ad altri edifici nei seguenti casi:

- quando esiste già un edificio a confine, privo di parete finestrata, sulla proprietà confinante; in tal caso l'altezza del nuovo edificio non potrà superare quella dell'edificio preesistente e nel rispetto dell'altezza massima raggiungibile nelle varie zone;

- quando vengono costruiti a confine contemporaneamente due edifici.

- Per la realizzazione di boxes non in aderenza a edifici su confine, previa scrittura privata vincolante convenzionamento tra i confinanti.

- In caso di differenti indicazioni contenute nel presente documento afferenti a particolari ambiti urbani.

4.	Nella città consolidata le distanze minime fra gli edifici, tra i quali siano interposte strade destinate al traffico di veicoli, debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

- m. 5,00 per lato, per le strade di larghezza fino a m. 7,00;

- m. 7,50 per lato, per le strade di larghezza compresa tra m. 7,00 e m. 15,00;

- m. 10,00 per lato, per le strade di larghezza superiore a m. 15,00.

5.	Nelle zone agricole le distanze minime sono le seguenti:

Ds = 10,00 m. La distanza dalle strade dovrà comunque rispettare i minimi prescritti dalla normativa vigente in materia

Dc = 1/2 altezza dell'edificio più alto con un minimo di 5,00 m.

De = distanza edificio più alto con un minimo di 10,00 m.

6.	Nelle zone per servizi tecnologici le distanze minime sono le seguenti:

Ds = 10,00 m.

Dc = 10,00 m.

De = 10,00 m.

7.	Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di Piani Attuativi con previsioni planovolumetriche.

Art. 10  (Termini e accezioni particolari)

- Ambiti di Trasformazioni (AT) e Comparti di Riqualificazione Urbana (CRU): Comprendono aree giudicate strategiche ai fini della formazione e/o riqualificazione del tessuto urbano e dello spazio aperto. Gli obiettivi generali sono legati alla trasformazione di parti di città attraverso un insieme coordinato ed organico di interventi; alla realizzazione di servizi e spazi di interesse generale; alla necessità di coordinare la trasformazione dello spazio fisico di parti significative del territorio.

- Unità minime di intervento (UMI): l’attuazione degli Ambiti di Trasformazione AT o Comparti di riqualificazione CRU, può avvenire unitariamente o articolata in unità minime di intervento individuate nella tavola corrispondente del Piano delle Regole. Ogni unità minima di intervento è dotata di autonomia funzionale e rappresenta la St minima per la quale si può procedere a pianificazione attuativa senza che questa debba necessariamente interessare l’intero ambito.

Se suddivisi in più di un UMI, qualora l’attuazione dell’AT o del CRU sia svolta in modo unitario, l’intero ambito o comparto è da assimilarsi ad un unico piano attuativo come se fosse costituito da un solo UMI.

- Ambiti territoriali: è un ambito territoriale ogni zona in cui sussiste un modo d’uso prevalente. Sono ambiti territoriali quelli per gli insediamenti residenziali, quelli per gli insediamenti produttivi e commerciali extraagricoli, quelli agricoli.

- Progetto-Norma: insieme di disposizioni, di criteri e di informazioni progettuali con vario grado di valenza prescrittiva, avente per oggetto la trasformazione di porzioni discrete del territorio comunale comprese negli Ambiti di Trasformazione (AT) e nei Comparti di riqualificazione Urbana (CRU). Il progetto-norma può essere costituito da testi e schemi grafici che riportano in sintesi gli elementi rilevanti degli interventi di trasformazione previsti per ciascun comparto cui fanno riferimento. Esso ad esempio può indicare: le quantità relative all'edificazione possibile e alle superfici del suolo pubblico e di quello privato; le destinazioni ammesse per gli edifici e lo spazio non costruito; le istruzioni per la progettazione relative all'insediamento degli edifici e al trattamento dello spazio aperto; ecc.. Suoi destinatari principali sono gli estensori dei piani attuativi ed ha lo scopo di indirizzare ed informare la progettazione esecutiva.

- Rustico: si tratta di un edificio esistente di origine rurale e di pertinenza ad altri edifici principali; è accorpato alla residenza (o all'officina), oppure è isolato all'interno dello spazio aperto di pertinenza. E’ comunque destinato a non ospitare persone in modo permanente (es: stalle e fienili spesso con porticati; magazzini, ricoveri per macchinari, ecc. con altezza H maggiore di 2,50 ml).

La costruzione è di carattere semplice, ma eseguita con materiali durevoli (ad esempio: laterizio, pietra o calcestruzzo per le strutture verticali; legno o calcestruzzo per i solai e le capriate, tegole per il manto di copertura); spesso è mancante delle opere finitura (intonaci o altri rivestimenti, pavimentazioni, ecc.); a volte il rustico consiste delle sole strutture portanti e della copertura, essendo privo di tamponamenti esterni e di divisioni interne.

Ai fini delle presenti norme non sono compresi nel novero dei rustici le tettoie, le pensiline e le strutture precarie in genere. Queste possono essere totalmente edificate in legno e/o con materiali di recupero, con coperture in eternit o lamiera, ecc.

- Sagoma tridimensionale dell'edificio: consiste nel contorno di un edificio, con riferimento ad ogni punto esterno di esso. In via generale non sono significative le alterazioni della sagoma tridimensionale dell'edificio derivanti da: esclusiva eliminazione di superfetazioni; sostituzione di elementi di finitura ammalorati dell'edificio, utilizzando materiali differenti da quelli esistenti; messa in opera di rivestimenti di facciata aventi spessore superiore di quelli esistenti; rifacimento della struttura portante dei tetti (con medesima concezione strutturale) o sostituzione del manto di copertura, con relativa regolarizzazione e ripristino delle linee di colmo, in ogni caso fatto salvo il rispetto delle altezze e delle eventuali altre disposizioni contenute nelle presenti norme.

Art. 11 (Definizione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio)

- Gli interventi edilizi sono quelli definiti dalle vigenti disposizioni di legge nazionale e regionale, in particolare dall'art.3 del Dpr.n.380/2001, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e dall’art. 27 LR 12/2005 e s.m.i.

- Sono previsti i seguenti tipi di intervento:

- Interventi di recupero del patrimonio esistente:

a- manutenzione ordinaria (mo);

b- manutenzione straordinaria (ms);

c- restauro (re);

d- risanamento conservativo (rc);

e- conservazione formale e valorizzazione funzionale (cf);

- Interventi di modifica, integrazione e sostituzione del patrimonio  edilizio:

f- ampliamento (a);

g- demolizione (d);

h- ristrutturazione (ri)

- Interventi di nuova costruzione:

i-  demolizione e ricostruzione - sostituzione edilizia (dr);

l- demolizione ed edificazione fuori sedime (de)

m- nuova edificazione (ne).

3.   Ad ulteriore precisazione delle modalità di intervento, le precedenti definizioni si

integrano con le seguenti indicazioni:

e - Conservazione formale e valorizzazione funzionale (cf)

Consiste in un insieme sistematico di opere finalizzato alla trasformazione dell'edificio e a conferirgli caratteri in tutto o in parte diversi da quelli attualmente presenti, tranne per quanto concerne l'aspetto esterno dei fronti principali o prospettanti o visibili dagli spazi pubblici.

E’ una tipologia di intervento assimilabile alla ristrutturazione (ri) in quanto volta al riutilizzo di edifici esistenti attraverso interventi di trasformazione edilizia e d’uso. La conservazione formale e valorizzazione funzionale è quindi il tipo di intervento che permette le maggiori e più sistematiche trasformazioni dei fabbricati mantenendo però inalterate i fronti principali e prospicienti lo spazio pubblico, le dimensioni e salvaguardandone gli eventuali elementi di pregio. Gli interventi consentiti comportano la possibilità di apportare modifiche, anche di totale riconfigurazione, esclusivamente all'interno dell'edificio (salvo quanto previsto ai commi successivi), del principio distributivo oltre che della sua specifica configurazione; del numero delle unità immobiliari; del principio strutturale. E’ consentita la ricomposizione formale e tipologica dei prospetti che risultino, nello stato di fatto, in contrasto con i tipi circostanti originali.

In generale non è ammessa la demolizione e la fedele ricostruzione salvo comprovate impossibilità tecniche da attestare con prove sui materiali nei modi indicati nelle presenti norme relativamente agli elaborati richiesti per gli interventi. In questa eventualità, identicamente a quella non recuperabile, dovrà essere ricostruita la facciata per dimensioni e materiali per ogni suo elemento costituente dalla base alla cornice, dall’aggetto della copertura e gronda agli imbotti di finestre ed aperture, alla tipologia di finitura superficiale (es bugnato ecc.).

Gli interventi non devono comportare incremento di volume o di superficie lorda di pavimento, significative alterazioni della sagoma tridimensionale dell'edificio né pregiudicare i caratteri dell’ambiente circostante. Gli eventuali incrementi di volume o di superficie lorda di pavimento, consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti, sono da intendere come interventi di ampliamento o soprelevazione.

Il Piano delle Regole individua nella sua cartografia tutti gli edifici per i quali è previsto in modo specifico questo tipo di intervento.

ELENCO ANALITICO DELLE OPERE AMMESSE RIFERITE AI PRINCIPALI ELEMENTI COSTITUTIVI  DEGLI EDIFICI:

| FINITURE ESTERNE SUI PROSPETTI PRINCIPALI E SU QUELLI PROSPICIENTI GLI SPAZI PUBBLICI (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura). | Ripristino, sostituzione e integrazione delle finiture, da eseguirsi con l’impiego di materiali e tecniche congruenti rivolte alla valorizzazione dei caratteri dell’edificio e alla salvaguardia di elementi di pregio. Non è comunque ammesso l’impoverimento dell’eventuale apparato decorativo, se di pregio. |
| --- | --- |
| FINITURE ESTERNE SUI PROSPETTI NON PROSPICIENTI GLI SPAZI PUBBLICI (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura). | Rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione degli eventuali elementi di pregio. |
| ELEMENTI STRUTTURALI (fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto). | Consolidamento, sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con tecniche appropriate. In caso di comprovata impossibilità tecnica di conservare i prospetti esistenti prospicienti lo spazio pubblico ed in assenza di elementi di pregio presenti nell’edificio, è ammessa la demolizione delle pareti perimetrali e la loro ricostruzione. Quest’ultima, specificatamente per le facciate prospicienti lo spazio pubblico, dovrà avvenire in modo da riprodurre identicamente all’originale per dimensione e posizione, ogni elemento architettonico connotante il prospetto esistente, i rapporti tra i pieni e vuoti, la quota d’imposta del tetto e le sue pendenze, i cornicioni, cornici, lesene, elementi aggettanti, ecc. Per gli altri prospetti, la Conservazione formale e valorizzazione funzionale permette interventi di sostituzione nel rispetto dei caratteri generali originali senza l’obbligo di riprodurne identicamente i caratteri dimensionali. Sono ammesse modificazioni delle quote degli orizzontamenti e delle scale. E’ consentita la realizzazione di nuovi elementi strutturali necessari per la trasformazione di organismi edilizi o di loro parti. |
| MURATURE PERIMETRALI, TAMPONAMENTI E APERTURE ESTERNE | Sono consentite la realizzazione o l’eliminazione di aperture, nonché modificazioni ed integrazioni dei tamponamenti esterni non prospicienti lo spazio pubblico per i quali vale quanto specificato nei punti precedenti e fatto salve eventuali indicazioni specifiche contenute nei Progetti Norma Sui prospetti principali o prospicienti lo spazio pubblico è consentita l’apertura di nuove finestre o l’ampliamento di quelle esistenti nei limiti di una progettazione delle facciate che abbia come riferimento i criteri compositivi originali e in ragione esclusiva di un miglioramento delle condizioni igieniche e di salubrità dell’edifico (es: realizzazione di finestra per nuovi servizi igienici o ampliamento di finestre esistenti al fine del raggiungimento dei valori richiesti per i rapporti di aereoilluminazione). In casi di comprovata necessità è ammesso il rifacimento dei muri perimetrali non portanti e non prospicienti lo spazio pubblico, purché sia mantenuto il posizionamento dell’edificio e siano conservati gli eventuali elementi di pregio. |
| TRAMEZZI E APERTURE INTERNE | Sono ammesse, per mutate esigenze distributive o d’uso, modificazioni dell’assetto planimetrico, nonché l’aggregazione o la suddivisione di unità immobiliari. |
| FINITURE INTERNE (tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi). | Rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione degli eventuali elementi di pregio. |
| IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO-SANITARI | Realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari. |
| IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI (impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio: reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione dei rifiuti liquidi, solidi ed aeriformi). | Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti; i volumi tecnici possono essere realizzati, se necessario, anche all’esterno degli edifici, purchè non configurino un incremento della superficie utile di calpestio. |

Per i rustici - come definito nelle presenti norme – è consentita la riqualificazione del manufatto e totale rifunzionalizzazione con aumento e/o formazione della Slp attraverso un intervento che mantiene chiaramente riconoscibile la morfologia originaria e quelli per i quali è previsto il mantenimento in tutte le parti la sagoma tridimensionale dell’edificio. Si tratta di un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio diverso dal precedente nel rispetto dei suoi caratteri principali.

L’intervento sui rustici per destinarli ad usi differenti da quelli originali comportano la formazione di Slp e sono assimilabili alla nuova edificazione fatto salvo le tutele dei caratteri morfotipologici indicate nel presente comma e nelle presenti norme.

Attraverso la scelta opportuna dei rapporti tra i pieni ed i vuoti e l’utilizzo di materiali e tecnologie costruttive adeguate, sono consentite tutte le opere necessarie a nuove forme di utilizzo dell’edificio principale e, ove consentito, delle sue parti aperte su più lati.

In caso di comprovata impossibilità tecnica di consolidare e conservare singole parti delle strutture esistenti, è ammessa la loro sostituzione. Quest’ultima dovrà avvenire in modo da riprodurre l'originale in ogni elemento connotante esternamente il prospetto esistente, i rapporti tra i pieni e vuoti, la quota d’imposta del tetto e la sua pendenza, i cornicioni, cornici, lesene, elementi aggettanti, ecc.

g- Ampliamento (a)

Consiste nelle opere finalizzate alla realizzazione di superficie lorda di pavimento e di volumi supplementari oltre a quelli che già costituiscono l'edificio originale preesistente.

E’ una tipologia di intervento assimilabile all’intervento di nuova costruzione.

Si distinguono tre principali tipi di ampliamento:

espansioni: sono addizioni che modificano la superficie lorda di pavimento e/o superficie accessoria e la superficie coperta complessive in allargamento di un edificio esistente

Con lo scopo di favorire il risparmio energetico e il migliore uso del patrimonio edilizio esistente può non essere considerato ampliamento la realizzazione di rivestimenti esterni alle facciate.

sopraelevazioni: sono addizioni verticali che modificano la superficie lorda di pavimento complessiva e l'altezza dell'edificio; oppure hanno effetti solo sulla sagoma tridimensionale, senza variazioni di superficie lorda di pavimento, con il solo aumento delle altezze dell'edificio.

con mantenimento della sagoma tridimensionale dell'edificio: comportano l'aumento della superficie lorda di pavimento complessiva senza espansioni o sopraelevazioni di sorta.

In tutti i casi gli interventi previsti dovranno fare in modo che la porzione di edificio aggiuntiva sia integrata al fabbricato esistente, realizzando un complesso edilizio e architettonico unitario.

Gli ampliamenti possono comportare l'aumento delle unità immobiliari.

Le caratteristiche dimensionali e insediative dell'ampliamento dovranno rispettare i parametri urbanistici ed edilizi di zona e/o le norme specifiche eventualmente indicate per il singolo edificio.

h- Demolizione (d)

Consiste nella demolizione di edifici al fine di destinare le aree a spazi aperti di varia natura (spazi pedonali, giardini, parcheggi, ecc.). Le demolizioni, da eseguire nell’ambito di interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, sono soggette alle procedure prescritte per tali interventi di cui fanno parte.

i-Demolizione con ricostruzione – sostituzione edilizia (dr)

Consiste nella possibilità di sostituire parzialmente o totalmente un edificio con un altro, con caratteristiche simili o difformi da quello esistente. Tali interventi devono comportare la realizzazione di organismi anche diversi da quelli preesistenti a condizione che non vengano superati i limiti di SLP, volume ed altezze preesistenti, secondo modalità specificate dallo strumento urbanistico. Le caratteristiche dimensionali e insediative del nuovo fabbricato, da realizzare a seguito della demolizione, dovranno rispettare le norme di zona e/o quelle specifiche eventualmente indicate per il singolo edificio. In mancanza di istruzioni circa le caratteristiche della nuova costruzione, l'edificazione dovrà avere caratteristiche analoghe a quelle del fabbricato demolito, con variazioni minimali del suo sedime.

4.	In tutti i casi in cui nella cartografia di piano sono individuati specifici tipi di intervento (per un singolo edificio o per gruppi di immobili), questo prevale sulle norme di zona quale soglia massima di intervento ammissibile.

Gli edifici esistenti ricadenti all’interno di ambiti per i quali è prevista specifica regolamentazione (AT o CRU), potranno essere oggetto esclusivamente di interventi compatibili con le eventuali previsioni del relativo Progetto Norma.

5.  Per ogni singolo intervento edilizio dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- copertura in eternit: secondo quanto disposto nel PRAL approvato con DGR VIII/1526 del 22.12.05 i soggetti pubblici e privati hanno l'obbligo di notificare all'ASL competente per il territorio, la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto in matrice friabile e compatta.

- In caso siano presenti strutture contenenti amianto, la rimozione è soggetta alla presentazione del Piano di Rimozione alla competente ASL.

- Rifiuti vari: tutti i materiali non riutilizzabili in loco dovranno essere classificati ai sensi della normativa vigente (D.Lgs 152/06) e pertanto avviati a smaltimento o recupero in idonei siti.

- Pozzi di prelievo acque sotterranee: nel caso un pozzo privato debba essere dismesso, dovranno essere seguite le procedure previste dalla circolare 38/SAN/89 dalla D.G.R. 22502/92 e dal R.L.I.

- Terre da scavo: la gestione delle terre da scavo dovrà avvenire secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 art.186.

- Risparmio idrico: in conformità a quanto indicato nell'art.6 del Regolamento Regionale n.2 del 24/03/2006 “Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma1 lettera c)della legge regionale 12 dicembre 2003 n.26” Gli interventi di nuova edificazione e interventi di recupero del patrimoni edilizio esistente dovranno prevedere:

- l'introduzione negli impianti idrico-sanitari di dispositivi idonei ad assicurare una significativa riduzione del consumo di acqua, quali: frangigetto, erogatori riduttori di portata, cassetta di scarico a doppiacacciata;

- come stabilito nell'art.25 comma 3 del d.lgs 152/1999 nell’art.98 DLGS 152/2006 che prevede la realizzazione della rete di adduzione in forma duale.

- Camini: DGR 5546/2007 punto b2 in materia di camini o similari all’interno delle residenze

Art. 12  (Classi e categorie delle destinazioni d’uso)

1.	Ai fini della assegnazione delle attività non ammesse negli ambiti di cui al Titolo III delle presenti norme, ciascuna destinazione d'uso può essere collocata in una delle seguenti classi:

Destinazione d'uso principale (o qualificante): è quella che in modo prevalente caratterizza le attività che si svolgono in un edificio o in un ambito.

Destinazione d'uso non compatibile: è quella che non si può insediare nell’ambito, in quanto comportante effetti negativi, e che, pertanto, non può convivere in contiguità alla destinazione d'uso principale.

Le destinazioni d'uso non compatibili e le eventuali quantità ammissibili sono indicate nelle norme di ciascun ambito di cui al Titolo III.

2.	Categorie:

Il Piano delle Regole definisce le destinazioni d'uso consentite nelle zone, di cui al Titolo III delle norme, con le categorie elencate nel presente articolo.

Le categorie e le definizioni di seguito elencate hanno effetti limitatamente ai criteri localizzativi utilizzati dal Piano delle Regole per l'indicazione delle destinazioni d'uso ammesse nelle zone. Pertanto non hanno effetti sulle modalità di calcolo degli oneri di urbanizzazione, per le quali sono invece valide le disposizioni generali vigenti.

Le attività che non dovessero comparire negli elenchi del presente articolo dovranno essere inserite, per analogia, ove possibile, nelle categorie qui di seguito indicate.

AG	Agricoltura: consiste nell'uso del suolo per lo svolgimento di attività volte alla coltivazione della terra e all'allevamento zootecnico non intensivo.

Comprende le seguenti destinazioni d'uso integrative: residenza (RS: 1-2), limitatamente alle esigenze e ad esclusivo uso dei conduttori del fondo, entro i limiti quantitativi dettati dalle disposizioni generali vigenti.

Fanno capo a questa destinazione d'uso:

- campi coltivati;

- colture florovivaistiche;

- colture orticole;

- boschi;

- pascoli;

- serre;

- fabbricati ed impianti direttamente connessi alla lavorazione della terra e attrezzature annesse (edifici per l'allevamento animale non a carattere intensivo, fienili, depositi per attrezzi e macchinari, silos, serbatoi idrici, stalle, ecc.).

- attività agrituristiche

PR	Produzione: consiste nell'uso degli edifici e dello spazio aperto per lo svolgimento di attività volte alla estrazione di materie prime, alla fabbricazione di prodotti commerciali (sia mediante trasformazione del grezzo o del semilavorato, sia mediante assemblaggio di parti prodotte altrove), alla loro conservazione, manutenzione e riparazione. Comprende anche le seguenti destinazioni d'uso integrative: residenza (RS 1-2) nella misura di un alloggio con 150 mq di Slp massima per unità, riferita esclusivamente alla residenza del proprietario e/o del custode; laboratori di ricerca e sperimentazione(TR 4); attività tecniche, direzionali (TR 1), commerciali, espositive, di ristoro e ricreative, mense aziendali (EP 4). Le percentuali di Slp ammesse per ogni unità produttiva o per i piani attuativi vengono indicate nelle norme di cui al Titolo III.

Fanno capo a questa destinazione d'uso:

- officine industriali;

- officine artigianali;

- magazzini e depositi coperti e scoperti, a servizio di officine industriali e artigianali, anche non localizzate nello stesso lotto;

- edifici per l'allevamento animale a carattere intensivo;

- edifici per la trasformazione, lavorazione e immagazzinamento di prodotti agricoli;

- spazi ospitanti attività per la riparazione delle carrozzerie;

- spazi aperti ed impianti per l'attività di rottamazione;

- spazi ospitanti le attività dell'artigianato di servizio (es: idraulico, elettricista, tappezziere, restauratore, ecc…)

- strutture e servizi per il settore della distribuzione (piattaforme logistiche)

TR	Terziario: consiste nell'uso degli edifici e dello spazio aperto per lo svolgimento di attività dirette alla produzione e alla fornitura di servizi. Quando ricopre il ruolo di destinazione d'uso pertinenziale comprende le attività di gestione e amministrazione di attività di natura produttiva.

Comprende anche le seguenti destinazioni d'uso integrative: residenza (RS 1-2), solo per il custode con la limitazione a 150 mq di Slp massima.

Fanno capo a questa destinazione d'uso:

- edifici per uffici;

- locali per uffici e studi professionali;

- locali ed edifici per istituti di credito e assicurazioni;

- locali ed edifici per centri di ricerca scientifica e tecnologica.

CM Commercio: consiste nell'uso degli edifici e dello spazio aperto per lo svolgimento di attività dirette alla vendita di beni e alla fornitura di alcuni servizi.

Comprende anche le seguenti destinazioni d'uso integrative, complessivamente in quantità non superiore al 10 % della Slp totale, salvo specifiche indicazioni del piano: terziario (TR 2); esercizi pubblici (EP 1-2) non oltre i 200 mq. di Slp.

Fanno capo a questa destinazione d'uso:

- negozi per la vendita al dettaglio, con Slp fino a mq. 400;

- supermercati di quartiere, con Slp fino a mq. 1.500;

- spazi ospitanti le attività dell'artigianato di servizio (idraulico, elettricista, parrucchiere, calzolaio, tappezziere, restauratore, estetista, sarto, lavanderia, ecc.) con Slp fino a 400 mq;

- autolavaggi;

- magazzini e depositi coperti e scoperti, anche non localizzati nello stesso lotto dei rispettivi centri di vendita;

- spazi attrezzati per la vendita all'aperto;

- spazi per attività di internet point e telecomunicazioni

- ludoteche, sale giochi, bowling, ecc. (con Slp fino a mq. 200);

- discoteche e sale da ballo (con Slp fino a mq. 400).

In assenza di strumentazione per il governo delle attività commerciali, queste sono consentite nei limiti prescritti dalle normative vigenti in materia.

EP	Esercizi ad uso collettivo: consiste nell'uso degli edifici e dello spazio aperto per lo svolgimento di attività volte alla somministrazione di bevande e alla ristorazione.

- bar;

- ristoranti;

- self-service;

- mense.

RS	Residenza: consiste nell'uso degli edifici e dello spazio aperto per lo svolgimento di tutte le funzioni che appartengono alla dimensione domestica dell'abitare.

Fanno capo a questa destinazione d'uso:

- alloggi in edifici unifamiliari e plurifamiliari per la residenza permanente;

- locali e/o edifici di pertinenza, strettamente legati allo svolgimento delle funzioni domestiche, per i quali non è prevista la permanenza di persone.

AR 	Attrezzature ricettive: consiste nell'uso degli edifici e dello spazio aperto per consentire la permanenza temporanea di persone e per offrire loro i servizi necessari al soggiorno.

Comprende anche le seguenti destinazioni d'uso integrative, complessivamente in quantità non superiore al 20 % della Slp: esercizi pubblici (EP 1-2-3); commercio (CM 1).

Fanno capo a questa destinazione d'uso:

- alberghi;

- motel;

- pensioni e locande;

- residence;

- bed&breakfast;

- ostelli.

SAC Servizi e attrezzature di interesse collettivo: consiste nell'uso degli edifici o dello spazio aperto, pubblici o privati, ai fini dello svolgimento di attività ricreative, culturali e assistenziali dirette a tutti i cittadini, o ai fini della fornitura di servizi di interesse collettivo.

Nel novero dei servizi di interesse collettivo è compresa l’edilizia residenziale pubblica.

Tali destinazioni d'uso possono occupare aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse generale (Cfr. Aree private di uso pubblico) qualora siano promosse dall'Amministrazione Comunale; da enti pubblici (economici e non); da società a prevalente capitale pubblico preposte alla gestione dei servizi pubblici; da soggetti privati convenzionati con l'Amministrazione Comunale, fatto salvo quanto previsto dalla LR N.12 del 2005 (e s.m.i) a proposito degli edifici di culto e delle attrezzature destinate a servizi religiosi.

Si suddividono in:

SS Servizi sociali e assistenziali: consiste nell'uso degli edifici e dello spazio aperto per fornire servizi di natura assistenziale, diretti alle persone e alle famiglie; per consentire lo svolgimento di pratiche associative e per la partecipazione alla vita collettiva.

Fanno capo a questa destinazione d'uso:

1.	centri di assistenza sociale;

2.	consultori familiari;

3.	sedi per associazioni ;

4.	centri socio-culturali di quartiere (con le seguenti destinazioni d'uso integrative: esercizi pubblici (EP 1) fino a un massimo di 200 mq. di Slp).

5.	comunità terapeutiche

SAM Servizi amministrativi: consiste nell'uso degli edifici e dello spazio aperto per l'insediamento delle attività dell'Amministrazione Comunale, degli enti pubblici (economici e non), da società a prevalente capitale pubblico preposte alla gestione dei servizi pubblici.

Fanno capo a questa destinazione d'uso:

1.	uffici tecnici e amministrativi comunali;

2.	uffici degli enti pubblici e delle società a prevalente capitale pubblico (Inail, Inps, Poste, ecc.).

IB Istruzione di base e dell'obbligo: consiste nell'uso degli edifici e dello spazio aperto per lo svolgimento delle attività legate alla scuola dell'obbligo.

Comprende anche le seguenti destinazioni d'uso integrative: residenza (RS 1-2), solo per il custode e fino a un massimo di 150 mq. di Slp; impianti sportivi (ST); esercizi pubblici (EP 1-4) con dimensionamento opportuno in relazione al servizio principale offerto.

Fanno capo a questa destinazione d'uso:

1.	asili nido;

2.	scuole materne;

3.	scuole elementari;

4.	scuole medie;

5.	collegi, convitti, pensionati.

OS  Servizi sanitari: consiste nell'uso degli edifici e dello spazio aperto per il ricovero e la cura dei malati e per fornire servizi diagnostici. Comprende anche le seguenti destinazioni d'uso integrative: residenza (RS 1-2), solo per il custode e fino a un massimo di 140 mq. di Slp; esercizi pubblici (EP 1-3-4) con dimensionamento opportuno in relazione al servizio principale offerto.

Fanno capo a questa destinazione d'uso:

1. 	cliniche;

2. 	ambulatori e poliambulatori;

3. 	case di riposo e di cura;

4. 	locali ospitanti centri di analisi e diagnosi e medico-specialistici.

5. 	centri diurni integrati

CR  culto e servizi religiosi: consiste nell'uso degli edifici e dello spazio aperto per lo svolgimento delle attività legate alle pratiche religiose, ivi compresi gli edifici e le attrezzature destinati all'abitazione dei ministri del culto e del personale di servizio; all'attività di formazione religiosa; alle attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro, connesse all'esercizio del ministero pastorale e che non abbiano fini di lucro.

Fanno capo a questa destinazione d'uso:

1.	edifici di culto;

2.	case canoniche;

3.	centri oratoriali.

SC Spettacolo e cultura: consiste nell'uso degli edifici o dello spazio aperto per lo svolgimento di rappresentazioni artistiche di fronte ad un pubblico, di convegni, manifestazioni e pratiche culturali, di attività volte allo svago e all'uso del tempo libero.

Comprende le seguenti destinazioni d'uso integrative: esercizi pubblici (EP 1-2-3) in quantità non superiore a 200 mq. di Slp.

Fanno capo a questa destinazione d'uso:

1.	teatri;

2.	cinematografi ad una o più sale;

3.	auditorium e spazi plurifunzionali per lo spettacolo;

4.	sale per convegni e manifestazioni;

5.	biblioteche;

6.	musei;

7.	locali ed edifici per esposizioni;

8.	spazi attrezzati per ospitare manifestazioni culturali e/o ricreative all'aperto, ivi compresi circhi e luna park.

ST  Sport: consiste nell'uso degli edifici e dello spazio aperto per lo svolgimento di pratiche sportive amatoriali e/o agonistiche.

Comprende le seguenti destinazioni d'uso integrative: esercizi pubblici (EP 1) in quantità non superiore a 200 mq. di Slp.

Fanno capo a questa destinazione d'uso i seguenti impianti, sia in sede propria, sia eventualmente inseriti all'interno di parchi e giardini:

1. 	palestre;

2. 	piscine;

3. 	palazzi dello sport;

4. 	piste per l'atletica leggera;

5. 	campi di gioco scoperti e coperti (calcio, tennis, basket, pallavolo, bocce, ecc.)

6. 	edifici per spogliatoi e servizi igienici.

7.  maneggi

SA Spazi aperti: consiste nell'uso del suolo non edificato ai fini della realizzazione di spazi verdi e pavimentati d'uso collettivo, con limitate presenze di edifici accessori di servizio, ivi comprese le aree non soggette ad interventi di modificazione del suolo e da preservare nello stato naturale attuale o da riqualificare.

Fanno capo a questa destinazione d'uso:

1.	parchi;

2.	parchi urbani;

3.	orti del tempo libero e giardini;

4.	piazze, sagrati e spazi pavimentati;

5.	aree naturali ed aree piantumate a filare

6.	parchi agricoli.

IT Impianti tecnologici urbani: consiste nell'uso degli edifici e dello spazio aperto per l'assolvimento di compiti primari riferiti alla distribuzione dell'energia, alla comunicazione immateriale (radio-televisiviva e di telecomunicazione), alla adduzione e refluimento di volumi idrici.

Fanno capo a questa destinazione d'uso:

1. 	impianti connessi alla distribuzione dell'acqua potabile (presa, depurazione, filtro, sterilizzazione, raddolcimento, ecc.);

2. 	impianti puntuali relativi alla distribuzione dell'energia elettrica;

3. 	impianti puntuali relativi alla distribuzione del gas metano;

4. 	impianti puntuali relativi allo smaltimento e trattamento delle acque luride;

5. 	impianti puntuali relativi ai servizi postelegrafonici, telefonici e radiotelevisivi, antenne radiobase;

6. 	piazzole ecologiche;

7. 	impianti puntuali relativi allo smaltimento e trattamento dei rifiuti;

8. 	distributori di carburante per autotrazione

P Autorimesse e parcheggi: consiste nell'uso degli edifici e dello spazio aperto per consentire la sosta degli autoveicoli.

Fanno capo a questa destinazione d'uso:

1. 	parcheggi in superficie scoperti;

2. 	parcheggi coperti e sotterranei ad uno o più piani.

AC Attrezzature comunali: consiste nell'uso degli edifici e dello spazio aperto per l'insediamento di attività tecniche, manutentive, di conservazione e gestione relativamente agli impianti tecnologici urbani, al trasporto pubblico e al trattamento dei rifiuti.

Fanno capo a questa destinazione d'uso:

1. 	laboratori e officine comunali e o pubbliche;

2. magazzini e depositi;

3. rimesse del trasporto pubblico urbano.

AS Attrezzature speciali:

Fanno capo a questa destinazione d'uso:

1. impianti e caserme militari;

2. caserme carabinieri, finanza e polizia;

3. caserme vigili del fuoco;

4. aree e servizi per la protezione civile;

5. impianti e piazzole per la raccolta e il trattamento dei rifiuti di interesse comunale e/o sovracomunale;

6. cimiteri.

Art. 13  (Opere di urbanizzazione primaria e opere di urbanizzazione secondaria)

- Opere di urbanizzazione primaria

Sono opere di urbanizzazione primaria:

a.	strade per la viabilità principale, di servizio ai singoli insediamenti e di allacciamento alla viabilità principale dei lotti edificabili, ivi compresi marciapiedi, aiuole spartitraffico ed aree lungo strada per la sosta;

b.	parcheggi pubblici al servizio dei singoli insediamenti, nella misura prevista dalle normative vigenti;

c.	percorsi pedonali e ciclabili in sede propria o contigui alle sedi stradali;

d.	spazi destinati al verde attrezzato a servizio diretto dei singoli edifici;

e.	reti fognarie per la raccolta delle acque bianche e nere, comprese le relative opere accessorie, costituenti la principale rete urbana, nonché i condotti di allacciamento dei singoli edifici alla rete principale, compresi gli impianti di depurazione;

f.	reti per la distribuzione dell'acqua potabile, comprese le opere e gli impianti per la captazione, sollevamento e distribuzione, nonché i condotti di allacciamento del singolo edificio alla rete principale urbana;

g.	reti di distribuzione dell'energia elettrica per usi pubblici e privati, industriali e domestici, compresi gli impianti necessari per l'illuminazione dello spazio pubblico;

h.	reti di distribuzione del gas per usi pubblici e privati, industriali e domestici, compresi gli impianti puntuali necessari;

i.	reti telefoniche per usi pubblici e privati, industriali e domestici, compresi gli impianti puntuali necessari alla derivazione e allacciamento;

l.	cavedi per telecomunicazioni.

- Opere di urbanizzazione secondaria

Sono opere di urbanizzazione secondaria:

a. 	asili nido e scuole materne;

b. 	scuole dell'obbligo;

c. 	mercati di quartiere;

d. 	delegazioni comunali;

e.	chiese ed altri edifici per servizi religiosi;

f.	cimiteri;

g.	impianti sportivi di quartiere;

h.	centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie (ivi comprese le opere destinate al     	trattamento dei rifiuti L. 29/10/1987, n. 441);

i.	aree verdi e spazi aperti attrezzati di quartiere;

j.	parcheggi pubblici nelle aree industriali.

k.	presidi per la sicurezza pubblica

- La dotazione minima di aree destinate alle urbanizzazioni secondarie di cui al comma 2 è pari a 30mq per ogni abitante insediabile sul territorio comunale per interventi di natura residenziale.

La dotazione minima di aree destinate alle urbanizzazioni secondarie di cui al comma 2 è pari al 20% della Slp per interventi in ambiti artigianali o produttivi.

La dotazione minima di aree destinate alle urbanizzazioni secondarie di cui al comma 2 è pari al 100% della Slp per interventi di natura commerciali.

La dotazione minima di aree destinate alle urbanizzazioni secondarie di cui al comma 2 per insediamenti terziari è assimilata a quella degli interventi residenziali.

- Nel calcolo relativo alla dotazione minima di aree sono escluse le aiuole spartitraffico o il verde di arredo urbano, e i percorsi ciclo-pedonali e ippici e gli ambiti di compensazione ambientale extraurbani.

- La determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sarà effettuata secondo criteri da stabilirsi mediante deliberazione Consigliare.

TITOLO II - ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE

CAPO I – MODALITA’ DI ATTUAZIONE

Art. 14 (Modalità di attuazione del Piano delle regole)

- Il Piano delle Regole si attua attraverso piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata (piani particolareggiati, piani di edilizia economica e popolare, piani per gli insediamenti produttivi, piani di recupero, programmi integrati di intervento, programmi di recupero urbano, piani di lottizzazione convenzionati) e attraverso intervento edilizio diretto.

- Nel caso l'intervento interessi più proprietà, il volume edificabile di spettanza di ciascuna di esse viene computato in base alla superficie di ogni proprietà compresa nell'intervento.

CAPO II -STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE

Art. 15 (Titoli abilitativi)

- L’attuazione del Piano delle Regole è prevista mediante titoli abilitativi subordinati all’esecutività dell’eventuale Piano Attuattivo che li comprende, secondo i disposti della normativa vigente, subordinati, in particolare, a:

- corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nella misura e con le modalità stabilite dalla vigente delibera comunale, salvo maggiori oneri derivanti dall’applicazione dell’eventuale convenzione del Piano Attuattivo, nel quale l’opera permessa è compresa, salvo il caso di esecuzione diretta delle opere e fatti salvi i casi di permessi gratuiti previsti dalle leggi vigenti;

- monetizzazione o cessione diretta nelle zone previste dagli elaborati di specifica disciplina del Piano delle regole di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale in misura non inferiore a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia e dalle presenti norme;

- corresponsione di un contributo commisurato al costo di costruzione ai sensi delle leggi vigenti;

- rispetto delle destinazioni d’uso assegnate dal progetto assentito alle singole unità immobiliari;

- rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

- Disposizioni generali

- ai fini della determinazione della superficie fondiaria e della capacità insediativa dei lotti autorizzabili mediante (semplice) permesso di costruire, è inclusa nella Superficie Fondiaria Sf l'area di sedime dell'edificio da costruire o da ampliare e quella circostante formante con essa un complesso continuo, soggetta alla medesima disciplina urbanistica e appartenente al medesimo proprietario o avente titolo equipollente;

- ai fini del calcolo della volumetria e/o della superficie lorda di pavimento di nuova edificazione, dovrà essere detratta la volumetria e/o la superficie lorda di pavimento degli edifici esistenti sull'area costituente superficie fondiaria, dei quali si preveda la conservazione;

- prima del rilascio del permesso di costruire per interventi di nuova edificazione od ampliamento, l'Amministrazione accerta che sull'area costituente superficie fondiaria ai sensi del presente articolo non esistano vincoli derivanti da precedenti concessioni edilizie o permessi relativi all'area stessa, anche se assunti da persona diversa dal richiedente il permesso di costruire, ovvero da edifici preesistenti;

- dovrà altresì essere accertato se esistano servitù di qualunque tipo e natura a favore del Comune, limitative del diritto di edificazione;

- il rilascio del titolo abilitativo non comporta limitazioni dei diritti dei terzi;

- in caso di acquisto di un'area limitrofa a quella di intervento è in facoltà del proprietario includerla o meno nel calcolo della superficie fondiaria complessiva. Nel caso in cui tale area sia inclusa nella superficie fondiaria, al fine di verificare la capacità insediativa ammissibile in base ad essa, troverà applicazione quanto previsto dai commi precedenti;

- a seguito di frazionamenti successivi all'adozione del presente PGT di aree edificate (o per le quali sia stata rilasciata permesso di costruire) le verifiche suddette, con riferimento al fondo originario, saranno effettuate sulla base dei parametri del presente Piano delle regole.

- Cessione di diritti di edificazione

- sono consentite cessioni fra aree confinanti, aventi la stessa destinazione urbanistica e appartenenti a proprietari diversi, dei diritti di edificazione relativi ai parametri edilizi ed urbanistici per interventi di nuova edificazione e di ampliamento;

- non si considerano confinanti le aree separate da una strada pubblica;

- non sono consentite cessioni tra aree comprese in ambiti territoriali diversi, fra quelle individuate dal presente Piano delle Regole, ancorché appartenenti alle medesima zona territoriale omogenea ai sensi delle normative vigenti in materia;

- la cessione ha rilevanza meramente sul piano edilizio ed urbanistico e prescinde dall'effettivo trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale o personale sull'area corrispondente.

- le quantità aggiuntive ottenute mediante cessione non esimono dal rispetto delle altezze massime consentite per l'edificazione e degli altri parametri di zona che dovranno essere verificati su entrambi i lotti congiuntamente.

- la cessione di Slp e/o di V tra terreni confinanti ha come effetto l'asservimento della porzione di Sf corrispondente ai fini della verifica del Sc.

- La cessione dei diritti di edificazione dovrà essere dimostrata con presentazione e registrazione in conservatoria. di atto notarile trascritto.

Art. 16 (Piani attuativi di iniziativa pubblica e di iniziativa privata)

- I piani attuativi di iniziativa pubblica comprendono:

- Piani particolareggiati di cui all'art. 13 e seguenti della Legge 17.08.1942 n. 1150;

- Piani di recupero di cui agli artt.27 e 28 della Legge 05.08.1978 n.457;

- Piani per l'Edilizia Economica e Popolare di cui alla Legge 18.04.1962 n. 167;

Tali Piani dovranno sempre comprendere le previsioni planivolumetriche e tipologiche allo scopo di configurare un organico sviluppo urbano;

- Piani per gli Insediamenti Produttivi di cui all'art. 27 della Legge 22.10.1971 n.865;

- Piani di Lottizzazione d'Ufficio di cui al penultimo comma dell'art. 28 della Legge 17.08.1942 n. 1150.

- I Piani attuativi di Iniziativa Privata comprendono:

- Piani di Recupero di cui agli artt. 27 e 28 della Legge 05.08.1978 n. 457, secondo le modalità dell'art. 30 della stessa Legge;

- Piani di Lottizzazione Convenzionata di cui all'art. 28 della Legge 17.08.1942 n. 1150.

3. 	I Programmi di iniziativa sia pubblica sia privata comprendono:

Programmi Integrati di Intervento (P.I.I.) disciplinati dalla L.R. 12/2005 s.m.i.; essi hanno l'obiettivo prioritario di promuovere la riqualificazione urbana del tessuto urbano, edilizio ed ambientale del territorio comunale.

L’attuazione di P.I.I. è subordinata all’esistenza di due dei seguenti elementi:

- la previsione di una pluralità di destinazioni e di funzioni, comprese quelle inerenti alle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, alla riqualificazione ambientale naturalistica e paesaggistica;

- la compresenza di tipologie e modalità d'intervento integrate, anche con riferimento alla realizzazione ed al potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

- una rilevanza territoriale tale da incidere sulla riorganizzazione dell'ambito urbano.

- I programmi integrati di intervento sono sottoposti a VAS con le modalità previste dalla vigente legislazione statale e regionale.

Art. 17 (Piani di Attuazione)

  - Nelle zone indicate dal Piano delle Regole gli interventi sono subordinati alla preventiva approvazione di un Piano di Attuazione convenzionato esteso a tutta l'area individuata negli elaborati di Piano.

I proprietari che intendano proporre un Piano Attuativo devono presentare domanda al Comune.

2.	La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- Stralcio del Piano delle Regole con la perimetrazione del territorio soggetto a lottizzazione, in modo che risultino chiare le connessioni tra il Piano di Attuazione, la zona entro cui esso è inserito e il Piano delle regole;

- Stralcio delle Norme di Piano che disciplinano i Piani di Attuazione e le zone sottoposte a Piano di Lottizzazione;

- Mappa Catastale, in scala opportuna, corredata dagli elenchi catastali delle proprietà comprese nel progetto di Lottizzazione, e titolo di proprietà o altro titolo idoneo a dimostrare la natura del diritto esercitato sulle aree interessate al progetto;

- Planimetria orientata, in scala almeno 1:500, dell'area soggetta al Piano di Attuazione contenente il rilievo planimetrico ed altimetrico del terreno con l'indicazione dei capisaldi di riferimento, il rilievo e la individuazione delle essenze arboree e delle presenze ambientali, l'indicazione di tutti i fabbricati già esistenti e, per ognuno di essi, della superficie coperta, dell'altezza, della cubatura (o Slp) della destinazione e della rispettiva area di pertinenza;

- Progetto planivolumetrico quotato in scala minima 1:500, corredato da schemi planivolumetrici in scala 1:500 o 1:200 dei tipi edilizi previsti dal progetto;

- Schemi planimetrici in scala 1:500 delle aree di urbanizzazione primaria e, ove nel caso, delle aree di urbanizzazione secondaria;

- Planimetria in scala minima 1:500 con l'individuazione delle aree di uso pubblico, di quelle da cedere in proprietà al Comune;

- Tabella dei dati di progetto nella quale devono essere indicate le funzioni insediabili e le relative quantità, il volume edificabile, il rapporto di copertura di ogni singolo lotto e gli indici di edificabilità territoriali e fondiari, la quantificazione delle aree da cedere e delle eventuali aree da monetizzare;

- Progetto definitivo delle opere di urbanizzazione primaria e delle opere di urbanizzazione secondarie se non monetizzate.

- Relazione illustrativa del progetto;

- Proposta di convenzione.

Art. 18  (Convenzione dei Piani di Attuazione e dei Permessi di costruire convenzionati)

1.	La convenzione, alla cui stipulazione è subordinato il rilascio dei titoli abilitativi relativi agli interventi, è definita dalle vigenti disposizioni di legge nazionale e regionale a cui fare riferimento.

2.	Le convenzioni dei Piani di Attuazione e dei Permessi di costruire convenzionati, nel rispetto comunque di quanto previsto dalle normative vigenti, dovranno prevedere quanto stabilito dalla Convenzione Tipo.

3.	La cartografia di Piano individua con apposita perimetrazione gli ambiti soggetto a titolo abilitativo convenzionato. Per questi, possono essere individuate le aree pubbliche a standards per la sosta da realizzarsi a carico del soggetto attuatore dell’iniziativa edificatoria e le aree edificabili i cui indici urbanistici sono assimilati a quelli della città consolidata.

Art. 19 (Piani Attuativi già convenzionati)

1.	Tale zona comprende aree sottoposte a un Piano Attuativo vigente alla data di adozione del presente Piano delle Regole. L'edificazione è subordinata al rispetto degli indici e delle modalità dal Piano stesso, delle relative previsioni planivolumetriche, nonché delle condizioni contenute nella relativa convenzione a prescindere dalle indicazioni delle tavole di piano.

2.	In caso di cessazione della validità della convenzione, l’attuazione del piano potrà avvenire previa nuovo convenzionamento che riconfermi le previsioni e le modalità di attuazione della cessata convenzione. In particolare, dovrà essere confermato tutto quanto attenga ai rapporti tra pubblico e privato (es: monetizzazioni, urbanizzazioni, cessioni, ecc.) fatto salvo eventuali diverse disposizioni proposte dalla pubblica amministrazione. Il tutto fatto comunque salvo la coerenza con gli obiettivi e le opzioni generali del PGT come illustrate nel Documento di Piano.

Art. 20 (Elaborati richiesti per gli interventi)

1.	Per tutti gli interventi soggetti a  titolo abilitativo è richiesto un progetto costituito dai seguenti elaborati:

- stralcio della Tavola di Piano delle Regole con l'esatta individuazione dell'area e dell'immobile interessato;

- stralcio della tavola di progetto dello strumento attuativo o AT eventualmente vigente per l'area di intervento, con l'esatta ubicazione dell'area e dell'immobile interessato;

- relazione generale illustrante le caratteristiche tipologiche dell'opera progettata e quelle delle finiture, nonché i criteri che hanno presieduto alla sistemazione degli spazi aperti con allegata una tabella contenente i dati relativi agli indici edilizi ed urbanistici esistenti e di progetto;

- indicazioni relative a tutti gli impianti che incidono sulla composizione dell'edificio e sulle condizioni di efficienza energetica. In particolare la documentazione dovrà essere idonea a dimostrare la rispondenza delle condizioni di isolamento acustico e termico dell'edificio e della rete tecnologica alla normativa vigente e, nel caso di autorimesse e di locali interrati, delle norme di sicurezza antincendio.

2.	Per gli interventi ricadenti in aree o su edifici compresi nelle zone produttive, la relazione dovrà contenere le descrizioni delle lavorazioni effettuate e la specificazione dei materiali in uso anche in rapporto alla sicurezza interna ed esterna della fabbrica. Vanno specificate inoltre l'intensità dei rumori prodotti durante le lavorazioni, le quantità di acqua utilizzate e le relative fonti di  approvvigionamento. E' anche richiesta una specifica relazione tecnica sugli impianto per l'abbattimento delle immissioni atmosferiche.

3.	Per qualsiasi tipo di intervento (ad eccezione del solo cambiamento della destinazione d'uso) deve essere prodotta una documentazione che mostri l'inserimento nel contesto dell'edificio sul quale interviene. Della documentazione dovrà far parte un rilievo  fotografico d'insieme e di dettaglio e l’adeguata documentazione che permetta di valutare le caratteristiche principali degli spazi esterni ed interni e l’inserimento dell’intervento nel contesto.

4.	Per gli interventi di restauro (re) il progetto dovrà essere redatto sulla base di rilievi  che rappresentano la geometria dell'edificio, i materiali e le tecniche di costruzione utili alla individuazione della situazione originaria e delle successive stratificazioni  storiche.

6.	Per gli interventi di restauro (re), risanamento conservativo (rc), ristrutturazione (ri) e nuovo impianto (ne) degli spazi aperti sono richieste sezioni significative, riferite all'intera estensione dell'area, rappresentanti il profilo del terreno naturale e di quello sistemato e una planimetria che riporti le quote altimetriche idonee a documentare l'andamento del terreno.

7.	Per gli interventi di manutenzione straordinaria (ms), risanamento conservativo (rc), ristrutturazione edilizia (ri), ampliamento (a), va prodotta una documentazione che illustri quanto previsto dalla art. 28 L10/91.

8.	Interventi nei Nuclei di antica formazione: Per gli interventi sugli edifici e spazi aperti dei nuclei antichi individuati nelle tavole di Piano sono richiesti i seguenti elaborati eventualmente in aggiunta a quanto specificato nel Regolamento Edilizio:

- stralcio della tavola di azzonamento del Piano delle Regole;

- stralcio della planimetria che individui con esattezza l'edificio interessato;

- estratto di mappa catastale;

- rilievi redatti in scala 1:100 con individuazione degli edifici adiacenti o facenti parte de medesimo complesso e descrizione delle destinazioni d'uso relative a tutti i piani.

- rilievo fotografico e geometrico in scala non inferiore a 1:100 dei prospetti, esteso almeno agli edifici adiacenti o a quelli del complesso;

- rilievo fotografico del contesto teso a rappresentare tutte le caratteristiche salienti degli spazi aperti circostanti all’edificio oggetto di intervento;

- copia del titolo di proprietà dell'immobile o estremi dell'atto notarile o altra documentazione atta a comprovare il titolo di proprietà;

- documentazione storica disponibile (planimetrie, fotografie, stampe e altri documenti);

- scheda relativa all’inventario dei beni culturali ambientali, ove esista, per l'intervento richiesto;

- rilievo dello stato di fatto dell’edificio sul quale si intende intervenire a scala 1:100 con le piante di tutti i piani compresi quelli delle coperture e degli scantinati, i prospetti esterni quotati con indicate le aperture tamponate, le sezioni longitudinali e trasversali, le strutture di cui sia precisata ove possibile la tecnica costruttiva, i cortili e/o giardini annessi con indicate le essenze vegetali presenti e le relative dimensioni;

- rilievo in scala adeguata o esauriente documentazione fotografica degli elementi di finitura (serramenti di porte e finestre, ringhiere, pavimentazioni, soglie, gradini ecc.) sia interni sia esterni, dei particolare architettonici e decorativi (cornicioni, cornici, stemmi, capitelli, elementi in ferro, stucchi, bassorilievi, sculture, affreschi, targhe, lapidi ecc.);

- Sagome delle piante e prospetti degli edifici circostanti con i progetti di intervento in scala 1:100 e comunque in modo da potere essere valutata la contestualizzazione dell’intervento;

- in caso di intervento di manutenzione straordinaria il rilievo grafico e fotografico richiesto è limitato alla parte di edificio o di spazio aperto oggetto di intervento;

- Gli elaborati grafici relativi all’immobile oggetto di intervento devono essere quotati, corredati di dimensioni, superficie, altezza di ciascun vano. Devono essere indicate, per ciascun vano, le destinazioni d'uso esistenti al momento del rilievo;

- l'individuazione, ove documentabile, del tipo edilizio originale e delle sue eventuali modifiche, trasformazione o aggiunte nel tempo;

- in caso di risanamento conservativo (rc) o restauro (re) il rilievo dei materiali costruttivi con indicazioni del loro stato di conservazione;

- tavole di progetto che consentano di comprendere gli interventi rispetto allo stato di fatto documentato;

- relazione generale illustrante le caratteristiche tipologiche dell'opera progettata e quelle delle finiture nonché i criteri che hanno presieduto alla sistemazione degli spazi aperti con allegata una tabella contenente i dati relativi agli indici edilizi ed urbanistici esistenti e di progetto;

- per comprovare l’impossibilità tecnica di conservare i prospetti esistenti di edifici sottoposti a conservazione formale e valorizzazione funzionale (cf), si dovrà produrre documentazione e relazioni asseverate da professionista abilitato contenenti, tra le altre verifiche strutturali, misure di resistenza residua della muratura effettuata da laboratorio certificato.

9.	Per gli interventi di modifica degli impianti vegetazionali e del disegno di suolo degli spazi aperti circostanti edifici individuati nelle tavole di Piano sono richiesti:

- rilievo degli impianti vegetazionali (localizzazione e identificazione botanica di alberi ed essenze arbustive principali), degli spazi pavimentati e delle attrezzature esistenti a scala non superiore a 1:200 con eventuali dettagli (pavimentazioni, costruzioni, arredi, recinzioni ecc.) e documentazione fotografica particolareggiata;

- rilievo dello stato di degrado del suolo, della vegetazione.

- Progetto degli eventuali manufatti, progetto di piantumazione con indicate essenze, sesto di impianto, relazione con manufatti preesistenti e di progetto, il tutto a scala non superiore a 1:200 con indicazioni dei materiali caratterizzanti, verifiche dell’impatto visivo all’esterno dell’area d’intervento risultante dalla trasformazione dello spazio aperto e rapportato allo stato di fatto.

10.	Per gli interventi su edifici esistenti deve essere prodotta una relazione tecnica nei casi previsti ed ai sensi della Norme Tecniche delle Costruzioni DM 14.1. 2008

11.	Certificazione energetica: nei casi e nei modi previsti dalla normative vigente, sarà da produrre documentazione relativa alla certificazione energetica degli immobili oggetto d’intervento.

TITOLO III - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO E RELATIVE PRESCRIZIONI

CAPO I – SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 21 (Suddivisione del territorio)

1.	Il territorio di Comunale è suddivisibile nei seguenti ambiti principali:

Ambiti per gli insediamenti residenziali comprendenti:

Nuclei di antica formazione;

Città consolidata;

Ambiti residenziali di completamento in attuazione a P.A. vigente e convenzionato;

Ambiti di trasformazione (AT) e Comparti di Riqualificazione urbana  (CRU)

Aree a verde privato.

Ambiti per gli insediamenti produttivi e commerciali extra-agricoli comprendenti:

Ambiti produttivi artigianali e commerciali esistenti;

Ambiti produttivi di completamento in attuazione a P.A. vigente e convenzionato.

Ambiti di trasformazione (AT)

Ambiti destinati all'attività agricola comprendenti:

Ambiti rurali di cintura Periurbana (reft. PTCP provincia di Lodi);

Ambiti agricoli di Filtro (reft. PTCP provincia di Lodi);

Ambiti agricoli collinari (reft. PTCP provincia di Lodi);

Ambiti agricoli di pianura irrigua (reft. PTCP provincia di Lodi);

Ambito rurale faunistico venatorio (reft. PTCP provincia di Lodi);

Nuclei Cascinali e case sparse;

Indicazioni per la tutela e valorizzazione ambientale comprendenti:

Corridoi ambientali sovrasistemici di importanza provinciale (reft. PTCP provincia di Lodi);

Aree di protezione dei valori ambientali (reft. PTCP provincia di Lodi);

Parco locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) del Lambro

Parco locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) della Collina

Ambiti soggetti a vincolo paesistico monumentale;

Questi vengono integrati dai seguenti ambiti specifici individuati dal Piano:

Corridoi ambientali sovrasistemici di valenza 1 e valenza 2;

Settori riqualificazione ambientale: sono previste indicazioni operative di particolare tutela o valorizzazione ambientale che si sovrappongono alle precedenti caratterizzazioni di ambito.

Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico: le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

2.	Questa articolazione trova corrispondenza nella suddivisione del territorio in ambiti che presentano caratteri ricorrenti e alle quali sono riferite le regole che ne governano la tutela, adeguamento, trasformazione. In altri termini, le modalità di classificazione del territorio in ambiti omogenei, in modo coerente con il riconoscimento dei caratteri specifici delle varie zone, sono uniformate alle indicazioni fornite dalla normativa vigente ed in particolare a quanto stabilito dalla  Legge Regionale n.12 del 2005 e s.m.i.

3.	La cartografia di Piano individua gli ambiti soggetti a tutela paesaggistica di interesse pubblico ai sensi del DL 42/2010 a cui si rimanda per la relativa disciplina che si aggiunge a quanto previsto dalle presenti norme.

4.	La cartografia di Piano individua le località interessate da ritrovamenti archeologici. Per tali zone si prescrive che progetti comportanti scavi vengano trasmessi all’ufficio soprintendenza dei beni archeologici per l’espressione del parere di competenza e la programmazione d’indagini archeologiche preliminari.

CAPO II - AMBITI PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

Art. 22 (Disposizioni generali per le zone residenziali)

1.	Gli ambiti a destinazione residenziale, così come delimitate negli elaborati del Piano delle Regole, sono destinate alle abitazioni ed alle funzioni strettamente connesse con tale uso. In tali zone pertanto è inoltre consentita, salvo specifiche prescrizioni, l’edificazione di studi ed uffici professionali e commerciali, banche, esercizi pubblici, alberghi, ristoranti, sale per spettacolo e lo svago, uffici ed edifici di interesse pubblico o destinati alla collettività.

2.	Su edifici esistenti valgono le disposizioni stabilite normativa vigente in materia di recupero ai fini abitativi dei sottotetti.

3.	Interventi su edifici non vincolati occupanti spazi tali da interrompere fronti allineati su strada e da creare impedimenti alla pubblica viabilità, di comune accordo con la pubblica amministrazione e previo permesso di costruire convenzionato, possono comportare la sostituzione e ricostruzione dell’intero edificio usufruendo di una compensazione volumetrica pari al 20% del volume originale. Tale ampliamento dovrà comunque essere coerente con eventuali altre indicazioni di cui alle presenti norme.

Art. 23 (Nuclei di Antica Formazione)

1.	La cartografia di piano individua i nuclei di antica formazione che comprendono aree inedificate, edifici isolati (residenze e rustici di carattere rurale) e aggregati edilizi di antica formazione, caratterizzati da particolari caratteri di pregio architettonico, testimoniale ed ambientale. I Nuclei di antica formazione e la loro disciplina urbanistica sono individuate nelle tavole del Piano delle Regole.

2.	Obiettivi generali:

- conservazione dei caratteri degli edifici di valore storico, architettonico ed ambientale;

- conservazione dei caratteri morfotipologici del tessuto edilizio;

- conservazione, manutenzione e riqualificazione degli edifici con interventi di  adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie e del risiedere contemporaneo e degli impianti tecnologici;

- riqualificazione dello spazio aperto e ripristino del decoro urbano.

3.	Tipi e modalità di intervento:

Gli interventi consentiti dovranno rispettare le indicazioni fornite dalla “Guida agli interventi nel Nucleo di Antica Formazione”, salvo diverse disposizioni nei commi successivi.

Queste indicazioni sono cogenti per quanto riguarda la Città esposta – cioè quella visibile dallo spazio pubblico e come definita nella Guida – mentre hanno il valore di suggerimento per le altre parti di città di antica formazione.

Salvo quanto precisato di seguito in particolare relativamente agli interventi di ampliamento (a) e ristrutturazione (ri), non è consentito modificare in maniera significativa il sedime degli edifici originali, tipologia o, in generale, il rapporto che intercorre tra lo spazio aperto e l’edificio esistente anche eventualmente attraverso interventi che prevedono la demolizione e ricostruzione dell’immobile (dr).

In generale non è consentita la realizzazione di volumi esterni al piano di falda mentre sono consentite aperture complanari al piano di falda stesso, fatto salve differenti indicazioni nei commi successivi.

In generale non sono ammessi balconi ed ingressi per boxes sul fronte prospiciente la strada.

Ai sensi della LR 12/2005, gli interventi sono da sottoporsi alla valutazione di impatto paesistico.

4.	Nei nuclei di antica formazione sono consentiti i seguenti tipi di intervento:

- Restauro (re): gli edifici che devono essere assoggettati a restauro vengono indicati in modo puntuale nella cartografia di Piano e comunque comprendono tutti gli immobili vincolati dalla competente soprintendenza.

- Risanamento conservativo (rc): gli edifici che devono essere assoggettati a risanamento conservativo vengono indicati in modo puntuale nella cartografia di Piano.

- Conservazione formale e valorizzazione funzionale ed ampliamento (cf)/(a): gli edifici che devono essere assoggettati a conservazione formale e valorizzazione funzionale vengono indicati in modo puntuale nella cartografia di Piano.

1. Sono concesse modifiche su particolari decorativi non originali delle facciate esterne: in questi casi si devono ripristinare gli elementi originali se documentati o attenersi alle prescrizioni della “Guida agli interventi nella città di antica formazione”.

2. Gli interventi di conservazione formale e valorizzazione funzionale sono compatibili con quelli di ampliamento (a). Fermo restando la tutela dei caratteri esterni degli edifici, è permesso l’aumento della Slp senza modificazioni dei prospetti indicati nella cartografia di piano.

In particolare sono permessi aumenti di volumetria in una quantità non superiore al 20% del volume libero da superfetazioni solo sui prospetti interni e in generale non visibili dallo spazio pubblico e che non presentano alcun carattere storico, architettonico, ambientale nei modi illustrati nella “Guida agli interventi nella città di antica formazione”.

Sono ammessi modifiche delle pendenze delle falde delle coperture: le nuove pendenze devono comunque rientrare nei limiti indicati nella “Guida agli interventi nella città di antica formazione”. Non sono ammesse modificazioni dell’altezza di gronda sui prospetti visibili dallo spazio pubblico.

- ri/a Ristrutturazione edilizia ed ampliamento: gli edifici o i complessi di edifici che nella cartografia di piano non sono identificati con la simbologia di cui ai precedenti punti, sono assoggettati al recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, mediante opere di ristrutturazione.

1.	Tali interventi dovranno rispettare le indicazioni fornite dalla "Guida agli interventi nella città di antica formazione ".

2.	Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compatibili con quelli di ampliamento (a) se questi ultimi rispettano le indicazioni fornite dalla “Guida agli interventi nella città di antica formazione”.

In particolare sono permessi aumenti di volumetria in una quantità non superiore al 20% del volume libero da superfetazioni solo sui prospetti che non presentano alcun carattere storico, architettonico, ambientale nei modi illustrati nella “Guida agli interventi nella città di antica formazione”.

Sono permesse sopraelevazioni con variazione della dimensione H dell’edificio. L’altezza H risultante dall’adeguamento non potrà comunque essere maggiore di quella dell’edificio adiacente più alto, privilegiando la continuità del filo di gronda. Escludendo i sottotetti, non è comunque consentito superare il numero di piani fuori terra preesistenti.

Questi aumenti di volumetria non potranno essere sommati a quelli indicati nel comma precedente e complessivamente, non potranno superare la quantità pari al 20% del volume residenziale libero da superfetazioni.

3.	Qualora la ristrutturazione di un edificio debba comportare la demolizione dell’edificio originale con ricostruzione e, nel contempo, si rendano opportuni gli ampliamenti di cui ai commi precedenti, la volumetria massima consentita è pari a quella esistente (computata nei modi definiti dalle presenti norme) maggiorata del 20% nei modi illustrati nella “Guida agli interventi nella città di antica formazione”; il sedime del nuovo edificio dovrà rispecchiare quanto più possibile quello originale, in particolare gli allineamenti sul fronte strada o spazio pubblico.

- Ampliamento (a): nei Nuclei di Antica Formazione, gli ampliamenti sono consentiti nei modi precisati sopra. Non si possono sommare più interventi di ampliamento in tempi successivi non essendo permesso aumentare in modo indefinito la consistenza degli edifici. Sono sempre consentiti gli ampliamenti con il mantenimento della sagoma tridimensionale dell’edificio.

Il recupero dei sottotetti è regolato dalle normative vigenti in materia e sarà da attuarsi in modo compatibile con le indicazioni del presente articolo.

- Nuova edificazione (ne): Le nuove edificazioni dovranno rispettare le indicazioni fornite dalla "Guida agli interventi" del Nucleo di Antica Formazione ed eventuali indicazioni delle tavole di piano (es: fronte di allineamento; altezze; ecc)

Non è ammessa una altezza H dell’edificio maggiore degli edifici adiacenti privilegiando la continuità della cortina edilizia. E’ consentita la realizzazione di vani abitabili anche nei sottotetti a condizione che non venga superata l’altezza H di cui sopra.

Per i lotti liberi compresi nel nucleo di antica formazione, se di superficie fondiaria maggiore di 400m

q, è consentita la nuova edificazione nelle forme di cui sopra applicando un indice fondiario If pari a quello della città consolidata contermine. Tale norma non si applica ai lotti resi liberi da interventi di demolizione, per i quali si applicano le regole ai commi precedenti.

Per i complessi per i quali la cartografia di Piano prescrive la conservazione della sagoma tridimensionale, è consentita la riqualificazione del manufatto e totale rifunzionalizzazione con aumento e/o formazione della Slp attraverso un intervento che mantenga chiaramente riconoscibile la morfologia originaria. Si tratta di un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in parte diverso dal precedente ma nel rispetto dei suoi caratteri principali. Tale intervento è assimilabile a Nuova Edificazione (ne) in quanto comportante  formazione di Slp.

Attraverso la scelta opportuna dei rapporti tra i pieni ed i vuoti e l’utilizzo di materiali e tecnologie costruttive adeguate, sono consentite tutte le opere necessarie a nuove forme di utilizzo dell’edificio originale e, ove consentito, delle sue parti aperte su più lati.

In caso di comprovata impossibilità tecnica di consolidare e conservare singole parti delle strutture esistenti- da attestare con le prove sui materiali indicate nella sezione delle presenti norme relativa alla documentazione da produrre per gli interventi - è ammessa la loro sostituzione. Quest’ultima dovrà avvenire in modo da riprodurre l’originale per dimensione e posizione, ogni elemento connotante esternamente il prospetto esistente, i rapporti tra i pieni e vuoti, la quota d’imposta del tetto e la sua pendenza, i cornicioni, cornici, lesene, elementi aggettanti, ecc.

- Demolizione (d): gli edifici per i quali è prescritta la demolizione vengono indicati in modo puntuale nelle tavole di Piano

5.	Limite alla reiterazione degli aumenti volumetrici

In tutti i casi in cui gli interventi prevedono ampliamenti del volume esistente, il proprietario dovrà impegnarsi con atto di vincolo unilaterale registrato e trascritto, a non usufruire ulteriormente dell’aumento di volume sull’immobile ampliato. Tale atto dovrà essere esteso anche alle aree a verde privato qualora si intenda avvalersi della possibilità di realizzare una nuova edificazione.

6.	Installazioni di antenne paraboliche, impianti fotovoltaici, impianti solari

Al fine di garantire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici e architettonici nel nucleo di antica formazione, sono vietate le installazioni di antenne paraboliche all'esterno di balconi, terrazze, logge, giardini e cortili quando le antenne sono visibili dal piano dello spazio pubblico (città esposta). Devono essere pertanto collocate sulle coperture degli edifici sul versante opposto allo spazio pubblico.

Per pannelli fotovoltaici e solari è da privilegiare la loro collocazione su falde di tetti in modo da non essere visibili dallo spazio pubblico e comunque non è in generale consentita la collocazione su tetti a falda di edifici vincolati dalla competente soprintendenza.

7.	Spazi aperti nei nuclei di antica formazione

- Gli spazi aperti nei nuclei di antica formazione comprendono spazi quali, giardini, cortili, orti di pertinenza di lotti residenziali.

In questi spazi sono consentiti eventuali modifiche del sedime degli immobili esistenti attuabili nei modi sopra descritti relativamente agli ampliamenti a)

- Ove non diversamente specificato nelle presenti norme o nelle tavole di Piano, è ammessa la realizzazione di posti auto pertinenziali e boxes nel limite di 1 mq/10mc di volumetria residenziale ad essi afferenti, realizzati con materiali riconducibili all’edificio principale. Tali manufatti dovranno essere collocati preferibilmente entro la sagoma degli edifici principali e comunque privilegiando una collocazione perimetrale e non invasiva dello spazio aperto. E’ consentita inoltre  la realizzazione di piscine.  Il tutto fatti salvi i diritti dei terzi.

- E’ vietato l’abbattimento di qualsiasi essenza arborea di alto fusto senza preventiva comunicazione all’Ufficio Tecnico. In tutti i progetti presentati per il rilascio dell’autorizzazione sopra citata, le essenze arboree esistenti dovranno essere rilevate e indicate su apposita planimetria con allegata documentazione fotografica. I progetti dovranno essere redatti in maniera da rispettare le piante esistenti per quanto possibile. Tutte le richieste di autorizzazione per interventi eventualmente ammissibili nell’ambito della zona a verde privato sulle aree di pertinenza degli edifici esistenti e/o sul patrimonio arboreo, dovranno produrre, oltre alla documentazione di cui sopra, anche il progetto della sistemazione esterna di tutta l’area.

- E’ ammessa la realizzazione di muri di cinta ciechi nel caso in cui questi completino ed integrino in modo coerente la cortina edilizia su strada o siano integrate in un disegno complessivo di sistemazione dello spazio aperto.

- Non sono ammessi locali, depositi, costruzioni varie con caratteri costruttivi e dimensionali differenti dalle seguenti specifiche e comunque non più di uno per proprietà e con volume esterno effettivo tale da non eccedere 0.01mc per mq di superficie del lotto:

-	dimensioni massime della superficie coperta (comprensiva di eventuali parti aperte o proiezioni di coperture anche pensili) : 10mq

-	altezza massima di gronda misurata dal piede del manufatto: 220 cm

- 	la realizzazione dovrà comunque non ledere i diritti di terzi

Sono inoltre collocabili depositi prefabbricati riposizionabili in numero e di dimensioni non maggiori di quelle sopra indicate e fatti salvi i diritti di terzi.

8.	Destinazioni d’uso ammesse.

- Destinazione d’uso principale (o qualificante): RS residenza.

- Destinazioni d’uso non compatibili, nei limiti di cui ai punti successivi.

AG agricoltura:			1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

PR produzione:				1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9.

TR terziario:

CM commercio:				2, 4, 5, 6, 8, 9

EP esercizi pubblici:

RS residenza:

AR attrezzature ricettive:

SS servizi sociali e assistenziali:

SAM servizi amministrativi:

IB istruzione di base e dell’obbligo:

OS servizi sanitari:

CR culto e servizi religiosi:

SC spettacolo e cultura:

ST sport:		3, 4, 7

SA spazi aperti:		1, 6.

IT impianti tecnologici:	1, 4, 5.

P autorimesse e parcheggi:

AC attrezzature comunali:	3.

AS attrezzature speciali:	5, 6.

9.	Disposizioni relative ai parametri De, Ds

De: devono essere rispettate le distanze minime tra i fabbricati prescritte dalle normative vigenti.

Ds: è consentito costruire lungo le vie pubbliche nei casi previsti dal Piano delle regole o ove esiste l’edificazione a cortina continua su strada.

Nel caso di nuovo edificio su area resa nuda previa demolizione di preesistenti edifici- salvo per gli interventi di ristrutturazione - la distanza minima di tale edificio dal confine del proprio lotto di pertinenza o dal perimetro della zona residenziale subordinata a Piano Attuativo che lo comprende, sarà pari a metri 5 salvo minor distanza previo convenzionamento con la proprietà confinante, nel rispetto comunque della distanza di 10 metri tra le pareti nel caso in cui una o entrambe siano finestrate. Alternativamente potrà essere realizzata l’edificazione a confine in caso di edificio esistente sul lotto adiacente.

Nel caso di abbattimento di edificio esistente facente parte di cortina edilizia lungo la viabilità principale comunale o spazi pubblici, il fronte del nuovo edificio su tali spazi, dovrà mantenere l’allineamento preesistente e ricostruire la preesistente cortina edilizia.

Art. 24 (città consolidata)

1.	Tali zone comprendono le aree prevalentemente residenziali edificate ed i lotti liberi in esse interclusi come risulta nelle tavole del Piano delle regole.

2.	In tutte le zone residenziali di cui al presente articolo, sull’edificato in cui sono presenti attività non compatibili con la residenza come di seguito riportate, gli interventi ammessi sono solo quelli riguardanti le opere di manutenzione ordinaria (mo) e straordinaria (ms).

3.	L’edificazione è subordinata all’ottenimento dei titoli abilitativi ai sensi della normativa vigente.

4.	L’edificazione su aree libere frazionate dopo l’adozione del PGT e derivate da particelle catastali già edificate, è ammessa nella misura corrispondente alla possibilità edificatoria residua ricavabile dall’applicazione dell’indice Uf fondiario alla particella catastale originaria.

5.	L’edificazione dovrà rispettare i seguenti indici corrispondenti ai settori urbani individuati nelle tavole di Piano:

Città consolidata di densità alta:

Uf 		0,65 mq/mq

Rc		55%

Sp  	10%

H max	11,80 ml

Città consolidata di densità media:

Uf 		0,4 mq/mq

Rc		55%

Sp  	30%

H max	10,50 ml

Sono sempre fatte salve le Slp esistenti, regolarmente assentite e per le rispettive destinazioni d’uso, anche in caso di ristrutturazione tramite demolizione e ricostruzione. In questo caso, qualora l’indice fondiario unico generi una Slp inferiore a quella già realizzata, esso è compreso nella Slp esistente. In questi casi, H max dell’edificio in sostituzione dell’esistente, se maggiore di 10,50 ml, dovrà comunque essere minore o uguale di:

- in edilizia in cortina, H maggiore di eventuali edifici contigui;

- in edilizia isolata, H di quella dell’edificio originale da demolirsi e sostituirsi

Qualora la sostituzione dell’immobile originale non consenta il rispetto dei parametri Rc e Sp, per questi l’intervento dovrà essere migliorativo rispetto alla condizione originale.

Su edifici esistenti valgono le disposizioni stabilite dalla normativa vigente in materia di recupero dei  sottotetti.

6.	La cartografia di piano identifica gli immobili sottoposti a particolare tutela dei caratteri morfotipologici. In questi casi valgono le indicazioni relative alla zona del Nucleo di antica formazione e l’intervento consentito non potrà incidere comunque sull’immagine esterna dell’immobile, fatta salva la rimozione di superfetazioni non originali (intervento tipo cf).

7.	Disposizioni relative ai parametri De, Dc, Ds

De:  La distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti non può essere inferiore all’altezza dell’edificio più alto; in ogni caso la distanza minima tra le pareti (anche quando una sola parete sia finestrata), non deve essere inferiore a metri 10. La suddetta prescrizione si applica nel caso di prospicenza diretta tra le pareti.

Dc:  Nel caso di nuovi edifici su area precedentemente inedificata o su area resa nuda a seguito di abbattimento totale di edifici preesistenti, la distanza minima di tali edifici, dal confine del proprio lotto di pertinenza, non può essere inferiore alla metà dell’edificio più alto e comunque non inferiore a m 5.00, salvo minor distanza previo convenzionamento con la proprietà confinante, nel rispetto comunque della distanza minima assoluta tra pareti finestrate di m.10.00.

E’ consentito costruire a confine o in aderenza ad altri edifici nei seguenti casi:

Quando esiste già un edificio a confine, privo di parete finestrata, sulla proprietà confinante; fatto salvo convenzionamento con la proprietà contigua, in questo caso l’altezza del nuovo edificio non potrà superare quella dell’edificio preesistente e comunque nel rispetto dell’altezza massima raggiungibile di cui sopra.

Quando vengano costruiti a confine contemporaneamente due edifici che formino un organismo architettonico;

E' consentito costruire lungo le vie pubbliche ove sia già esistente l’edificazione a cortina continua.

Per la realizzazione di boxes con altezza massima di intradosso non superiore ai 2.50 ml fatti salvi i diritti dei vicini interessati dall’intervento previo convenzionamento.

Ds:  Le distanze minime fra gli edifici tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare, fermo restando quanto sopra riportato, debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di m 5.00 per lato e comunque nel rispetto delle Leggi vigenti in materia.

8.	Prescrizioni particolari per gli interventi sugli spazi aperti e su aree di margine:

Le aree libere soggette ad interventi di nuova edificazione (ne), devono avere una adeguata piantumazione con essenze autoctone di alto fusto in ragione di almeno un albero ogni 40 mq di superficie non coperta al fine di un migliore inserimento nel contesto ambientale.

Interventi di nuova edificazione o sostituzione edilizia interessanti aree di margine e all’interno delle fasce di tutela lungo i corsi d’acqua, devono essere contestuali alla realizzazione di sistemi verdi lineari (di cui alle presenti norme) con essenze d’alto fusto, estesi all’intero fronte che si affaccia sul corso d’acqua.

Negli spazi aperti privati è consentito il posizionamento di depositi con superficie massima inferiore a 10mq e H inferiore a 2,20 ml, in numero di uno per proprietà e fatti salvi i diritti dei terzi.

9:	Destinazioni d’uso ammesse.

1.	Destinazione d’uso principale ( o qualificante): RS residenza.

2.	Destinazioni d’uso non compatibili, nei limiti di cui ai punti successivi:

AG agricoltura:				1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

PR produzione:				1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

TR terziario:					-

CM commercio:	 			4, 5, 6, 8, 9

EP esercizi pubblici:			-

RS residenza:				-

AR attrezzature ricettive:			-

SS servizi sociali e assistenziali:		-

SAM servizi amministrativi:			-

IB istruzione di base e dell’obbligo: 	-

OS servizi sanitari:				-

CR culto e servizi religiosi:			-

SC spettacolo e cultura:			-

ST sport:					7.

SA spazi aperti:				6.

IT impianti tecnologici:			4, 5.

P autorimesse e parcheggi:		-

AC attrezzature comunali:		-

AS attrezzature speciali:			5, 6.

10.	Nuovi insediamenti in prossimità di Insediamenti agricoli attivi

La presenza di allevamenti limitrofi a residenze crea criticità ambientali sia dal punto di vista olfattivo (ai sensi del DGR VIII/30 18/12) che acustico che dovranno essere tenute in considerazione durante la progettazione degli interventi edificatori. A tale proposito si richiama che le attività legate alla conduzione dei nuclei cascinali quali “Stalle di sosta del Bestiame” ed “Allevamenti di Animali”, sono attività ricadenti nell’elenco delle Industrie Insalubri di prima Classe di cui al D.M. 05/09/1994.

11. 	Edifici ad alto rendimento energetico e compensazione ambientale

Al fine di incentivare la costruzione di immobili ad elevato rendimento energetico, il Piano attribuisce la possibilità di usufruire di un incremento della capacità edificatoria, maggiore rispetto a quanto stabilito dagli indici di edificabilità di zona. Tale incremento, che va a sommarsi alla capacità edificatoria assegnata o preesistente, può arrivare fino al 15% della capacità fondiaria ammessa, o in alternativa 0,05 mq/mq secondo le indicazioni fornite nell’allegato “Guida agli incentivi per l’uso razionale dell’energia e confort ambientale”

Art. 25  (verde privato)

1.	Le zone a verde privato comprendono, ad esempio, parchi, giardini e orti di pertinenza di lotti residenziali e sono individuati nella cartografia di Piano. Salvo diverse disposizioni, in tale zona è ammessa esclusivamente la manutenzione ordinaria e straordinaria di eventuali manufatti o rustici esistenti e sono vietati interventi di nuova edificazione (ne).

2.	Nelle aree destinate a verde privato dovrà essere comunque verificata una percentuale di Sp>80%

3.	I progetti di intervento in queste aree dovranno essere elaborati in maniera da rispettare le piante esistenti per quanto possibile.

4.	Ove non diversamente specificato nelle presenti norme o nelle tavole di Piano, nelle zone a verde privato è ammessa la formazione di posti auto pertinenziali eventualmente coperte ma aperti sui lati,  volumi fuori terra, con altezze interne medie minori ml 2.20 per il ricovero degli attrezzi/legnaie per la superficie non eccedente i 10 mq e opportunamente schermati da filtri verdi verso lo spazio pubblico. E’ consentita la realizzazione di piscine e di elementi per la costruzione del paesaggio che comunque non costituiscono cubatura.

5.	In caso di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti preesistenti dotati di consistenza volumetrica, dovrà essere previsto l'inserimento di elementi arborei lineari, allo scopo di mitigare gli impatti dell'urbanizzato sul paesaggio e migliorare la qualità percettiva del tessuto residenziale.

6.	Le tavole del Piano delle Regole indicano aree e settori dove è da privilegiare la formazione di zone a filtro verde.

CAPO III - AMBITI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI EXTRAGRICOLI

Art. 26 (Norme generali per le aree produttive, artigianali e commerciali)

1.	Le zone produttive, artigianali e commerciali comprendono complessi consolidati ed aree inedificate a margine del territorio urbanizzato, tutte caratterizzate dalla presenza o dalla possibilità di ospitare le attività di cui sopra.

2.	Le aree sono individuate nelle tavole del Piano delle Regole suddivise in ambiti esistenti; ambiti inseriti all'interno di P.A. vigenti e convenzionati.

3.	Obiettivi generali

- Garantire la localizzazione e lo sviluppo delle attività produttive e commerciali all’interno del territorio comunale compatibilmente con i principi di tutela dell'ambiente circostante.

- Tutelare l'ambiente con interventi di mitigazione degli impatti acustici derivati dalle attività lavorative e interventi di compensazione ambientale.

- Non sono ammesse attività lavorative che comportano l'emissione di agenti inquinanti liquidi e gassosi, per i quali dovranno essere rispettati i limiti di cui al D.lgs 152/99 nonché le disposizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento ai contenuti delle L.R.62/85.

- Non sono ammesse attività ad alto rischio di incidente rilevante (D.Lgs 334/99 e s.m.i.).

4.	Modalità di intervento

- Per tutte le nuove attività produttive, artigianali e commerciali deve essere redatta una valutazione di impatto acustico e la verifica di rispetto del criterio differenziale, all'atto della richiesta di titolo abilitativi o al procedimento di inizio attività,  secondo quanto precisato nella legge 447/95 in particolare all'art.8. Le valutazioni di impatto e le indagini di clima acustico devono essere inviate all'ARPA per il parere di competenza.

- Dovranno essere rispettati le distanze dagli elettrodotti tali da garantire i limiti di esposizione previsti dal D.P.C.M. dell’08.07.2003 nei luoghi adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore (obiettivo di qualità di 3mT). L'estensione delle fasce di rispetto deve essere calcolata e fornita dal gestore dell'elettrodotto, poiché non riconducibile a distanze fisse, così come disposto dal D.M. 29/05/08.

- In caso di interventi superiori alla Manutenzione Straordinaria (ms) dovrà essere prodotta una valutazione degli impatti indotti dalle nuove attività insediate, e di compatibilità nei confronti degli spazi agricoli e urbanizzati circostanti. La valutazione richiesta dovrà considerare: i flussi veicolari, le emissioni acustiche ed atmosferiche e di quant'altro eventualmente richiesto dalla pubblica amministrazione e dagli enti competenti per una completa valutazione dell'intervento.

- Tale documentazione dovrà integrare una Valutazione Ambientale Strategica (VAS) da produrre preventivamente all’eventuale  convenzionamento del piano.

- La viabilità interna degli insediamenti produttivi extragricoli esistenti e di prossima realizzazione deve essere organizzata in modo da evitare accessi diretti sulla viabilità esistente.

- L’accesso agli insediamenti soggetti a interventi superiori alla manutenzione straordinaria(ms), e di nuova realizzazione (ne) dovranno utilizzare delle rotatorie sufficienti a garantire lo smaltimento e il collegamento alla rete viaria esistente. Il dimensionamento delle rotatorie e l’adeguamento alla rete viaria dovrà considerare i dati dei rapporti di flusso di traffico generati dall’intervento da sommarsi a quelli esistenti.

- L’approvazione degli interventi sulla rete viabilistica è subordinata a prove tecniche con l’automezzo per acquisire la necessaria autorizzazione di conformità al Codice della Strada ed al DPR 753/80.

- All’interno dell’insediamento devono essere garantiti la disponibilità di aree di sosta e spazi per la movimentazione di mezzi rapportate al traffico complessivamente prodotto attività, con l'obiettivo di contenere i disagi alla collettività.

- Per ogni nuovo insediamento o sua modificazione (superiore all'intervento di manutenzione straordinaria (ms)) dovrà essere conforme alla LR8/2007 per DIAP e L.n°122/2010 per le SCIA.  dovrà essere notificato all’Amministrazione Comunale mediante una Relazione impegnativa illustrante i processi produttivi, dati sul numero di addetti insediati o/e insediabili, le destinazioni principali degli spazi (produttivi, logistica, deposito, commercializzazione) le sue peculiari caratteristiche in ordine all’utilizzo delle acque, le modalità dei trattamenti per lo smaltimento delle acque, l’innoquazione delle acque, dei materiali di rifiuto e dei fumi, nonché le metodologie di contenimento dei rumori.  In assenza di tali indicazioni all’atto della richiesta del permesso di costruzione, dovranno essere forniti all’Amministrazione Comunale prima del rilascio della licenza di agibilità e di uso degli edifici.

- Nelle zone destinate ad insediamenti produttivi extragricoli non sono ammesse attività che comportino qualsiasi tipo di inquinamento sia attraverso scarichi liquidi e gassosi, sia attraverso rumori molesti. Non sono insediabili attività ad alto rischio di incidente rilevante. Tutti gli insediamenti dovranno comunque garantire, l'adozione di idonei impianti tecnologici, onde assicurare l’idoneo trattamento di tutti i tipi di scarichi, per i quali dovranno essere rispettati i limiti di cui al D.lgs 152/99 nonché le disposizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento ai contenuti delle L.R.62/85, D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché i Regolamenti regionali n. 3 e 4/2006 e la D.G.R. 8/2318 del 5/04/06.

- Per ogni nuovo processo produttivo insediabile o sua modificazione, dovrà essere presentata una dichiarazione di Inizio di attività produttiva (DIAP) o titolo equipollente nei modi ed ai sensi della normativa vigente in materia. come previsto dal locale Regolamento d’Igiene e conformamente alla L.R. 8/2007, completo di tutta la documentazione ivi prevista, e notificanto all’Amministrazione Comunale mediante una Relazione impegnativa illustrante i processi produttivi, le sue peculiari caratteristiche in ordine all’utilizzo delle acque, le modalità dei trattamenti per  lo smaltimento delle acque, l’innoquazione delle acque, dei materiali di rifiuto e dei fumi, nonché le metodologie di contenimento dei rumori.

- Nelle aree produttive e artigianali esistenti, ove vi siano edifici residenziali autonomi, insistenti su lotti di specifica competenza possono essere attuati esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. In caso di demolizione e ricostruzione potranno essere realizzati edifici destinati esclusivamente alle attività produttive con gli indici ammessi dalla zona.

- Per quanto riguarda gli insediamenti di carattere commerciale si precisa che è consentita la sola edificazione di “vendita al dettaglio” e “medie strutture di vendita” mentre è tassativamente vietata l'edificazione o l'inserimento di “grandi strutture di vendita” (come definite dall'art. 4 del D.lgs. 31/03/1998 n.114).

- In ogni unità produttiva la Slp destinata ad uffici aziendali ed alla commercializzazione dei prodotti non può superare il 40% della Slp totale ammessa dalle norme di ogni singola zona.

5.	Aree produttive dimesse e bonifica dei siti contaminati.

Si intendono per aree produttive dismesse, le aree:

- che comprendono superficie coperta superiore a duemila metri quadri;

- nelle quali la condizione dismissiva, caratterizzata dalla cessazione delle attività economiche su oltre il 50% delle superfici coperte nelle aree di cui al punto precedente si prolunghi ininterrottamente da oltre 4 anni.

La legge L.R. 1/2007 dispone che il Comune deve invitare la proprietà dell'area a presentare una proposta di riutilizzo della stessa, in coerenza con l'assetto insediativo e la programmazione urbanistica del territorio circostante l'area dismessa ed anche con il ricorso agli strumenti di cui all'art.11 L.R. 12/2005, assegnando a tale riguardo un termine da definirsi in ragione della complessità della situazione riscontrata e comunque non inferiore a mesi 6 e non superiore a mesi 18.

La proposta di riutilizzo deve essere accompagnata da un Piano di indagine preliminare, che certifica lo stato del suolo e sottosuolo nel rispetto del D.Lgs 152/2006 e completa delle seguenti informazioni:

- le attività e funzioni che si intendono insediare;

- gli interventi urbanistico-edilizi, infrastrutturali e per l'accessibilità coerenti e connessi con le funzioni che si intendono insediare;

- il grado di risoluzione delle implicazioni eventualmente derivanti dalla dismissione con specifico riferimento alla eventuale presenza di inquinamento dei suoli, nel rispetto delle norme vigenti;

- il cronoprogramma degli interventi

- il piano finanziario imprenditoriale che sostiene il progetto.

La L.R. 1/2007 specifica che in mancanza di una proposta, o nel caso questa non risponda ai contenuti sopra specificati, il comune, può provvedere ad acquisire ulteriori proposte mediante procedura ad evidenza pubblica (art.7).

L'approvazione della proposta da parte del Consiglio Comunale comporta il recepimento della stessa nel documento di piano del PGT. La proposta deve avere i contenuti sopra citati ed è attuata, in ragione della natura della proposta stessa, secondo le modalità definite nella Parte II Titolo VI Capo I della L.R. 12/2005 s.m.i. , e dall'art.27 della Legge 22 ottobre 1971 n.865 secondo le modalità dell'art.12 della L.R. 12/2005 s.m.i.

Nel caso in cui le aree dismesse risultino siti contaminati il D.Lgs. 152/2006 Parte IV Titolo V disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitarie.

Pertanto il rilascio del Titolo Abilitativi da parte del Comune, per il riutilizzo di un'area produttiva dismessa, avviene solo a seguito di accertamento di compatibilità delle caratteristiche qualitative di suolo e del sottosuolo, con la specifica destinazione d'uso del sito, mediante Piani di indagini preliminari da eseguirsi in accordo con ARPA.

Qualora dagli accertamenti effettuati con i Piani di indagine preliminare risultano superate  le soglie di CSC (concentrazioni soglia contaminazione D.Lgs. 152/2006 art,240), dovranno essere attuate le procedure previste dal Decreto, e dovrà essere comunicato agli enti competenti (ARPA) gli esiti delle indagini.

Art. 27  (Ambiti produttivi, artigianali e commerciali esistenti)

1.	Tale zona comprende parti del territorio già occupate da attività produttive e commerciali esistenti, come risulta dalle tavole del Piano delle Regole.

2.	Per tale zona valgono le indicazioni fornite nell’articolo relativo a: Norme generali per la zone produttive artigianali e commerciali.

3.	L'edificazione nelle aree libere è subordinata a rilascio di titolo abilitativo, nel quale sono trattate le modalità indicate nelle Norme generali per le zone produttive e artigianali e commerciali e nel rispetto dei seguenti indici:

aree con destinazione produttiva ed artigianale:

Uf:	 1,00 mq/mq

Rc: 	 50% 60%

Sp:	 20%

H:	10,50 ml

aree con destinazione commerciale:

Uf:	 0,5 mq/mq

Rc: 	 50% 60%

Sp:	 20%

H:	10,50 ml

4.	Disposizioni relative ai parametri De, Dc, Ds

De:  la distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti non può essere inferiore all’altezza dell’edificio più alto; in ogni caso la distanza minima tra le pareti (anche quando una sola parete sia finestrata), non deve essere inferiore a metri 10,00. La suddetta prescrizione si applica nel caso di prospicenza diretta tra le pareti.

Dc:	la distanza minima dal confine del lotto di pertinenza, non può essere inferiore alla metà dell’edificio più alto e comunque non inferiore a metri 5.00.

E’ consentito costruire a confine quando vengano costruiti a confine contemporaneamente due edifici che formino un organismo architettonico o quando esiste già un edificio a confine, privo di parete finestrata.

E’ consentita la realizzazione a confine di autorimesse con altezza H max = 2,50 ml, fatti salvi i diritti di terzi e previo convenzionamento con i confinanti.

Ds	le distanze minime fra gli edifici tra i quali siano interposte strade destinate al traffico di veicoli, debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

m. 5,00 per lato, per le strade di larghezza a m. 7,00;

m. 7,50 per lato, per le strade di larghezza compresa tra m. 7,00 e m. 15,00;

m.10,00 per lato, per le strade di larghezza superiore a m. 15,00.

Devono comunque essere rispettate le norme vigenti in materia.

5.	Destinazioni d’uso ammesse per le attività produttive.

- Destinazione d’uso principale ( o qualificante): PR produzione.

Nell’ambito di ciascun intervento è ammessa la realizzazione della abitazione per la proprietà od il personale di custodia non in edifici autonomi per una slp massima di 150 mq.

In ogni attività produttiva, la Slp destinata ad uffici aziendali ed alla commercializzazione dei prodotti non può superare il 30% della Slp totale ammessa.

- Destinazioni d’uso non compatibili, nei limiti di cui ai punti successivi:

AG agricoltura:				1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

PR produzione:				4.

TR terziario:					-

CM commercio:	 			6.

EP esercizi pubblici:			-

RS residenza:				1, 2: nei limiti sopra precisati

AR attrezzature ricettive:			4, 5.

SS servizi sociali e assistenziali:		-

SAM servizi amministrativi:			-

IB istruzione di base e dell’obbligo:	1, 2, 3, 4, 5.

OS servizi sanitari:				3, 4.

CR culto e servizi religiosi:			-

SC spettacolo e cultura:			-

ST sport:					-

SA spazi aperti:				6.

IT impianti tecnologici:			-

P autorimesse e parcheggi:		-

AC attrezzature comunali:		-

AS attrezzature speciali:			6.

6.	Destinazioni d’uso ammesse per le attività commerciali.

- Destinazione d’uso principale ( o qualificante): CM commercio.

Nell’ambito di ciascun intervento è ammessa la realizzazione della abitazione per la proprietà od il personale di custodia non in edifici autonomi per una slp massima di 150 mq.

In ogni attività produttiva, la Slp destinata ad uffici aziendali ed alla commercializzazione dei prodotti non può superare il 30% della Slp totale ammessa.

- Destinazioni d’uso non compatibili, nei limiti di cui ai punti successivi:

AG agricoltura:				1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

PR produzione:				1, 4, 7, 9.

TR terziario:					-

CM commercio:	 			6.

EP esercizi pubblici:			-

RS residenza:				1, 2: nei limiti sopra precisati

AR attrezzature ricettive:			4, 5.

SS servizi sociali e assistenziali:		-

SAM servizi amministrativi:			-

IB istruzione di base e dell’obbligo:	1, 2, 3, 4, 5.

OS servizi sanitari:				3, 4.

CR culto e servizi religiosi:			-

SC spettacolo e cultura:			-

ST sport:					-

SA spazi aperti:				6.

IT impianti tecnologici:			-

P autorimesse e parcheggi:		-

AC attrezzature comunali:		-

AS attrezzature speciali:			6.

Art. 28 (Ambiti produttivi e commerciali di completamento in attuazione di P.A. vigente e convenzionato)

- Esse comprendono aree già parzialmente insediate per le quali esiste Piano Attuativo già convenzionato. Il perimetro di tale intervento coincide con la delimitazione delle rispettive aree. L'edificazione è subordinata al rispetto degli indici e delle modalità definite dal Piano stesso, delle relative previsioni planivolumetriche, nonché nelle condizioni contenute nella relativa convenzione.

Art. 29 (Aree soggette a disciplina particolare - ADS)

- Le tavole di Piano individuano con opportuna simbologia aree soggette a disciplina particolare per le quali l’edificazione è subordinata a permesso di costruire convenzionato con la Pubblica Amministrazione. Tali aree si differenziano da quelle individuate dai comparti di riqualificazione per le modeste dimensioni o per presentare caratteri particolari.

- ADS1_ Strada statale vecchia 235

Questa area è soggetta alla medesima disciplina delle aree contermini. La sua attuazione è subordinata alla cessione di una area in fregio alla statale ed alla realizzazione di un tratto di pista ciclabile.

- ADS2_ Aree produttive in fregio al Lambro

Riguarda una zona del territorio già utilizzata a fini produttivi. Il mantenimento in luogo dell’attività esistente è subordinato cosi come previsto dalla relazione geologica solo al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni (vedi Classe di fattibilità 4):

a) esecuzione di uno studio idraulico di dettaglio che dimostri l’assenza del pericolo ora individuato;

b)	predisposizione di idoneo piano di protezione civile che preveda, in relazione alle specificità delle attività svolte, volumi e tipologie di materiali in deposito permanente e temporaneo, nonché modalità e tempi di evacuazione di personale e mezzi dall’area, con l’adozione di sistemi di monitoraggio e allertamento della piena.

c)	esecuzione di un’opera di protezione idraulica (arginatura indicativamente a quota (62,5 m. s.l.m.) debitamente concessa ed approvata dall’autorità competente.

Non sono ammesse attività diverse da quelle esistenti e comunque nel rispetto dei seguenti indici:

Uf = 0,30 mq./mq.

Rc = 30%

H = 6,00 ml.

Per gli altri parametri urbanistici valgono le indicazioni per le aree produttive esistenti.

CAPO IV - AMBITI AGRICOLI

Art. 30 (Ambito destinato all’attività agricola)

- Le aree agricole per il loro carattere di estensione e continuità ed il livello di infrastrutturazione agraria, costituiscono la parte fondamentale del potenziale produttivo agrario del territorio comunale. Tali aree sono tutelate dalla Legge Regionale n.12 del 2005 (e successive modifiche e integrazioni) e destinate alla salvaguardia e allo sviluppo dell'attività produttiva agricola come previsto dal Piano di Sviluppo Agricolo della Provincia di Lodi.

- L'ambito destinato all'attività agricola - in coerenza con le indicazioni e prescrizioni del PTCP della Provincia di Lodi e del progetto dei valori ambientali - comprende i seguenti ambiti:

Ambito agricolo di pianura irrigua;

Ambito rurale di cintura periurbana;

Ambito agricolo di filtro;

Ambito agricolo collinare;

Ambito rurale faunistico venatorio.

A tali ambiti, come definiti ed individuati dal PTCP della provincia di Lodi, il Piano rimanda sia per quanto attiene gli obiettivi generali che per i disposti normativi.

- L'attività agricola è consentita in tutto il territorio comunale così come indicato negli elaborati grafici di Piano compatibilmente con quanto indicato al capo “Ambiti di tutela ambientale” di cui alle presente norme che prevale sulle indicazioni seguenti.

- Gli ambiti destinati all'attività agricola che risultano localizzati internamente al perimetro di Parchi Locali di interesse sovralocale (es. PLIS) sono soggetti alle prescrizioni contenute nella specifica normativa di riferimento e alle disposizioni contenute nel presente Capo delle NTA del PGT che si intendono complementari e integranti.

- L'attività agricola e l'uso dei suoli agro-naturali, nel rispetto delle disposizioni degli strumenti comunali e sovracomunali, sono comunque soggetti alle prescrizioni di valorizzazione ambientale e naturale, tutela, salvaguardia, e protezione di cui alle presenti norme. Tali indicazioni costituiscono parte integrante del presente Capo.

- Le aree boscate, i filari ed elementi vegetali lineari comprese negli ambiti destinati all'attività agricola, con la sola eccezione delle parti utilizzate per colture arboree industriali a rapido accrescimento, sono tutelate in forza delle vigenti leggi nazionali, regionali, provinciali e seguono le indicazioni fornite nel Piano di Indirizzo Forestale.

- Negli ambiti destinati all'attività agricola e ove non in contrasto con le prescrizioni sovracomunali, sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alla residenza dell'imprenditore agricolo, dei dipendenti nonché delle attrezzature e infrastrutture produttive quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli secondo i criteri e le modalità previste dalla L.R. 12/2005 s.m.i.

La realizzazione di nuovi manufatti, l'ampliamento degli stessi e qualsiasi altra opera di trasformazione degli ambiti agricoli, sono subordinate all'approvazione contestuale di un Progetto paesistico di dettaglio che rappresenti e consideri anche l'intero contesto edilizio o paesistico interessato dall'intervento; tale progetto deve essere redatto in conformità  al D.G.R. Lombardia n.7/11045 del 08/11/02 (“Linee guida per l'esame paesistico dei progetti”), ed è soggetta a quanto indicato all’articolo delle presenti norme relativo alla compensazione ambientale.

- L'edificazione dei nuovi edifici (ne) destinati alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, di cui si sia dimostrata la necessità di insediamento in loco, è subordinata a permesso di costruire nel rispetto degli indici definiti dalla L.R. 12/2005 e s.m.i.

Si precisa che la Sc, come definita dalle presenti norme, si forma sia per interventi residenziali che per la realizzazione di manufatti destinati alla produzione e che si devono cumulare.

Nel caso di serre, il computo dei volumi realizzabili deve essere eseguito conformemente alle indicazioni delle normative vigenti (LR12/2005 e s.m.i.)

Sono ammesse, nel rispetto dei rapporti di copertura, locali per la lavorazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli di prima trasformazione solo in quanto attività strettamente connesse con l'azienda agricola che li produce direttamente in loco.

I suddetti nuovi locali ed ampliamenti di impianti esistenti, nonché la costruzione di locali per la lavorazione dei prodotti agricoli sono consentiti, nel rispetto delle normative vigenti, solo se il proprietario si obblighi nei modi previsti dalla normativa alla realizzazione di specifici impianti di depurazione degli scarichi, ovvero all'adozione di accorgimenti, anche di tipo agronomico, comunque idonei a garantire il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti dalla vigente disciplina legislativa. Questa impegnativa deve essere accompagnata dal progetto e da una adeguata relazione illustrativa (atti sottoposti al parere dell'ARPA) nonché da idonea garanzia fideiussoria, della quale il Comune si possa avvalere per l'esecuzione d'ufficio, in caso di inadempienza.

- Su tutte le aree computate ai fini edificatori è istituito un vincolo di “non edificazione” debitamente trascritto presso i Registri Immobiliari, modificabile in relazione alla variazione della normativa urbanistica. Non è subordinata a nessun titolo abilitativo la realizzazione di coperture stagionali destinate a proteggere le colture.

- Sono ammessi nuovi insediamenti di imprese agricole dedite all'allevamento zootecnico o ampliamenti delle stesse, nel rispetto della distanza previste dai regolamenti e normative vigenti in materia.

Gli edifici adibiti a funzione residenziale di pertinenza dell'azienda agricola di nuova costruzione dovranno distare almeno m. 50,00 dalle stalle, concimaie, vasche di raccolta delle deiezioni e in generale da fonti di molestia. Tali distanze sono soggette a valutazione di impatto delle componenti ambientali coinvolte nel procedimento, da comunicare agli enti predisposti per il parere di competenza.

- E’ ammesso l’ampliamento degli allevamenti zootecnici attivi esistenti a distanza inferiore rispetto a quanto stabilito al comma precedente, alla condizione che essi vengano realizzati in modo da non diminuire le distanze esistenti rispetto alle zone edificate a destinazione extragricola, fatto comunque salvo il rispetto dei regolamenti locali d’igiene.

Tali interventi sono sempre subordinati alla realizzazione di appositi impianti di depurazione delle acque o dell’adozione di particolari tecniche anche di tipo agronomico, atte a garantire i limiti di accettabilità per le acque di scarico, così come disposto dalla normativa regionale, dal Regolamento di Igiene, e dagli enti preposti per i rispettivi pareri di competenza.

- Le espansioni di natura non agricola localizzate fuori dagli ambiti affidati alla disciplina urbanistica comunale, ovvero nelle zone agricole, devono rispettare le distanze previste dalle normative e dai regolamenti vigenti.

- Il Comune, dopo il parere del competente dipartimento A.R.P.A relativamente a specifiche parti della zona regolata dal presente articolo, potrà disporre eventuali limitazioni del carico del peso vivo per ettaro per i nuovi allevamenti zootecnici o per gli ampliamenti di allevamenti esistenti che provvedessero allo smaltimento dei liquami sul terreno. Tale limitazione dovrà essere stabilita a seguito di adeguata indagine sul grado di tolleranza dei suoli agricoli locali allo spandimento di tali liquami.

Le aree comprese nella fascia A e B del PAI sono vulnerabili all’inquinamento da nitriti di origine zootecnica ai sensi della normativa vigente in materia.

L’uso dei fertilizzanti e dei liquami sono regolamentati dalle normative vigenti in materia.

- Le richieste relative all’insediamento di nuovi allevamenti o all’ampliamento di quelli esistenti aventi le caratteristiche di “insediamenti civili”, che intendessero smaltire direttamente sul terreno attraverso spandimento il liquame prodotto, qualora il bestiame allevato superi le quantità di 40 capi di bovini equivalenti 30 capi di suini equivalenti, 300 capi di zootecnia minore equivalente, calcolati sulla base dei dispositivi vigenti in materia, devono essere corredate da un Piano di spandimento dei liquami su superfici agricole che possono anche non coincidere con quelle aziendali.

Per le tabelle dei capi equivalenti Si rimanda alle norme del regolamento attuativo della L.R. n°37 del 15/12/1993 s.m.i. nonché le prescrizioni contenute nel Codice di Buona Pratica agricola riportate dal decreto del 19/04/1999 e all'art. 272 del D.Lgs 152/2006 - Norme in materia ambientale - per il quale dovranno essere richieste dall'autorità competente le relative autorizzazioni.

- Nelle tavole di Piano e negli allegati alle presenti norme, sono individuati gli edifici o i nuclei cascinali. In assenza di una specifica indicazione, gli immobili possono essere soggetti ad interventi di ristrutturazione senza modificazione sensibile del sedime dell’edificio e del numero di piani fuori terra e nel rispetto delle indicazioni fornite dalla “Guida agli interventi nel nucleo di antica formazione” allegato alle presenti norme.

- Per le “Costruzioni sparse” sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo come definito dalla normativa vigente. Sono consentiti interventi di ampliamento per gli edifici esistenti a destinazione residenziale, con un aumento massimo della Slp pari al 20% di quella esistente, per adeguamenti agli standard di vita contemporanea.

I “Rustici” pertinenziali a residenze in costruzioni sparse, possono essere soggetti a cambio di destinazione d’uso, previa verifica da parte dell’amministarzione della sostenibilità dell’intervento relativamente agli aspetti ambientali, servizi indispensabili, interferenze con attività zootecniche presenti, ecc. Nel caso di valutazione positiva, si potrà procedere all’intervento di rifunzionalizzazione dei manufatti. Gli interventi che configurano aumento o formazione di slp e/o cambio di destinazione d’uso sono equiparati ai medesimi interventi nella città consolidata con i relativi oneri.

Sia negli edifici esistenti residenziali che nei “rustici”, gli interventi consentiti dovranno in generale preservare e/o riprendere i caratteri strutturali, tipologici, morfologici e di rilievo ambientale - meritevoli di tutela in modo coerente con i tradizionali valori ambientali dell’edilizia rurale lodigiana; dovranno essere attuati nei modi e nelle forme previste per i nuclei di antica formazione e prevedendo interventi di mitigazione ambientale tali da mediare il rapporto tra i manufatti ed il contesto agricolo nel quale sono inseriti.

Gli spazi aperti pertinenziali delle costruzioni sparse seguono la disciplina degli spazi a verde privato valida per la città consolidata.

Le case sparse e aree pertinenziali non più collegate ad attività agricole sono assimilate ai Nuclei di antica Formazione.

- Destinazioni d’uso ammesse:

Destinazione d’uso principale ( o qualificante): AG Agricoltura.

Destinazioni d’uso non compatibili, nei limiti di cui ai punti successivi.

AG agricoltura:				-

PR produzione:				1, 2, 3, 6, 7, 8, 9.

TR terziario:				1, 2, 3, 4

CM commercio:	 			1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

EP esercizi pubblici:			1, 2, 3, 4.

RS residenza:				-

AR attrezzature ricettive:		1, 2, 3, 4, 5.

SS servizi sociali e assistenziali:		1, 2, 3, 4.

SAM servizi amministrativi:		1, 2.

IB istruzione di base e dell’obbligo:	1, 2, 3, 4, 5.

OS servizi sanitari:			1, 2, 3, 4.

CR culto e servizi religiosi:		1, 2, 3.

SC spettacolo e cultura:		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

ST sport:					1, 2, 3, 4, 5, 6.

SA spazi aperti:				1, 2, 4.

IT impianti tecnologici:			1, 2, 3, 5.

P autorimesse e parcheggi:		1, 2.

AC attrezzature comunali:		1, 2, 3.

AS attrezzature speciali:                  	 1, 2, 3, 4, 5, 6.

- Gli impianti e le reti tecnologiche per la produzione di energia sono soggetti alle verifiche di carattere paesaggistico previste dalla legislazione nazionale e dalla normativa regionale. La progettazione e l'installazione dovrà rispettare le indicazioni contenute nel D.G.R. n.8/10974 del 30 dicembre 2009 della Regione Lombardia “Linee guida per la progettazione paesaggistica di reti tecnologiche e impianti di produzione energetica in aggiornamento dei Piani di Sistema del Piano Territoriale Paesistico Regionale” e s.m.i.  La localizzazione e la strutturazione degli impianti deve considerare anche quanto previsto nel D.G.R. n.8/11045 del 8 novembre 2002 “Linee guida per l'esame paesistico dei progetti”e s.m.i. Tali indicazioni, indirizzate essenzialmente alla mitigazione dell’impatto paesistico, saranno da integrare con quanto previsto per la compensazione ambientale.

- A fronte di dismissione parziale o totale dell'impianto e/o delle reti tecnologiche l'azienda o il soggetto competente dovrà procedere a interventi di riqualificazione del sito, in accordo con l'amministrazione pubblica.

- Sono ammessi negli ambiti agricoli in prossimità degli insediamenti cascinali interventi per la realizzazione di impianti per la Fitodepurazione disciplinati dal Decreto Legislativo 152/06, Direttiva CEE n° 91/271 del 21/05/91, Legge 319 10/05/76 e dai Piani di Tutela Regionali, necessari a diminuire il carico inquinante delle acque reflue ed a migliorare la qualità delle acque superficiali e sotterranee.

La realizzazione di tali impianti è soggetta al rilascio di titolo abilitativo e di parere da parte delle autorità competenti.

Art. 31 (indicazioni speciali per edificato rurale ed insediamenti cascinali dismessi)

- L'edificato rurale (cascine), compreso quello non più destinato a funzione agricolo (cascine dismesse), per i suoi caratteri morfologici e tipologici costituisce patrimonio storico e ambientale da salvaguardare. Tali strutture sono ancora a pieno titolo come facenti parte del patrimonio storico - edilizio e la loro rifunzionalizzazione assume significato di tutela della memoria storica oltre che sociale.

- La cartografia di Piano individua con apposita simbologia i nuclei cascinali del territorio comunale: in generale, sui manufatti esistenti costituenti questi complessi sono sempre consentiti interventi conservativi (manutenzione ordinaria (mo); manutenzione straordinaria (ms); Restauro (re); Risanamento conservativo (rc), previo ottenimento del titolo abilitativo previsto dalle normative vigenti.

- Manufatti sottoposti a tutela. All’interno dei Nuclei Cascinali la cartografia di piano e/o il SIBeRC della Regione Lombardia individuano i manufatti soggetti a tutela per i quali è prevista la conservazione dei caratteri morfotipologici originali. Per questi singoli immobili o complessi, le azioni devono tendere alla conservazione, alla tutela, al recupero e riuso dei volumi esistenti con le stesse caratteristiche tipologiche e morfologiche e con la salvaguardia dell’impianto originale.

- Manufatti “storicamente riconosciuti” a destinazione residenziale per i quali non è individuata specifica tutela. All’interno dei nuclei cascinali, per gli immobili con destinazione originale residenziale di non recente edificazione e non individuati tra quelli precedenti sottoposti a tutela di cui sopra, sono consentiti interventi di ristrutturazione (ri) / sostituzione edilizia (dr,) combinati con ampliamento (a) con incremento del 20% della Slp esistente. Tali interventi non possono modificare in modo significativo il sedime dell’immobile originale e non possono superare i due piani fuoriterra o quelli del manufatto preesistente. Questi interventi devono rispettare le indicazioni fornite dalla guida agli interventi nei nuclei di antica formazione allegati alle presenti norme, cercando di ricalcare i caratteri formali degli edifici che connotano tradizionalmente i complessi cascinali della campagna Lodigiana. Non è previsto il riuso  di manufatti demoliti o crollati o comunque tali da non poterne individuare le caratteristiche architettoniche salienti (assenza, per esempio, di comprovante documentazione fotografica).

- Manufatti “storicamente riconosciuti” a destinazione non residenziale per i quali non è individuata specifica tutela. In presenza di nuclei cascinali dimessi, gli interventi finalizzati al riuso a fini non agricoli di manufatti non residenziali (es. Rustici come definiti dalle presenti norme) per i quali la cartografia di piano non prevede interventi conservativi di cui al comma 3, sono consentiti previa elaborazione di un “masterplan” rappresentante l’assetto planivolumetrico e funzionale complessivo dell’intero complesso cascinale. Da questo progetto deve emergere la coerenza del nuovo impianto con le preesistenze, il rapporto con le attività circostanti, il rapporto con gli spazi aperti e, in generale, con la campagna circostante e con i caratteri originali della cascina Lodigiana. Tale progetto è da sottoporre alla Amministrazione Comunale che, valutata la sostenibilità in termini ambientali, di servizi indispensabili, di interferenze con attività zootecniche presenti, ecc. potrà validarlo o rigettarlo a suo insindacabile giudizio.

Nel caso di esito positivo dell’esame del masterplan, si potrà procedere agli interventi previa istruzione di un Piano Attuativo oneroso articolato per unità minime di intervento estese alle singole ed intere proprietà. Le previsioni del piano non possono comportare aumento dei volumi preesistenti, privilegiando la conservazione dei caratteri morfotipologici e materiali dei manufatti originali e comunque nel generale rispetto della guida agli interventi nel nuclei di antica formazione. I cambi di destinazione d’uso comportano formazione di Slp secondo quanto indicato nelle presenti norme. Non è previsto il riuso di manufatti demoliti o crollati precedentemente l’approvazione del presente PGT e comunque tali da non poterne individuare le caratteristiche architettoniche salienti (per esempio: assenza di comprovata documentazione fotografica).

- Manufatti di recente costruzione a destinazione non residenziale. In presenza di nuclei cascinali dimessi, gli interventi finalizzati al riuso a fini non agricoli di manufatti non residenziali di recente costruzione non rientranti nel novero dei “rustici” come definiti dalle presenti norme (es: stalle con struttura in cls; manufatti prefabbricati per il ricovero dei macchinari, e comunque per manufatti per i quali è documentata la realizzazione con regolare abilitazione), sono consentiti previa elaborazione di un “masterplan” rappresentante l’assetto planivolumetrico e funzionale complessivo dell’intero nucleo cascinale. Da questo progetto deve emergere la coerenza del nuovo impianto con le preesistenze, il rapporto con le attività circostanti, il rapporto con gli spazi aperti e, in generale, con la campagna circostante e con i caratteri originali della cascina Lodigiana. Tale progetto è da sottoporre alla Amministrazione Comunale che, valutata la sostenibilità in termini ambientali, di servizi indispensabili, di interferenze con attività zootecniche presenti, ecc. potrà validarlo o rigettarlo a suo insindacabile giudizio. Nel caso di esito positivo dell’esame del masterplan, si potrà procedere agli interventi previa istruzione di un Piano Attuativo oneroso articolato per unità minime di intervento estese alle singole ed intere proprietà che devono comunque coinvolgere dei manufatti di cui ai commi precedenti. Ciò in coerenza con l’obbiettivo generale di riqualificare e valorizzare complessi cascinali originali.  Le previsioni del piano possono prevedere il cambio di destinazione d’uso dei manufatti recenti con formazione di Slp in misura non superiore al 50% della superficie coperta preesistente.

- Distanze da eventuali allevamenti zootecnici attivi. Per ogni intervento di cambio di destinazione d’uso, con o senza opere, devono essere verificate le distanze da eventuali allevamenti zootecnici attivi previste dalla Normativa Regionale vigente e dal Regolamento d’igiene vigente.

- Oggetto del convenzionamento dei Piani Attuativi di cui sopra saranno anche la dotazione delle opere di urbanizzazione e la definizione gli interventi di mitigazione ambientale che dovrà seguire ogni intervento che comporti demolizioni o formazione di slp e compensazione ambientale eventualmente previsti dalle presenti NTA.

Nel caso in cui l’intero complesso cascinale sia compreso in una unica proprietà, la procedura di approvazione del masterplan di cui ai precedenti commi, può essere compresa nella procedura di approvazione e convenzionamento del relativo Piano attuativo.

- Negli interventi edilizi devono essere sostituite eventuali parti turbative e che non abbiano nessun significato né storico né architettonico inserite in precedenti o recenti manomissioni. Le pavimentazioni di spazi esterni devono essere realizzate possibilmente con materiali preesistenti tradizionali quali ciottoli, cotto, pietre naturali od altri materiali similari e, se moderni, compatibili privilegiando le superfici drenanti. Le coperture devono mantenere le inclinazioni assimilabili alle originali con manto in coppi tradizionali o similari per forma e colore; eventuali aperture nel tetto (lucernari, abbaini) devono essere strettamente indispensabili per garantire la manutenzione ed il funzionamento tecnologico dell'edificio nei casi in cui il sottotetto non abbia caratteristiche di abitabilità. Nel caso di sottotetti abitabili tali elementi devono essere sufficienti a garantire il rapporto aeroilluminante. In tal caso devono essere privi di aspetti morfologico-strutturali turbativi. Sono ammesse aperture sulle falde dei portici per adeguamento dei rapporti aeroilluminantei dei sottostanti spazi abitativi.

- In presenza di serbatoi fuori terra o interrati adibiti allo stoccaggio di combustibili, nei casi previsti dalle normative regionali, è d’obbligo per il proprietario la presentazione al Comune e all'ARPA di un'indagine preliminare che accerti i livelli di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) così come stabilito dal D.Lgs.152/2006. Eventuali procedure disciplinate dal D.Lgs.152/2006 sono da attivarsi anche a seguito di dismissione e rimozioni di vasche di  liquami interrate o fuori terra, stalle, pozzi disperdenti, strutture di subirrigazione di acque reflue domestiche o assimilate, a seguito di riscontri di alterazioni organolettiche del terreno e qualora successive verifiche analitiche confermassero la necessità di bonifica.

- Prima delle demolizioni dei fabbricati, dovrà essere valutata la necessità di un eventuale intervento di derattizzazione ai sensi dell'art. 2.2.1 del vigente R.L.I. Titolo Il e degli artt. 3.2.1 e 3.3.4 del vigente RL.I. Titolo III. I materiali provenienti dalle demolizioni dovranno essere smaltiti in conformità alla normativa vigente; in particolare per il materiale contenente amianto si dovrà provvedere alla presentazione del Piano di Lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

- Verifiche preliminari agli interventi sulle strutture dimesse: gli interventi sulle strutture dimesse devono essere sottoposte ad indagini preliminari per la verifica di assenza di contaminazioni e agenti nocivi alle nuove attività insediabili nei modi e nelle forme previste dalle normative e regolamenti vigenti in materia. Gli ambiti prossimi ad aziende agricole ancora in attività potranno essere attuati solo a seguito della totale dismissione o trasferimento degli allevamenti presenti nelle strutture zootecniche oppure garantendo le distanze minime previste dal vigente regolamento locale d’igiene. In materia di distanze dagli impianti odorigeni saranno da verificare le normative vigenti in materia (DGR n. IX/3018 del 15.02.2012).

- Funzioni insediabili nei nuclei cascinali dimessi. Fatto salvo quanto ai commi precedenti, il recupero di cascine dimesse può prevedere il riuso a fini abitativi e a quelle attività di servizio pubbliche e private compatibili con la residenza. Sono ammesse anche destinazioni socio ricreative, turistiche, sportive, culturali, ricettive, e laboratori d'arte, mestieri o professioni. Non sono ammesse le industrie, le attività artigianali che necessitano di fabbricati autonomi e tutte quelle attività che siano causa di rumori ed inquinamento o di traffico veicolare tali da risultare in contrasto con gli usi circostanti. In generale non sono ammesse autorimesse chiuse su tre lati se non integrate nel disegno complessivo dell’intervento. Sono ammessi boxes completamente interrati o posti macchina in appositi spazi aperti schermati da piantumazioni.

Destinazioni d’uso ammesse per i nuclei cascinali dismessi.

- Destinazione d’uso principale (o qualificante): RS residenza.

- Destinazioni d’uso non compatibili, nei limiti di cui ai punti successivi.

AG agricoltura:				1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

PR produzione:				1, 2,  4, 6, 7.

TR terziario:					-

CM commercio:	 			1, 2, 4, 5, 6, 7, 8.

EP esercizi pubblici:				-

RS residenza:					-

AR attrezzature ricettive:			-

SS servizi sociali e assistenziali:		-

SAM servizi amministrativi:			-

IB istruzione di base e dell’obbligo:	-

OS servizi sanitari:				-

CR culto e servizi religiosi:			-

SC spettacolo e cultura:			-

ST sport:					-

SA spazi aperti:				6.

IT impianti tecnologici:			5.

P autorimesse e parcheggi:		-

AC attrezzature comunali:			-

AS attrezzature speciali:			1, 2, 3, 5, 6.

- I nuclei cascinali dimessi sono assimilati al nucleo di antica formazione

CAPO V - AMBITI DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 32  (Corridoi ambientali sovrasistemici - valenza ambientale 1)

- All’interno dell'ambito destinato all'attività agricola - in coerenza con le indicazioni e prescrizioni del PTCP della Provincia di Lodi - sono compresi  i seguenti ambiti appartenenti alla rete dei valori ambientali:

Corridoio Ambientale di importanza provinciale;

Aree di protezione dei valori ambientali;

A tali ambiti definiti ed individuati dal PTCP della provincia di Lodi, il Piano rimanda sia per quanto attiene gli obiettivi generali che per i disposti normativi.

- All’interno del quadro di indirizzi e normativo definito dal PTCP della Provincia di Lodi di cui sopra, le tavole di Piano individuano il corridoio ambientale sovrasistematico di valenza ambientale 1:  tali zone, pur avendo vocazione agricola, svolgono un ruolo connettivo strategico nel mantenimento della naturalità residua presente nel territorio comunale e provinciale, pertanto necessitano di particolare salvaguardia limitando l’azione antropica alle sole attività agricole.

- Le indicazioni che seguono prevalgono sulla disciplina relativa al capo “ambiti agricoli” delle presenti norme.

- In queste zone possono essere attivate azioni per favorire la formazione di ambienti interconnessi con un carattere di rilevante naturalità, seppur di limitata estensione, attraverso la tutela dei canali con forte valenza ambientale e, dove possibile, l’inserimento di elementi di maggiore naturalità in quelli rettilinei, recuperando e valorizzando le frange boscate e le zone umide, integrandole con i nuovi ecosistemi con riferimento alle indicazioni contenute nel Piano di Indirizzo Forestale relativamente alle specifiche attitudini funzionali ed in modo coerente con gli indirizzi selvicolturali definiti per le differenti tipologie forestali. In coerenza con le indicazioni del PTCP della Provincia di Lodi e del Piano di Indirizzo Forestale è consentito in questi ambiti l'utilizzo di specie arboree e arbustive tipiche dell'ambiente, al fine di migliorare l'efficacia depurativa, la capacità di ritenzione dell'acqua e di contenere i fenomeni erosivi in modo coerente con gli strumenti sovralocali.

- In accordo con gli strumenti di politica agricola provinciale, possono essere adottate strategie tese ad indirizzare i finanziamenti disponibili verso il mantenimento e la realizzazione di cortine verdi che aumentino le connessioni floristiche e favoriscano la mobilità faunistica tra le aree protette.

- Senza specifica autorizzazione della Provincia sono vietati movimenti di terra aventi carattere straordinario, ancorché connessi all’uso agricolo dei suoli, le bonifiche per colmata, l’eliminazione delle lanche o delle morte dei corsi d’acqua.

- Fatto salvo quanto disposto dal Piano cave della Provincia di Lodi che ha carattere prevalente, nel corridoio ambientale non sono ammessi l’apertura o l’ampliamento di cave o discariche, per quelle eventualmente esistenti è prescritto che, a ciclo produttivo chiuso, le relative aree siano recuperate per la destinazione agricola. Devono essere previsti interventi di recupero di carattere naturalistico per i poli estrattivi esistenti.

- Sono vietati interventi di modifica al regime delle acque ad eccezione di quelli occorrenti per evitare esondazioni e pericoli alla pubblica incolumità e qualunque prelievo d’acqua che non sia necessario al miglioramento dell’assetto idrogeologico e vegetale.

- Non è ammessa la trasformazione di zone boscate di qualsiasi essenza in altre culture.

- Per edifici e nuclei esistenti, vale quanto prescritto relativamente all’”Ambito destinato all'attività agricola” e “edificato rurale ed insediamenti cascinali dismessi” fatto salvo quanto riportato al presente articolo che ha valore di norma prevalente.

- Le tavole di piano individuano gli ambiti territoriali estrattivi ricadenti all’interno del corridoio ambientale, i quali sono sottoposti a speciale disciplina secondo quanto disposto nel piano Cave della Provincia di Lodi.

Art. 33 (Corridoi ambientali sovrasistemici - valenza ambientale 2)

- All’interno dell'ambito destinato all'attività agricola - in coerenza con le indicazioni e prescrizioni del PTCP della Provincia di Lodi - sono compresi  i seguenti ambiti appartenenti alla rete dei valori ambientali:

Corridoio Ambientale di importanza provinciale;

Aree di protezione dei valori ambientali;

A tali ambiti definiti ed individuati dal PTCP della provincia di Lodi, il Piano rimanda sia per quanto attiene gli obiettivi generali che per i disposti normativi.

- All’interno del quadro di indirizzi e normativo definito dal PTCP della Provincia di Lodi di cui sopra, la cartografia di piano individua, quali corridoi ambientali sovrasistemici di valenza ambientale 2, il settore del Lambro Urbano e del Plis della Collina, quali ambiti dotati di valenza ambientale di particolare significato in funzione delle relazioni che intercorrono con la città ed il paesaggio fluviale e con il paesaggio collinare.

- Per questi ambiti valgono tutte le indicazioni relative al corridoio ambientale sovrasistemico di valenza ambientale 1, e rappresentano aree privilegiate per la localizzazione di interventi di compensazione ambientale nelle forme indicate nell’allegato alle presenti norme e ogni altra iniziativa pubblica o privata destinata alla formazione di sistemi verdi lineari e boschi descritti nei successivi articoli.

- In queste aree è consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale, previa autorizzazione da parte dell’Autorità idraulica, che ne verifica la compatibilità sotto il profilo idraulico. In queste zone possono essere attivate azioni per valorizzare -dal punto di vista ricreativo, turistico e didattico - i principali tracciati locali esistenti, attraverso la realizzazione dei sentieri naturalistici proposti dal PTR, di percorsi ciclo-pedonali od equestri e di luoghi di sosta e ristoro, in corrispondenza di coni visuali di rilevante interesse e, in generale, di aree rilevanti dal punto di vista fruitivo. Tali iniziative pubbliche o private, saranno da sottoporsi a valutazione paesistica.

Art. 34 (riqualificazione ambientale)

1	Nel presente articolo sono fornite le indicazioni di carattere operativo che perseguono espliciti obiettivi di riqualificazione ambientale. Queste indicazioni agiscono sommandosi a quelle degli agli altri ambiti previsti e disciplinati dal Piano delle Regole.

2.	La  cartografia di piano individuata i sistemi verdi lineari esistenti e in previsione, elementi vegetali di separazione e filtro, aree destinate alla formazione di boschi di interazione con il sistema urbano, del Lambro e della Collina.

L’individuazione di queste formazioni verdi persegue l’obbiettivo di selezionare, all’interno del territorio comunale, le aree strategiche per la riqualificazione della percezione del paesaggio e dello spazio aperto, per la rinaturalizzazione degli ambiti fluviali e per la costruzione di corridoi ecologici.

3. 	La cartografia di piano con apposita simbologia, individua i seguenti elementi di rilevanza naturalistica  modalità di  intervento: e le azioni a cui sono soggetti

- Sistemi verdi lineari.

elementi lineari esistenti soggetti a tutela, per i quali è vietata ogni opera di asportazione o taglio degli elementi vegetazionali presistenti.  Inoltre sono indicati gli interventi prioritari di nuova realizzazione di filari, destinati a riconfigurare la rete dei valori naturalistico-ambientali così come riportato dal Piano Territoriale della Provincia di Lodi. La costruzione e il mantenimento dei sistemi verdi lineari dovrà rispettare tutte le indicazioni contenute nel Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Lodi. Gli interventi possono essere eseguiti da soggetti pubblici e/o privati.

Queste sistemi sono localizzati all’interno dei corridoi sovrasistemici di valenza ambientale 1 e 2; sui margini urbani; all’interno degli spazi verdi urbani strutturanti; lungo i canali di valore ambientale- naturalistico; lungo i percorsi di fruizione ambientale.

- Ambiti di imboschimento a scopo ambientale

Sono da privilegiarsi interventi di piantumazione per ricreare lembi di bosco con elevate caratteristiche di naturalità. In queste aree possono anche essere realizzati interventi di impianti di arboricoltura da legno e impianti con specie arboree a rapido accrescimento per la produzione di biomassa. Le indicazioni tecniche, la scelta delle specie arboree e il mantenimento sono specificati nel Piano di indirizzo Forestale. Gli interventi possono essere eseguiti da soggetti pubblici e/o privati.

Queste ambiti sono localizzati all’interno dei corridoi sovrasistemici di valenza ambientale2.

- Boschi.

Le tavole di Piano individuano gli ambiti a bosco rilevati e disciplinati dal PIF provinciale.

In questi ambiti la vegetazione è da tutelare ai sensi della normativa vigente in materia (LR n°31/2008).

Art.35 (interventi di compensazione ambientale)

- Il principio che guida le trasformazioni e la formazione di nuovi insediamenti è volto al conseguimento di un bilancio ecologico locale positivo, riconosciuto in termini di dotazione vegetale e superfici permeabili. Il Piano prevede e individua nel territorio comunale interventi di compensazione ambientale rapportati a diverse tipologie di trasformazione.

- Gli interventi da attivare prevedono la messa a dimora delle opere di compensazione ambientale (alberi e arbusti ed altro) con riferimento all’ “albero equivalente” (ae) definito nell’allegato alle presenti norme “guida alla compensazione ambientale”.

- La scelta delle specie arbustive e arboree, il sesto di impianto, il taglio e la manutenzione è rimandata a quanto disposto nel  Piano di Indirizzo Forestale Provinciale.

- La messa a dimora di alberature e arbusti deve rispettare le disposizioni in materia previste dal Codice Civile e dal Codice della Strada.

- la quantificazione del numero di alberi equivalenti a compensazione delle varie tipologie di intervento è contenuta nella “guida alla compensazione ambientale” allegata alle presenti norme.

- Gli interventi di compensazione ambientale e le opere correlate sono a carico del soggetto attuatore dell'intervento.

- La gestione e conduzione delle aree piantumate e la sostituzioni di essenze ammalorate è a carico del soggetto attuatore per i primi tre anni dall’impianti, fatti salvi eventuali diversi accordi tra le parti coinvolte nella compensazione.

- Gli interventi da realizzare devono essere definiti all’atto di convenzione con l’amministrazione o, in caso di interventi esterni a CRU o AT,  prima del rilascio del titolo abilitativo. Sarà da attestare la disponibilità delle aree sulle quali dovranno ricadere le compensazioni stesse.

- La compensazione ambientale deve ricadere preferibilmente negli spazi destinati a verde privato interni ai lotti di intervento e/o in spazi aperti pubblici.

Previo accordo con l'amministrazione comunale, le compensazioni che non trovano collocazione all'interno del lotto di intervento, possono concorrere alla realizzazione degli elementi di separazione o filtro, elementi lineari verdi e degli ambiti di imboschimento a scopo ambientale, individuati negli elaborati di piano e disciplinati all'articolo “riqualificazione ambientale” o, in subordine, nei “Corridoi ambientali sovrasistemici di importanza provinciale di valenza ambientale 2” di cui alle presenti norme.

- È consentita la monetizzazione totale o parziale degli alberi equivalenti (ae) che non possono essere collocate nelle aree a verde all'interno del lotto di intervento. La somma da corrispondere all'amministrazione comunale è definita da valori definiti dalla pubblica amministrazione stessa.

Art. 36 (Zone di tutela lungo i corsi d'acqua naturali e artificiali)

  - Negli elaborati del Piano sono indicati con apposita grafica le zone sottoposte a tutela lungo i corsi d’acqua vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 art.142 comma1, lettera c).

  - Negli elaborati del Piano sono individuate le aste della rete dei canali e dei corsi d’acqua di valore storico  individuate dal PTCP della provincia di Lodi al quale si rimanda per indirizzi e regolamentazione.

  - Nelle fasce di tutela lungo i corsi d'acqua naturali e artificiali, fatte salve le norme relative ai Consorzi di Bonifica, va garantita la salvaguardia dei caratteri morfologici esistenti, dei rilevati, degli avvallamenti, delle zone umide e della relativa vegetazione tipica di tali zone.

Non sono pertanto consentiti, senza specifica autorizzazione della Provincia di Lodi e degli enti competenti, i movimenti di terra aventi carattere straordinario ancorché connessi all'uso agricolo dei suoli, la bonifica per colmata, l'eliminazione delle lanche o delle morte dei corsi d'acqua.

Per le aste della rete dei canali e dei corsi d’acqua si assumono le indicazioni delle fasce di salvaguardia imposte dal Reticolo Idrico Minore.

  - Non sono ammesse l’apertura o l’ampliamento di cave o discariche, mentre l'area di pertinenza di eventuali cave o discariche esistenti e regolarmente autorizzate dovrà essere, a ciclo produttivo concluso, oggetto di ripristino agricolo e ambientale con destinazione agricola come disciplinato dal Piano Cave della Provincia di Lodi.

  - Sono invece ammesse le normali attività agricole; il taglio della vegetazione arborea esistente è soggetto alla normativa prevista dalla vigente legislazione Forestale Regionale e dalla Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale per la Provincia di Lodi, con l'obbligo di reimpianto. E' peraltro vietata la messa a coltura dei terreni boscati.

  - Lungo tutti I corpi idrici per una profondità di 10 metri dalla sponda non è ammesso lo smaltimento mediante fertirrigazione dei liquami provenienti dagli allevamenti zootecnici di qualsiasi tipo, mentre è ammessa la normale concimazione del terreno.

  - Per gli insediamenti agricoli, eventualmente esistenti, sono consentiti interventi per attrezzature e infrastrutture produttive, comprese le nuove costruzioni, a condizione che non sia aumentata la consistenza delle strutture destinate alla stabulazione degli animali.

Quanto al patrimonio edilizio esistente ed avente destinazione diversa da quella agricola, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e, relativamente agli insediamenti produttivi, gli interventi necessari a far fronte a documentate e non altrimenti ovviabili necessità di adeguamento tecnologico degli impianti stessi, ancorché comportino ampliamenti.

  - E’ consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, in particolare i depuratori, che possano limitare la capacità di invaso delle zone di tutela ambientale lungo i corsi d’acqua di cui al presente articolo, previa autorizzazione dell’Autorità idraulica, che ne verifica la compatibilità sotto il profilo idraulico.

  - Sono ammessi interventi di manutenzione, fatte salve le esigenze di sicurezza idraulica stabilite dai Consorzi di Bonifica e di Irrigazione competenti, volti al recupero ed alla salvaguardia delle caratteristiche naturali degli alvei prevedendo la salvaguardia della configurazione del tracciato e dei manufatti di più antica realizzazione che su essi insistono.

  - Per le aree comprese nel nucleo di antica formazione o nella città consolidata, valgono le relative disposizioni di cui alle presenti norme.

Art. 37 (Percorsi di fruizione ambientale)

- Il Piano individua i percorsi ciclo-pedonali di interesse ambientale, i quali costituiscono elementi fondamentali di accesso e di fruizione pubblica, paesistica ed ambientale.

- La tutela paesistica lungo i tracciati di fruizione ambientale, deve essere orientata a garantire, accanto alla percorribilità automobilistica, tratti con percorsi dedicati per la percorribilità ciclabile, pedonale e, in alcuni ambiti particolari, anche ippica.

- Non è consentita la chiusura di sentieri pubblici o di uso pubblico, l’attuazione di discariche, l’ammasso anche temporaneo di materiali di qualsiasi genere lungo i percorsi e nelle aree limitrofe. Per tutti i percorsi individuati sulla tavola di Piano è fatto obbligo dei proprietari degli stessi la loro manutenzione e conservazione della percorribilità e fruibilità pubblica, oltre alla manutenzione degli elementi vegetazionali che costituiscono un carattere di riconoscibilità del percorso.

- È vietata, all'esterno del territorio urbanizzato, l'installazione di cartellonistica pubblicitaria lungo i percorsi, ad eccezione delle targhe, dei cartelli e di tutta la segnaletica direzionale prevista dal codice dalla strada.

- Sui manufatti stradali sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione; gli interventi diversi sono ammessi solo se preventivamente autorizzati dalla Pubblica Amministrazione.

Art. 38 (Orli di terrazzo in ambito agricolo)

- Per queste strutture orografiche sono previsti interventi di tutela della struttura morfologica dei luoghi, con particolare attenzione al mantenimento dell'andamento altimetrico dei terreni. Gli orli di terrazzo individuano gli elementi di maggior rilievo quali solchi vallivi, paleoalvei, scarpate morfologiche. In corrispondenza di tali elementi l'uso del suolo è disciplinato al fine di prevenire situazioni di potenziale rischio idrogeologico.

- Lungo gli orli di terrazzo ed i dossi fluviali individuati negli elaborati di Piano non è consentito alcun intervento infrastrutturale o di nuova edificazione a partire dall'orlo della scarpata dei terrazzi per una fascia di larghezza non inferiore all'altezza della stessa. In presenza di terreni incoerenti tale fascia dovrà essere raddoppiata.

- Non sono consentite nuove edificazioni sulla culminazione dei crinali; sui loro fianchi l'altezza degli edifici di nuova costruzione non dovrà superare la quota delle culminazioni suddette.

- Eventuali interventi sono sottoposti agli specifici regimi autorizzatori di cui alla legislazione vigente.

Art. 39 (Parchi Locali di Interesse Sovracomunale)

  - Le tavole di Piano individuano i perimetri degli istituendi PLIS del Lambro Meridionale (riconosciuto con DGP n°79 dell’11.05.2005) e della Collina (riconosciuto con DGP n°187 dell’26.11.2008).

  - Sono consentiti gli interventi che non pregiudichino i caratteri naturalistici e di fruizione delle aree individuate, fatto salvo le disposizioni di cui alle presenti norme relative agli ambiti in cui i PLIS ricadono.

  - L’emanazione di specifica normativa nel quadro dei PLIS potrà sostituire in tutto o in parte il presente articolo.

CAPO VI - AMBITI PUBBLICI E DI INTERESSE GENERALE

Art. 40 (Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico)

1. Le aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico così come individuate negli elaborati del Piano delle regole e del Piano dei Servizi, sono riservate per attrezzature di rilevanza comunale definite con apposita simbologia negli elaborati del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi.

Esse si dividono in:

SP1, servizi e attrezzature per l'istruzione (categoria: IB);

SP2, attrezzature collettive ad uso pubblico (categorie: SS, SAM,OS, SC, AC e AS da 1 a 5);

SP3, attrezzature religiose (categoria: CR);

SP4, attrezzature sportive e verde attrezzato (categoria: ST e SA);

SP5, attrezzature cimiteriali (categoria: AS-6)

SP6, parcheggi pubblici e spazi per la sosta (categoria: P).

SP7, attrezzature tecnologiche (categoria: IT)

SP8, percorsi ciclopedonali

- Tali aree sono di proprietà comunale, private o di altro soggetto pubblico o misto, oppure ne è prevista l'acquisizione da parte della pubblica Amministrazione o l'assoggettamento a servitù di uso pubblico.

- Il volume delle opere pubbliche realizzate sulle aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale non verrà computato nel volume territoriale edificabile del Piano esecutivo di cui esse eventualmente fanno parte. Nell'ambito delle zone subordinate a Piano Attuativo dovranno essere reperite aree per servizi e attrezzature pubbliche nella misura e con le modalità indicate nelle presenti norme.

- Nelle aree destinate ai servizi di interesse generale non possono insistere manufatti che presentano altezza H maggiore di 10,50 ml. Per gli altri parametri urbanistici non sussistono vincoli particolari se non riferiti alle normative vigenti in merito all’intervento da realizzarsi.

- In merito alle aree per servizi e attrezzature pubbliche oggetto di reiterazione di vincolo preordinato all’esproprio, fino all’emanazione del relativo decreto, ovvero, se precedente, fino al decreto di occupazione d’urgenza, verrà previsto il riconoscimento di un indennizzo in ragione d’anno pari all’interesse legale sull’importo del valore ai sensi delle leggi vigenti.

- In sintesi la dotazione di standards urbanistici da cedere o monetizzare secondo i disposti di legge, nei Piani Attuativi, salvo prescrizioni più vincolanti riportate nelle presenti norme di Piano o nelle previsioni di trasformazione (ambiti AT/CRU), sono così ripartite:

- nei Piani Attuativi residenziali la dotazione per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale non può essere inferiore a 30 mq per abitante teorico (1 ogni 150 mc di V);

- nei Piani Attuativi la dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico funzionali ai nuovi insediamenti industriali ed artigianali è stabilita nella misura del 20% della Superficie Lorda di Pavimento (Slp), destinata a tale attività;

- nei Piani Attuativi la dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico funzionali alle componenti commerciali è stabilita nella misura del 100% della Superficie Lorda di Pavimento (Slp), destinata a tale attività;

- nei Piani Attuativi la dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico funzionali alle componenti terziarie è stabilita nella misura indicata per gli ambiti residenziali.

- Nelle aree per attrezzature pubbliche dovranno essere rispettati le distanze dagli elettrodotti tali da garantire i limiti di esposizione previsti dal D.P.C.M. dell’08.07.2003, in particolare  per quanto riguarda la progettazione di nuovi insediamenti quali aree da gioco per l’infanzia, ambiti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore (obiettivo di qualità di 3mT). L'estensione delle fasce di rispetto deve essere calcolata e fornita dal gestore dell'elettrodotto, poiché non riconducibile a distanze fisse, così come disposto dal D.M. 29/05/08.

- Così come disciplinato dall’art.1 della L. 1/78 e s.m.i. “Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali”, fermo restando le previsioni delle “destinazioni d’uso delle aree per servizi di carattere comunale” contenuti nelle tavole di Piano, l’approvazione di progetti di opere pubbliche, anche se non conformi alle specifiche destinazioni d’uso delle aree stesse, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo.

- La modificazione della destinazione d’uso di aree a standard di proprietà pubblica non costituisce variante al PGT, fatto salvo il rispetto della dotazione di 30mq per abitante residente e teorico (1/150mc di volume V).

- Destinazioni d’uso ammesse:

- Destinazione d’uso principale (o qualificante): SS, SAM, IB, OS, CR, SC, ST, SA, P, AC e AS.

- Destinazioni d’uso non compatibili, nei limiti di cui ai punti successivi.

AG agricoltura:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

PR produzione:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

TR terziario:1, 2, 3, 4.

CM commercio:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

EP esercizi pubblici:1, 2, 3, 4.

RS residenza:1, 2.

AR attrezzature ricettive:1, 2, 3, 4, 5.

SS servizi sociali e assistenziali:-

SAM servizi amministrativi:-

IB istruzione di base e dell’obbligo:-

OS servizi sanitari:-

CR culto e servizi religiosi:-

SC spettacolo e cultura:-

ST sport:-

SA spazi aperti:-

IT impianti tecnologici:-

P autorimesse e parcheggi:-

AC attrezzature comunali:-

AS attrezzature speciali:1, 2, 3, 4.

Art. 41 (strade e fasce di rispetto)

- le aree destinate alle strade sono così suddivise:

- strade Nazionali, Provinciali e di interesse comprensoriali;

- strade urbane principali e per le opere atte ad allacciare le zone ai pubblici servizi;

- strade urbane secondarie e di lottizzazione ed alle opere di urbanizzazione primarie;

- piazze, spazi pubblici di relazione, alle aree di parcheggi pubblici;

- percorsi ciclo-pedonali;

Su di esse è vietata qualsiasi costruzione  o ricostruzione di edifici e manufatti esistenti non strettamente attinenti alla viabilità ed ai trasporti.

Le aree limitrofe o intercluse dai sistemi stradali o dagli svincoli viabilistici a piu’ livelli devono essere trattate come aree a verde di arricchimento ambientale mediante messa a dimora di alberature e cespugli.

L’ampiezza ed i tracciati delle nuove sedi stradali e dei percorsi ciclo-pedonali indicati nelle tavole di azzonamento hanno valore programmatico; l’Amministrazione Comunale si riserva di stabilire l’esatta entità in sede di progetti attuativi.

- Sono riservate alla protezione delle infrastrutture per la mobilità, degli elettrodotti, dei cimiteri, delle risorse idriche e doganali.

Suddivisione delle aree

- di rispetto stradale, ai termini D.L. 30.04.1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni;

- di rispetto degli elettrodotti, ai termini del D.P.C.M. Dell’08.07.2003 e del DM 29/05/08 – ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti -;

- di rispetto cimiteriale, ai termini del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, e dell’art. 57 del D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285 e del regolamento regionale n.6 del 29/11/04 – regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali;

- di rispetto dei corsi d’acqua;

- di rispetto dei pozzi e depuratore.

- Fasce di rispetto e linee di arretramento per infrastrutture di viabilità

Le distanze di rispetto dalle infrastrutture per la viabilità sono definite ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 495 del 1991, aggiornato con D.P.R. 147 del 1993, in riferimento alle categorie di appartenenza del tracciato stradale secondo le norme in materia stabilite dall’art. 2 del “Nuovo Codice della Strada” (D.L. 30.04.1992, n. 285).

All’esterno del Centro Abitato, nel caso di nuove costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti, il Piano delle regole prevede per le infrastrutture di viabilità fasce di rispetto pari a:

- 60 mt. per strade di tipo A (autostrade);

- 40 mt. per strade di tipo B (extraurbane principali - strade statali);

- 30 mt. per strade di tipo C (extraurbane secondarie - tangenziale)

- 20 mt. per strade di tipo F (extraurbane locali)

All’interno delle fasce di rispetto sono possibili interventi per la realizzazione di nuove strade e per l’ampliamento di quelle esistenti, per la formazione di percorsi pedonali e di piste ciclabili, nonché per la realizzazione di opere complementari (sovrappassi, sottopassi, manufatti della rete irrigua o di altre reti di servizi, parcheggi).

Su tali aree è consentito, fino alla realizzazione delle opere previste l’uso agricolo colturale. Le aree libere devono essere sistemate a verde, con la possibilità di rimodellazione del suolo in funzione paesaggistica e ecologica e la creazione di barriere antirumore.

Qualora la linea di arretramento interessi una zona edificata nel Piano delle Regole è consentito il calcolo della volumetria o della superficie lorda di pavimento realizzabile, applicando gli indici di densità o di utilizzazione a tutta l’area edificabile, con successiva trasposizione della edificabilità sulla superficie contigua avente la stessa destinazione di zona, al di là della linea di arretramento.

Nelle aree di rispetto stradale (fasce di rispetto e linee di arretramento) sono ammessi per gli edifici esistenti interventi fino al risanamento conservativo. E’ comunque consentita l’edificazione di recinzioni, giardini, orti, parcheggi e impianti per la distribuzione di carburante, con relativi servizi accessori. Per questi impianti è richiesta la stipula di una convenzione con il Comune o la presentazione di atto unilaterale d’obbligo redatto in conformità allo schema di convenzione approvato dall’Amministrazione.

- Rispetto cimiteriale

La cartografia di piano individua la fascia di rispetto cimiteriale.

Nell’area di rispetto cimiteriale individuata con apposita simbologia in riferimento alla D.C.C. n. 24 del 21.02.82 e con seguente autorizzazione A.S.L., è vietata l’edificazione con esclusione di :

- parcheggi scoperti pubblici conteggiabili come dotazione di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale;

- chioschi di servizio cimiteriale;

- strade al servizio dell’edificazione che si sviluppa fuori dalla zona di rispetto e/o al servizio delle strutture ammesse;

- recinzioni di tipo leggero realizzate, per esempio, con paline e rete metallica.

Qualora vi fosse la necessità di La  riduzione della fascia di rispetto (fino ad un minimo di 50ml) e/o ampliamento del cimitero è deliberata dal comune solo a seguito di piano cimiteriale da inoltrare all'ASL e all'ARPA per il rilascio del parere di competenza.

- Elettrodotti ad alta tensione

La realizzazione delle linee elettriche ed i relativi sostegni è esclusa dalla disciplina urbanistica e pertanto non rientra nelle opere soggette a permesso di costruire ai sensi delle norme vigenti sulle aree sottoposte a vincolo di elettrodotto non verranno rilasciate concessioni di edificazione che contrastino con le norme delle Leggi vigenti in materia di elettrodotti.

Per la edificazione, dovranno essere rispettati le distanze dagli elettrodotti tali da garantire i limiti di esposizione previsti dal D.P.C.M. dell’08.07.2003, in particolare  per quanto riguarda la progettazione di nuovi insediamenti quali aree da gioco per l’infanzia, ambiti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore (obiettivo di qualità di 3mT)

Il proprietario o il gestore della linea deve comunicare alle autorità competenti l’ampiezza delle fasce di rispetto e I dati utilizzati per il loro calcolo, così come disposto nel D.M. 29.05.08 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”.

Nel caso in cui si renda necessario, nel quadro di ristrutturazione e potenziamento della rete elettrica, attraversare zone boschive o comunque di tutela ambientale con conseguente abbattimento di alberi o alterazione della situazione dei luoghi, l'Amministrazione Comunale potrà concedere l'autorizzazione alla costruzione degli elettrodotti e relativi impianti e pertinenze anche in deroga alle norme di zona, dopo attenta valutazione della motivazione e della pubblica utilità che stanno alla base della richiesta e con le dovute garanzie per la salvaguardia delle caratteristiche ambientali e dei valori naturali.

- Rispetto dei pozzi acquedottistici e del depuratore

Relativamente ai pozzi di captazione dell’acqua destinata all’approvvigionamento idrico per uso potabili, siano essi esistenti o di nuova realizzazione, nonché per assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano, sono stabilite conformemente alle leggi vigenti in materia, le aree di salvaguardia suddivise in zone di tutela assoluta e zone di rispetto.

Le Zone di tutela assoluta si riferiscono alle sorgenti, ai pozzi ed ai punti di presa, tale zone devono essere recintate e provviste di canalizzazione per le acque meteoriche e devono avere un'estensione di raggio non inferiore a 10 metri e conformamente al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Le zone di rispetto sono delimitate in relazione alle risorse idriche da tutelare e comunque devono avere un'estensione di raggio non inferiore a 200 metri rispetto al punto di captazione ((D.Lgs. 152/2006 art.94).

Regione Lombardia  con il D.G.R. del 10.04.2003 n.7/12693 disciplina entro le zone di rispetto, le strutture e o attività riguardanti le fognature, l’edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione, opere varie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio, pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione. Gli interventi entro le zone di rispetto sono comunque subordinati ad uno studio Idrogeologico di dettaglio, che accerti la compatibilità dell’intervento con lo stato di vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee e dia apposite prescrizioni sulle modalità di attuazione degli interventi stessi.

- Rispetto dei corsi d’acqua pubblici

Sui corsi d’acqua pubblici e loro pertinenze iscritti negli elenchi di cui all’art. 1 del TU n. 1775/1933, sono vietate le attività indicate all’art. 96 del R.D. n. 523/1904 ed in particolare sono vietate:

entro la fascia di mt. 10.00 dal piede degli argini e loro accessori o, in mancanza di argini artificiali, dal ciglio delle sponde, le seguenti attività: la realizzazione di fabbricati anche se totalmente interrati, ivi comprese le recinzioni con muratura che si elevino oltre la quota del piano campagna;

- gli scavi;

entro la fascia di mt. 4.00 dai limiti come sopra definiti:

- le piantagioni;

- il  movimento di terreno;

Sono ammesse, a distanza di mt. 4.00 dalle sponde dei corsi d’acqua pubblici, recinzioni asportabili formate da pali e rete metallica.

Nelle aree di pertinenza fluviale, come sopra definite, sono ammesse, ai sensi dell’art. 95 del R.D. n. 523/1904, le difese spondali radenti che non superino il piano di campagna, previa autorizzazione regionale ai fini idraulici.

Sono altresì ammesse, previa autorizzazione regionale,le opere previste dagli artt. 97 e 98 del citato R.D. n.523/1904.

Gli interventi nelle fasce di rispetto dei corsi d’acqua dovranno comunque rispettare le indicazioni fornite dalla Componente Geologica del Piano e dal reticolo idrico minore che costituisce parte integrante del presente strumento urbanistico

Art. 42 (Impianti tecnologici)

1.	Le Zone per servizi tecnologici è riservata alla realizzazione di attrezzature ed impianti tecnologici di interesse pubblico.

L’edificazione dovrà rispettare i seguenti indici:

Uf 	 0,5 mc/mq

Rc 	50%

H 	7,50 ml

Dc	la distanza minima dal confine del lotto di pertinenza, non può essere inferiore alla metà dell’edificio più alto e comunque non inferiore a m 5.00.

- Le destinazioni d’uso sono le seguenti:

- Destinazione d’uso principale (o qualificante): IT impianti tecnologici.

- Destinazioni d’uso non compatibili, nei limiti di cui ai punti successivi.

AG agricoltura:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

PR produzione:   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

TR terziario: 1, 2, 3, 4.

CM commercio:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

EP esercizi pubblici:1, 2, 3, 4.

RS residenza:  1, 2.

AR attrezzature ricettive: 1, 2, 3, 4, 5.

SS servizi sociali e assistenziali: 1, 2, 3, 4.

SAM servizi amministrativi: 1, 2.

IB istruzione di base e dell’obbligo: 1, 2, 3, 4, 5.

OS servizi sanitari: 1, 2, 3, 4.

CR culto e servizi religiosi: 1, 2, 3.

SC spettacolo e cultura: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

ST sport: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

SA spazi aperti: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

IT impianti tecnologici: -

P autorimesse e parcheggi: 2.

AC attrezzature comunali: 1, 2, 3.

AS attrezzature speciali: 1, 2, 3, 4, 6.

Nelle aree adibite agli impianti fissi per le telecomunicazioni e radiotelevisivi ai sensi della L. R. 11.05.2001 n.11, è riservata la realizzazione di sistemi fissi della telefonia mobile e della telecomunicazione definita dal decreto del ministero dell’ambiente n.381 del 10.09.1998 e legge n. 36 del 22.02. 01 “legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,magnetici ed elettromagnetici” e successive modifiche o integrazioni.

L’edificazione dovrà rispettare i seguenti parametri ed indici edilizi riferiti alle aree pertinenziali:

Rc  50%

H 4,50 mt ad esclusione degli impianti.

Gli impianti esistenti possono essere soggetti ad interventi di adeguamento nel rispetto degli indici di cui sopra.

- Cabine di trasformazione dell'energia elettrica

La costruzione di opere edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche è subordinata a permesso di costruire rilasciata ai sensi delle leggi vigenti.

Per la costruzione delle cabine di trasformazione dell'energia elettrica valgono le seguenti norme speciali:

- il volume delle cabine non viene computato nel calcolo dell'edificazione consentita;

- la superficie coperta delle cabine non viene computata ai fini del rapporto di copertura;

le cabine possono essere costruite a confine di proprietà in deroga alle distanze minime previste, con altezza fuori terra non superiore a m. 3,50 salvo casi eccezionali di maggiore altezza imposti da comprovati motivi tecnici per i quali l'Amministrazione Comunale valuterà di volta in volta.

Le cabine possono essere costruite nelle zone di rispetto stradale, come previsto dalla circolare del Ministero dei LL. PP. n. 5980 del 30.12.1970.

- La realizzazione e la gestione dei centri di raccolta dei rifiuti dovrà ottemperare quanto disciplinato dalla DGR del 23.12.2004 n.7/20027 pubblicata sul BURL – 1° Suppl. Straord. Al n.5 del 01.02.2005.

In caso di dismissione dell'attività facenti parte alla classe IT in particolare le destinazioni d'uso 3,4,6,7, e 8 individuate nelle presenti norme, dovranno essere applicate le procedure disciplinate dal D.lgs 152/06 Parte IV Titolo V. In particolare il proprietario dell'area dovrà presentare un'indagine preliminare sui parametri oggetto di inquinamento e dovrà comunicare all'amministrazione comunale e all'ARPA i livelli di concentrazione soglia di contaminazione (CSC). Qualora l'indagine accerti il superamento delle CSC, anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento, così come disposto nel D.Lgs 152/06 s.m.i. Parte IV  titolo V, dovrà attuare le misure di messa in sicurezza e ripristino ambientale dell'area.

CAPO VII - AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE E TRASFORMAZIONE

Art. 43 (Ambiti di trasformazione e riqualificazione - AT e CRU)

- Comprendono aree giudicate strategiche ai fini della riqualificazione del tessuto urbano e dello spazio aperto. Gli obiettivi generali sono legati alla trasformazione di parti di città attraverso un insieme coordinato ed organico di interventi; alla realizzazione di servizi e spazi di interesse generale; alla necessità di coordinare la trasformazione dello spazio fisico di parti significative del territorio.

La cartografia di piano individua gli Ambiti di Trasformazione (AT) e i Comparti di Riqualificazione Urbana (CRU) regolati dal presente articolo.

- In particolare I Comparti di Riqualificazione Urbana (CRU) individuano delle aree libere, dismesse o sottoutilizzate inserite in contesto urbano. Si tratta di ambiti integrati nel tessuto urbanizzato, per i quali è auspicabile una rifunzionalizzazione con eventuale tutela dei caratteri architettonici rilevanti di edifici esistenti e/o la demolizione di manufatti non ritenuti strategici al fine della tutela del patrimonio edilizio esistente.

Per i CRU, fino al convenzionemento, sono ammessi interventi che non superino la manutenzione straordinaria e/o risanamento conservativo di manufatti esistenti.

- Per quanto concerne gli Ambiti di Trasformazione (AT), questi sono prevalentemente settori non urbanizzati prossimi alla città, per i quali è prevista la trasformazione del territorio agricolo attraverso interventi di nuova edificazione e/o la demolizione di manufatti non ritenuti strategici al fine della tutela del patrimonio edilizio esistente.

- L’attuazione degli ambiti soggetti a trasformazione o riqualificazione (AT e CRU) è subordinata alla verifica delle distanze dagli allevamenti zootecnici, così come stabilito dal locale regolamento d’igiene e dalle linee guida regionali “linee guida integrate in edilizia rurale e zootecnia” Decreto n°5368 del 29/05/2009 della Direzione generale sanità RL. In particolare gli ambiti comprendenti strutture zootecniche ancora in attività, potranno essere attuati solo a seguito della totale dismissione o trasferimento degli allevamenti presenti dalle aree di progetto.

Gli ambiti prossimi ad aziende agricole ancora in attività potranno essere attuati solo a seguito della totale dismissione o trasferimento degli allevamenti presenti nelle strutture zootecniche oppure garantendo le distanze minime previste dal vigente regolamento locale d’igiene e dalle linee guida regionali.

Per i Comparti di Riqualificazione Urbana, prima delle demolizioni dei fabbricati, dovrà essere valutata la necessità di un eventuale intervento di derattizzazione ai sensi dell'art. 2.2.1 del vigente R.L.I. Titolo Il e degli artt. 3.2.1 e 3.3.4 del vigente RL.I. Titolo III. I materiali provenienti dalle demolizioni dovranno essere smaltiti in conformità alla normativa vigente; in particolare per il materiale contenente amianto si dovrà provvedere alla presentazione del Piano di Lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Dovranno essere inoltre rispettati le distanze dagli elettrodotti tali da garantire i limiti di esposizione previsti dal D.P.C.M. dell’08.07.2003, in particolare  per quanto riguarda la progettazione di nuovi insediamenti quali aree da gioco per l’infanzia, ambiti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore (obiettivo di qualità di 3mT) come disposto nell'articolo sulle fasce di rispetto delle presenti norme.

In materia di distanze dagli impianti odorigeni saranno da verificare le normative vigenti in materia (DGR n. IX/3018 del 15.02.2012).

Sarà a totale carico del soggetto attuatore ogni opera di adeguamento e integrazione della rete dei sottoservizi anche esternamente al perimetro del Comparto:  prioritariamente alla convenzione sarà da verificare la sostenibilità dell’intervento presso gli enti gestori dei sottoservizi stessi con particolare riferimento agli scarichi della pubblica fognatura e alla rete del gas. In materia di scarichi la normativa di riferimento è il D,Lgs 152/06 e s.m.i., nonché i Regolamenti Regionali nn.3 e 4/2006 e il D.G.R.. n°8/2318 del 5.4.06

Ai sensi delle normative vigenti, per ogni intervento di attuazione di AT o CRU di tipo residenziale e per i recettori sensibili, dovrà essere verificata la valutazione del clima acustico. Per le attività produttive insediabili dovrà essere verificato l’impatto acustico sulle aree limitrofe o comunque interessate in qualunque forma dai nuovi insediamenti.

Secondo quanto disposto dalla L.R. 17/2000 e s.m.i. Dovranno essere allegati al progetto esecutivo degli AT e CRU i documenti certificanti l'adeguatezza dei corpi illuminanti utilizzati e considerando i calcoli per l'adeguamento dell'illuminazione eventualmente esistente.

Al termine dei lavori dovranno essere prodotti i certificati di collaudo e la dichiarazione di conformità ai requisiti previsti dalla L.R. 17/2000 e s.m.i.

- Unità minime di intervento (UMI)

L’attuazione degli interventi previsti per ogni AT e CRU può avvenire unitariamente o articolata in Unita Minime di Intervento, indicate negli elaborati grafici del PGT o su proposta degli attuatori dei piani. Ogni unità minima di intervento è dotata di autonomia funzionale e rappresenta la superficie territoriale (St) minima per la quale si può procedere a pianificazione attuativa senza che questa debba necessariamente interessare l’intero AT. Un CRU o AT il cui convenzionamento preveda una attuazione unitaria che interessa tutte le Unità Minime d’Intervento che articolano l’ambito stesso stesso, si configura come un unico Piano Attuativo.

Per quest’ultimo varranno tutte le prescrizioni ed indicazioni previste per ogni singola unità minima d’intervento. I dati quantitativi, quali ad esempio aree in cessione, Slp, Sc, Sp, saranno da computarsi come la sommatoria dei valori indicati per ogni singolo UMI che compone il CRU.

- Modalità di intervento: il Progetto Norma

Gli Ambiti di Trasformazione e di Riqualificazione costituiscono specifiche aree urbane e sono sottratti alla disciplina delle zone circostanti.

Per ogni AT e CRU è redatto un “Progetto-Norma” che fornisce le indicazioni progettuali in forma testuale da integrare con le indicazioni contenute nelle tavole di Piano.

Le tavole di Piano e i Progetti Norma possono individuare:

- le estensioni delle aree pubbliche strutturanti da cedere;

- le aree da cedere per la realizzazione delle urbanizzazioni primarie;

- i tracciati delle piste ciclabili;

- le aree a verde privato con funzione di filtro o di margine urbano;

- gli elementi verdi lineari.

La quantificazione di queste superfici pubbliche e l’andamento degli elementi strutturanti il paesaggio urbano sono rilevabili dalla cartografia di Piano.

Tali previsioni sono vincolanti fatte salve spostamenti o modificazioni per rettifiche di piccola entità derivanti dal rilievo dell’area o all’assetto proprietario e che non impattino sull’assetto generale dell’ambito o comparto. Eventuali modificazioni di maggiore entità sono consentite solo se motivate e comportanti una maggiore efficienza del sistema degli spazi pubblici. Ogni modifica comunque da concordare preventivamente con l’Amministrazione Comunale.

La superficie fondiaria Sf risultante e quantificata nei progetti norma rappresenta il massimo sfruttabile a fini edificatori privati.

Fatte salve indicazioni contrarie contemplate dalle schede dei progetti norma, ogni Ambito di trasformazione prevede, un rapporto tra Superficie Fondiaria e Superficie Pubblica in cessione minima pari a [Sf]:[S pubblica]= [1,5]:[1]. Nel caso in cui le tavole di Piano individuino una superficie in cessione minore, la differenza con quella risultante dall’applicazione di questo rapporto, sarà da monetizzare. In questo rapporto non sono da conteggiare eventuali altre aree per la viabilità di distribuzione non strutturanti il comprto o ambito e non rappresentate nelle tavole di piano.

E’ facoltà della Pubblica Amministrazione modificare la destinazione delle aree pubbliche in rapporto ad eventuali nuove priorità per la dotazione di servizi di interesse generale. Ciò può comportare le monetizzazioni di parte o delle intere aree stesse e/o compensazioni con opere di interesse pubblico nei modi previsti dalle normative vigenti in materia.

Nelle schede relative ai Progetti Norma di ogni AT e CRU, sono riportate le indicazioni per la loro attuazione. Ogni intervento potrà essere attuato esclusivamente previa approvazione di Piano di Attuazione, nel rispetto delle modalità di cui alle presenti Norme.

I progetti norma che disciplinano ambiti di trasformazione e comparti di riqualificazioni sono allegati alle presenti norme nel capo titolato “Progetti Norma”.

- Criteri di determinazione dei dati quantitativi, delle distanze e ristrutturazione

Sono valide le definizioni generali e le modalità di calcolo dei parametri per l'edificazione indicate nelle presenti norme.

- Per i parametri De, Dc, Ds, salvo la tutela dei diritti di terzi, sono ammesse distanze inferiori da definirsi in sede di Piano Attuativo o convenzionamento di permesso di costruire.

Interventi di ristrutturazione (ri) sostituzione edilizia (dr)  - se individuati all’interno degli AT e CRU- non potranno prevedere alterazioni della tipologia, del sedime e, in generale, del rapporto esistente tra l’edificio su cui si interviene e lo spazio aperto prospiciente.

Tutto ciò fatto salvo quanto precisato all’interno delle schede degli AT e CRU stessi in particolare relativamente all’abbinamento di interventi di ristrutturazione ed ampliamento.

- Incentivi per il risparmio energetico

Al fine di incentivare la costruzione di immobili ad elevato rendimento energetico e sostenibilità ecologica, il Piano attribuisce la possibilità di usufruire di un incremento della capacità edificatoria, maggiore rispetto a quanto stabilito dagli indici di edificabilità di ogni ambito di trasformazione.

Tale incremento massimo, che in ogni caso deve essere confrontato con quanto stabilito dalle normative vigenti in materia energetica, è pari al 15% (da sommarsi alla capacità edificatoria assegnata).

Per ogni indicazione relativa alla realizzazione di edifici ad elevato rendimento energetico si rimanda a quanto indicato nella “Guida agli incentivi per l’uso razionale dell’energia e confort ambientale”

- Indicazioni generali per le opere di piantumazione

All’interno degli Ambiti di Trasformazione e Riqualificazione potrà essere richiesta la realizzazione di opere di piantumazione negli spazi pubblici e privati.

La realizzazione di queste opere di piantumazione, ove segnalato, sarà a totale carico del soggetto attuatore. Per le aree occupate dalle opere di piantumazione potrà essere richiesta la totale cessione a titolo gratuito, o in alternativa il mantenimento del titolo di proprietà originario. All’attuazione di ogni AT o CRU dovranno essere previste ed individuate siti e modalità di attuazione delle compensazioni ambientali come definite nelle presenti norme.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E FINALI

Art. 44

(Vigilanza e controlli)

- La vigilanza ed il controllo per l'applicazione delle presenti norme saranno effettuati in conformità alle normative vigenti in materia Legge 18.01.1976 n. 319 e alla L.R. 19.08.1974 n. 48. Il Sindaco predisporrà i prelievi in materia di acqua emettendo i provvedimenti di competenza.

Art. 45

(Norme transitorie )

- Le aree usate a scopo agricolo, destinate dal Piano delle regole a zone diverse da quella agricola, conservano tale uso fino all’approvazione dei Piani Attuativi a cui è subordinata l’edificazione od al rilascio di Titoli Abilitativi in caso di intervento edilizio diretto.

Sarà consentito quindi, fino a tali eventi, la manutenzione ordinaria, e straordinaria delle costruzioni ed attrezzature agricole esistenti.

- Per i Piani Attuativi convenzionati prima della data di del presente Piano, valgono tutti gli indici, i parametri edilizi ed urbanistici, le modalità costruttive e di intervento previste nella convenzione.

- In caso di contrasto tra le presenti norme e la normativa vigente, quest’ultima è da considerarsi speciale e prevalente.

Art. 46

(Norme finali)

- Per tutto quanto non contrasti e non previsto con le presenti Norme, al fine dell’attuazione del Piano stesso (Piano di governo del territorio) si farà riferimento alle leggi emanate o emanande, riguardanti l’oggetto ed i Regolamenti.

TITOLO V – COMPONENTE IDROGEOLOGICA DEL PIANO – CLASSI DI FATTIBILITA’

  - CLASSI DI FATTIBILITÀ

La parte di territorio urbanizzato ed interessato dalle previsioni di espansione edilizia è stato suddiviso in differenti classi di fattibilità, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n° 8/7374 del 28 maggio 2008 aggiornata dalla delibera di giunta regionale 30 novembre 2011 - n. IX/2616 – Burl Serie Ordinaria n. 3 - 19 gennaio 2012.

Le aree relative alle classi di fattibilità sono rappresentate nelle tavole allegate al Piano.

Le indagini condotte nell’area e le ricerche di carattere bibliografico, hanno permesso di stabilire che sotto il profilo geologico, geotecnico ed idrogeologico in genere non sussistono condizioni sfavorevoli all’urbanizzazione, per cui a gran parte del territorio è stata assegnata la classe di fattibilità 1 (fattibilità senza particolari limitazioni); fanno eccezione a tale principio le aree di diretta pertinenza fluviale, ossia gli alvei attivi e le superfici di possibile esondazione, planimetricamente individuate nella tavole di piano, nonché, con vincoli di tutela minore, le aree di scarpata del terrazzo principale e del solco alveare, con riguardo sia alla parte acclive che alla fascia in prossimità del ciglio e del piede.

- VINCOLI COMUNI A TUTTO IL TERRITORIO

Si precisano di seguito due prescrizioni e raccomandazioni che devono essere applicate in tutta la superficie comunale, che si assommano alle altre cautele previste per le specifiche aree indicate dalle varie classi di fattibilità

La progettazione di opere interrate dovrà avvenire tenendo conto, come cautela minima, della profondità della falda indicata nella tavole di piano, parte integrante della classe di fattibilità. Eventuali deroghe potranno avvenire solo a seguito della dimostrazione, mediante adeguato documento tecnico basato su dati piezometrici rilevati nell’area di progetto o attorno alla stessa, che la quota indicata dalla tavola non sia raggiunta dalla falda freatica con tempi di ritorno non inferiori a 20 anni.

La messa a coltura del riso è sottoposta al regolamento speciale provinciale (di Milano, divenuto vigente per Lodi con l’istituzione della provincia), approvato con decreto della presidenza della repubblica del 05 ottobre 1979.

Un ulteriore complesso di prescrizioni riguardanti l’attività edilizia deriva dalla presenza in area urbana di 6 pozzi attivi del SAL al servizio dell’acquedotto pubblico o meglio “che erogano acqua potabile a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse", la cui presenza comporta l’individuazione delle aree di rispetto definite dall’articolo 94 del decreto legislativo 03 aprile 2006 n. 152, come segue:

“ ZONA DI TUTELA ASSOLUTA“ (sottoclasse 4b) La superficie interessata è quella compresa entro il raggio di 10 m dall'opera di captazione dell’acquedotto pubblico, che ai sensi comma 3 dell'art.94 "deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.".

“ZONA DI RISPETTO” (sottoclasse 3d)  E’ individua intorno delle captazioni dell’acquedotto pubblico , come previsto dall'art.94 del decreto legislativo 03 aprile 2006 n. 152, definite su base geometrica dalla superficie circostante la zona di tutela assoluta (v. sottoclasse 4b) entro il raggio di 200 m dall'opera di captazione, all'interno della quale in particolare sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

Comma 4 :

a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;

b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;

c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;

d) dispersione  nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;

e) aree cimiteriali;

f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;

g) apertura  di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al  consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;

h) gestione di rifiuti;

i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;

l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

m) pozzi perdenti;

n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi  per  ettaro  di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

Comma 5:  Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento: in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Le regioni e le provincie autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture od attività:

a) fognature;

b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;

c) opere  viarie,  ferroviarie  ed  in  genere  infrastrutture di servizio;

d) le pratiche agronomiche e i contenuti dei  piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4."

3.	CLASSE 1:  FATTIBILITÀ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI.

A questa classe appartengono sostanzialmente tutti i terreni posti a monte della scarpata morfologica principale, appartenenti all’unità morfostratigrafica denominata “Livello fondamentale della Pianura” e di gran parte dei “terrazzamenti olocenici antichi” poste nelle aree perifluviali, ad esclusione delle scarpate minori e delle fasce adiacenti, nonché dei “terrazzamenti medio pleistocenici ” del Colle di San Colombano e della fascia di raccordo con la pianura.

La superficie è costituita da terreni prevalentemente sabbiosi e sabbioso limosi di media densità, con intervalli limoso-argillosi di spessore da un decimetro ad un metro presenti nei primi 4 metri, cui seguono sabbie limose di media densità con rari intervalli di sabbie ghiaiose.

La falda è presente a profondità variabili tra i -5 m in prossimità della C.na Branduzza ed i –13 m della fascia ad Est e NE dell’ospedale Dalmati.; nell’area del “terrazzo olocenico antico” ad ovest del Castello la falda è presente a circa –3 m dal p.c. L’esistenza di orizzonti limosi e limo argillosi nei primi metri dalla superficie, può favorire la formazione di piccole falde sospese in aree non adeguatamente drenate.

I valori di carico ammissibile stimato per fondazioni continue superficiali è costantemente superiore ad 100 kPa, più frequentemente compreso tra 150 e 200 kPa ,

Per la realizzazione di opere o interventi, l’accertamento delle caratteristiche geologico tecniche dei terreni dovrà avvenire secondo le modalità illustrate nel D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche sulle costruzioni”.

4.	CLASSE 2: FATTIBILITÀ CON MODESTE CONTROINDICAZIONI.

Questa categoria e stata attribuita alla fascia di territorio parallela ai cigli delle scarpate, a distanza compresa tra 1 e 2 H dai margini stessi, con H pari al dislivello delle scarpate. Nella Tavola X la rappresentazione è sommaria, e per il progetto di opere la precisa definizione di tale superficie dovrà risultare da appositi rilievi plani altimetrici.

La fascia potrebbe essere interessata da fenomeni di instabilità durante le operazioni di scavo e di esercizio soprattutto per effetto di infiltrazioni di acque in presenza di substrati poco permeabili.  In queste zone l'edificazione è generalmente concessa previa verifica delle caratteristiche stratigrafiche e geologico tecniche della zona interessata dal carico. Per la costruzione di edifici civili, pubblici ed industriali, nonché per le opere di urbanizzazione si prescrive l'accertamento delle caratteristiche geologico tecniche dei terreni secondo le modalità definite nel D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche sulle costruzioni” e nel D.M. 11 marzo 1988 applicabile nelle zone sismiche 4 ai sensi del punto 2.7 del D.M. 2008, escludendo l'ipotesi semplificativa prevista al punto C3 del citato D.M. 1988 per le "zone già note".

La profondità di indagine dovrà essere stabilita e giustificata caso per caso in base alla forma, alle dimensioni, alle caratteristiche strutturali del manufatto, al valore dei carichi da trasmettere in fondazione.

5.	CLASSE 3:  FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI

SOTTOCLASSE 3a. Appartengono a questa classe le fasce di terreni poste a ridosso delle scarpate di altezza superiore a 2,0 metri fino a distanza H dai cigli, quelli delle scarpate stesse, e delle superfici a valle fino alla distanza H dal piede delle stesse, con H pari al dislivello delle scarpate. Nella Tavola X la rappresentazione è sommaria, e per il progetto di opere la precisa definizione di tale superficie dovrà risultare da appositi rilievi plani altimetrici.

Nelle aree poste entro tale fasce l’edificazione non è concessa, ed eventuali progetti di opere in deroga dovranno comprendere la verifica delle condizioni di stabilità a breve e a lungo termine delle scarpate, nonché la verifica di stabilità del complesso opera – scarpata e delle eventuali opere di sostegno. Il rilascio di provvedimenti autorizzativi è subordinata alla presentazione ed all’esito positivo di tali verifiche.

Nella medesima classe è collocata l’area pianeggiante ad est dei viali Trento e Trieste costituita da materiale di riporto, la cui composizione non risulta sufficientemente nota perché si possa formulare un giudizio di stabilità.

SOTTOCLASSE 3b: aree con possibile presenza di falde sospese. Le caratteristiche stratigrafiche e pedologiche hanno evidenziato in tutta l’area di affioramento dei depositi medio pleistocenici, quindi circa in tutta la superficie a sud della roggia Colombana, la possibile presenza di orizzonti pedologici addensati a drenaggio molto lento alla profondità di circa 1 metri (fragipan) che possono dare luogo alla formazioni di falde sospese. Si prescrive di conseguenza di considerare esplicitamente tale aspetto nella progettazione delle opere interrate, provvedendo ad adeguate soluzioni tecniche onde prevenire il rischio di occasionali infiltrazioni di acque.

SOTTOCLASSE 3c: fasce di rispetto dei corsi d'acqua. In attesa della definizione del reticolo idrografico minore e delle relative norme di polizia idraulica, che il Comune deve determinare ai sensi della D.g.r. 22 dicembre 2011 - n. IX/2762 “Semplificazione dei canoni di polizia idraulica e riordino dei reticoli idrici” , nella carta della fattibilità è stata individuata una preliminare fascia di rispetto dei canali in applicazione alle norme del R.D 523/1904 (T.U. sulle acque), collocandola nella classe 3 di fattibilità. Tale norma, operante sino all'individuazione del reticolo idrografico minore, all'art. 96 , comma f, vieta l'edificazione fino alla distanza di 10 m dai corsi d'acqua pubblici, intendendo come tali, ai sensi della L 36/94 e del DPR 18 febbraio 1999 n° 238, sostanzialmente tutte le risorse idriche ad eccezione degli scarichi fognari.

Inoltre sui corsi d'acqua sopra individuati vige il divieto di tombinatura ai sensi dell'articolo 41 del D.lgs 152/99.  La fascia di rispetto individuata corrisponde ad una porzione di territorio compresa entro una distanza di 10 m per parte dal ciglio dell'alveo inciso od al piede esterno degli argini. Nella cartografia sono stati trascurati quei corsi d'acqua che costituiscono derivazioni di minore importanza, principalmente ad uso delle singole aziende agricole, che a rigore però rientrano nelle fattispecie considerate dalla normativa.

6.	CLASSE 4  : FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI.

Appartengono a questa classe le aree di esondazione definite in relazione a fenomeni di piena con tempi di ritorno di 100 anni:

il vincolo di non edificabilità riguarda genericamente ogni costruzione o deposito permanente, ma può essere derogato per strutture temporanee o fisse che possono essere sommerse e sopportare correnti con velocità di 4 m/s.

A seguito dell’adozione da parte dell’Autorità di Bacino del fiume Po del Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI), sono state definite superfici perifluviali del Lambro Settentrionale soggette a rischio idraulico, distinte in “fascia di deflusso della piena – Fascia A” definita nell’area più prossima al fiume e “ fascia di esondazione – Fascia B” i cui limiti sono esterni, o al massimo coincidenti, con la precedente. L’area delimitata dalle fasce fluviali è interamente collocata nella classe 4 di fattibilità e riportata in stralcio nella tavola 7. Si osserva che non vi è perfetta corrispondenza tra le fasce di esondazione definite con il presente studio e quelle indicate dal PAI in particolare :

1) In aree a NE e Sud del ponte di via Trieste sul Lambro Meridionale dove il PAI estende la fascia "A" su superfici, complessivamente di circa 43.500 mq, ritenute idraulicamente sicure dal presente studio

2) Nell'area a SSW della confluenza del Lambro Meridionale con il Lambro Settentrionale, dove il presente studio individua un'area a rischio idraulico di circa 20.200 mq considerata esterna al limite della fascia B dal PAI.

In entrambe le aree, ed in genere in tutte le aree dove sono presenti difformità, deve considerarsi vigente il vincolo di maggiore tutela.

Visto l'attuale utilizzo produttivo della area 2) (vedi ambito produttivo ADS2) si ritiene possibile mantenere l'attuale destinazione solo al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

a) esecuzione di uno studio idraulico di dettaglio che dimostri l'assenza del pericolo ora individuato

b) predisposizione di idoneo piano di protezione civile che preveda, in relazione alle specificità delle attività svolte, volumi e tipologie di materiali in deposito permanente e temporaneo, nonché modalità e tempi di evacuazione di personale e mezzi dall'area, con l'adozione di sistemi di monitoraggio e allertamento della piena.

c) esecuzione di un'opera di protezione idraulica (arginatura indicativamente a quota 62,5 m s.l.m.) debitamente concessa ed approvata dell'autorità competente.

7.	CLASSI COINCIDENTI: criterio di applicazione delle prescrizioni nelle aree interessate da più classi di fattibilità.

Nelle porzioni di territorio dove nella Tavola X - Carta della Fattibilità - sono indicate più classi di fattibilità sovrapposte, nell'attuazione degli interventi si dovrà tenere conto della condizione più restrittiva prevista, e dovranno essere eseguiti tutti gli approfondimenti tecnici indicati in relazione alle varie problematiche geologiche individuate.

TITOLO VI – PROGETTI NORMA

- I Progetti Norma oggetto della presente sezione contengono indicazioni specifiche relative all’attuazione dei singoli Comparti di Riqualificazione Urbana (CRU) ed Ambiti di Trasformazione (AT) individuati nella cartografia del Piano delle Regole. Oltre alle indicazioni specifiche di seguito riportate, la loro attuazione è disciplinata anche dalle norme generali contenute nelle presenti NTA al capo VII.

- Ambiti e comparti di seguito trattati riguardano esclusivamente aree che il precedente strumento urbanistico prevedeva all’interno di zone sottoposte a piano attuativo: il PGT ha optato per una loro riconfiguirazione adeguandole ad un disegno urbano unitario ed aggiornato alle nuove politiche urbane attivate dal Piano.

AT01 _ Ambito di Trasformazione Malpensata Nord

Obiettivi del progetto

La formazione di un nuovo tessuto residenziale è l’occasione per immaginare lo spazio urbano non più come monofunzionale solo per l’auto ma come un sistema di luoghi pubblici e semipubblici integrati nella funzione dell’abitare.

Sono previsti attraversamenti e connessioni al centro urbano ed ai luoghi del lavoro con percorsi della mobilità dolce che si innestano nel tessuto urbano circostante.

E’ prevista la formazione di una area filtro verde privata di separazione dal comparto produttivo artigianale contermine.

Dati tecnici

L’Ambito è formato da due unità minime di intervento

UMI 1: 	St=32284 mq

Sf= 17580 mq

If=1,30 1,43 mc/mq

Hmax=10,50 ml

Destinazioni d’uso: come città consolidata

Rc; Sp: come nella città consolidata

Tipo di intervento: nuova edificazione (ne)

Urbanizzazioni secondarie perequate: mq 6031; di cui monetizzabili: mq 2051

Piste ciclabili minime previste: ml 480

UMI 2:	St= 46970 mq

Sf= 21688 mq

If=1,30 mc/mq

Hmax=10,50 ml

Destinazioni d’uso: come città consolidata

Rc; Sp: come nella città consolidata

Tipo di intervento: nuova edificazione (ne)

Urbanizzazioni secondarie perequate: mq 6620; di cui monetizzabili: mq 1232

Piste ciclabili minime previste: ml 230

Sistema dei vincoli:

fattibilità geologica: classe 1

zona di pericolosità sismica:  Z4a

Classe acustica: III e IV

Porzione di UMI1 fascia di tutela dei corsi d’acqua (D.Lgs.42/02)

Presenza di ambito contermine soggetto a bonifica

Criteri per la progettazione

L’attuazione di UMI1 è subordinata alla realizzazione di un collegamento ciclopedonale che unisca l’ambito con la viabilità lenta parallela a Viale Piave.

E’ consentita la realizzazione di un piano interrato o seminterrato emergente dal piano di riferimento con volumi di altezza inferiore ad 1,5 ml: tali volumi potranno essere occupati da boxes pertinenziali e volumi di servizio condominiali o alla residenza che non concorrono al calcolo della slp per una superficie massima pari a metà della Slp espressa dai vari lotti in cui verrà articolato l’intervento.

Verso gli spazi pubblici non è ammessa la realizzazione di recinzioni non integrate da siepi in essenze vegetali in modo da mitigarne la percezione. Il disegno delle recinzioni verso lo spazio pubblico dovrà essere unitario e definito all’atto della convenzione.

L’ambito è soggetto a compensazione ambientale nei modi definiti dal Piano delle Regole.

Le tavole di piano individuano lo schema di piantumazione minimo.

AT03 _ Ambito di Trasformazione Via Cazzulani- PEEP

Obiettivi del progetto

I temi che il progetto affronta sono legati alla specifica collocazione dell’area e dalle relazioni da tessere con l’intorno urbanizzato. In sintesi si possono riassumere come segue:

L’intervento formerà una nuovo fronte urbano che dovrà risolvere il rapporto tra città costruita e campagna circostante.

E’ da ricucire la maglia dei percorsi viabilistici esistenti garantendo una maggiore accessibilità all’intero PEEP esistente.

La vicinanza della strada 235 è da mediare attraverso l’introduzione di una fascia filtro che ne attenui l’impatto sulla residenza.

Le abitazioni devono beneficiare dell’orientamento ottimale dato dall’asse eliotermico sviluppandosi, in prima approssimazione, secondo la direttrice Nord-Sud. Questo stesso orientamento è quello che favorisce la migliore percezione della campagna circostante e che riduce l’affaccio verso la strada 235.

Il piano prevede la costruzione di un insieme di più spazi pubblici di dimensioni proporzionate agli edifici che ne costituiranno il contorno immediato. Questi spazi costituiscono un sistema di “cortili pubblici” articolati da percorsi pedonali: è qui dove i residenti posteggiano l’auto, dove si può giocare senza guardarsi dalle automobili, dove si svolgono tutte quelle azioni quotidiane che la casa non può ospitare e che la strada rende disagevoli. I “cortili pubblici” sono il tessuto connettivo della residenza e mediano la vicinanza tra la strada delle auto e l’abitazione con una sorta di prolungamento dello spazio privato.

Dati tecnici

L’Ambito è destinato ad interventi di edilizia convenzionata e l’articolazione in più UMI sarà individuata dalla Amministrazione Comunale. Complessivamente l’ambito dovrà essere connotato dal rispetto dei seguenti indici:

St=33130 mq

Sf= 11430 mq

Vmax=24830 mc

Hmax=10,50 ml

Destinazioni d’uso: come città consolidata

Rc; Sp: come nella città consolidata

Tipo di intervento: nuova edificazione (ne)

Sistema dei vincoli:

fattibilità geologica: classe 1

zona di pericolosità sismica:  Z4a

porzione di ambito in fascia di tutela dei corsi d’acqua (D.Lgs.42/02)

Classe acustica: III e IV

Criteri per la progettazione

Verso gli spazi pubblici è da privilegiare la realizzazione di recinzioni integrate da siepi in essenze vegetali in modo da mitigarne la percezione.

L’ambito è soggetto a compensazione ambientale nei modi definiti dal Piano delle Regole.

E’ consentita la realizzazione di un piano interrato o seminterrato emergente dal piano di riferimento con volumi di altezza inferiore ad 1,5 ml: tali volumi potranno essere occupati da boxes pertinenziali e volumi di servizio condominiali o alla residenza che non concorrono al calcolo della slp per una superficie massima pari a metà della Slp espressa dai vari lotti in cui verrà articolato l’intervento.

E’ previsto l’adeguamento della sezione di via Cazzulani.

AT04 _ Ambito di Trasformazione Via Aldo Moro

Obiettivi del progetto

La formazione di un nuovo tessuto residenziale è l’occasione per immaginare lo spazio urbano non più come monofunzionale solo per l’auto ma come un sistema di luoghi pubblici integrati nella funzione dell’abitare. La previsione di aree pubbliche a nord contribuisce alla costruzione di una centralità misurata sulla dimensione di tutto il comparto residenziale collocato ad est dell’ospedale.

Sono previsti attraversamenti e connessioni con la formazione di percorsi della mobilità dolce che si innestano nel tessuto urbano circostante.

Dati tecnici

L’Ambito è formato da una unità minima di intervento con le seguenti caratteristiche urbanistiche:

St=44130 mq

Sf= 60% St mq

If=1,30 mc/mq

Hmax=8,50 ml

Destinazioni d’uso: come città consolidata

Rc; Sp: come nella città consolidata

Tipo di Intervento: nuova edificazione (ne)

Urbanizzazioni secondarie perequate: mq 5130; di cui monetizzabili: mq 734

Piste ciclabili minime previste: ml 350

Sistema dei vincoli:

fattibilità geologica: classe 1

zona di pericolosità sismica:  Z4a

la fascia della scarpata morfologica ricade in zona:Z3a

porzione di ambito in fascia di tutela dei corsi d’acqua (D.Lgs.42/02)

porzione di ambito compreso tra Elementi di I livello della Rete Ecologica Regionale

Classe acustica: III e IV

Criteri per la progettazione

E’ consentita la realizzazione di un piano interrato o seminterrato emergente dal piano di riferimento con volumi di altezza inferiore ad 1,5 ml: tali volumi potranno essere occupati da boxes pertinenziali e volumi di servizio condominiali o alla residenza che non concorrono al calcolo della slp per una superficie massima pari a metà della Slp espressa dai vari lotti in cui verrà articolato l’intervento.

Verso gli spazi pubblici non è ammessa la realizzazione di recinzioni non integrate da siepi in essenze vegetali in modo da mitigarne la percezione. Il disegno delle recinzioni verso lo spazio pubblico dovrà essere unitario e definito all’atto della convenzione.

L’ambito è soggetto a compensazione ambientale nei modi definiti dal Piano delle Regole.

Le tavole di piano individuano uno schema di piantumazione minimo sulla viabilità pubblica.

Dovranno essere rispettate le distanze dagli elettrodotti tali da garantire i limiti di esposizione previsti dal D.P.C.M. dell’08.07.2003, in particolare  per quanto riguarda la progettazione di nuovi insediamenti quali aree da gioco per l’infanzia, ambiti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore (obiettivo di qualità di 3mT) come disposto nell'articolo sulle fasce di rispetto delle presenti norme e dalle normative vigenti in materia.

AT06 _ Ambito di Trasformazione Maiano

Obiettivi del progetto

Il progetto conferma la destinazione d’uso individuata nel passato PRG di un comparto a destinazione residenziale a bassa densità.

Dati tecnici

L’Ambito è articolabile al massimo in due unità minime d’intervento che dovranno essere dotate di autonomia funzionale e la cui perimetrazione sarà oggetto di accettazione da parte della Amministrazione su proposta delle proprietà.

L’ambito complessivamente, è così caratterizzato:

St=10247 mq

Sf= St

If=1,30 mc/mq

Hmax=8,50 ml

Destinazioni d’uso: come città consolidata

Rc; Sp: come nella città consolidata

Tipo di Intervento: nuova edificazione (ne)

Urbanizzazioni secondarie perequate monetizzabili: mq 4099

Sistema dei vincoli:

fattibilità geologica: classe 1

zona di pericolosità sismica:  Z4a

Distanza dalla cascina Maiano con attività zootecnica in essere inferiore ai 100 metri

Distanze dagli elettrodotti

Classe acustica: III

Criteri per la progettazione

E’ consentita la realizzazione di un piano interrato o seminterrato emergente dal piano di riferimento con volumi di altezza inferiore ad 1,5 ml: tali volumi potranno essere occupati da boxes pertinenziali e volumi di servizio condominiali o alla residenza che non concorrono al calcolo della slp per una superficie massima pari a metà della Slp espressa dai vari lotti in cui verrà articolato l’intervento.

La viabilità di distribuzione sarà da articolare in funzione del progetto di lottizzazione e, se non richiesto dalla Pubblica Amministrazione, rimarrà di proprietà privata con tutti gli oneri di gestione derivanti.

L’ambito è soggetto a compensazione ambientale nei modi definiti dal Piano delle Regole.

L’attuazione è subordinata alla verifica delle distanze dagli allevamenti zootecnici, così come stabilito dal locale regolamento d’igiene. Gli interventi posti a distanze critiche sotto questo aspetto, potranno essere attuati solo a seguito dell’eliminazione delle cause di interferenza, o comunque garantendo le distanze minime previste dal vigente regolamento locale d’igiene.

CRU _ 1 Comparto di Riqualificazione Urbana Via Statuto

Obiettivi del progetto

L’attuazione del comparto si inserisce nel contesto del recupero dell’intero isolato, già avviato attraverso l’attazione del’UMI1, che costituisce un complesso di archeologia industriale rilevante. A questo proposito, l’isolato comprende manufatti segnalati dal SIBERC della Regione Lombardia, per i quali è prevista una particolare tutela.

L’intervento dovrà prevedere la riorganizzazione urbanistica dell’area anche mediante la realizzazione di nuova edificazione. Si dovrà favorire l’inserimento del comparto nell’ambito dei luoghi centrali di Sant’Angelo attraverso la realizzazione di passaggi verso Via Missaglia Bassa.

Dati tecnici

UMI 2: 	St=1026 mq

Sf=1026 mq

Vmax edificabile: 2200mc o quello risultante dal recupero dei manufatti esistenti.

Hmax=10,50 ml o quella degli edifici preesistenti

Destinazioni d’uso: come nel nucleo di antica formazione

Tipo di intervento: nuova edificazione (ne); Conservazione formale (cf) ristrutturazione (Ri)

Hmax: 3 piani fuori terra sul fronte di Via Statuto; altrove: 2 piani fuori terra.

Rc; Sp: migliorative rispetto all’assetto attuale

Urbanizzazioni secondarie perequate monetizzabili: mq 410

Sistema dei vincoli:

fattibilità geologica: classe 1

zona di pericolosità sismica:  Z4a

ricade in parte nella fascia di tutela dei corsi d’acqua (D.Lgs.42/02)

Classe acustica: III e IV

Criteri per la progettazione

Edifici prospettanti su Via Statuto: l’intervento dovrà prevedere la riproposizione dei volumi  su strada prospetti originali integrati da interventi che vanno dalla riqualificazione alla demolizione e nuova edificazione. senza che questi ultimi interessino il margine edificato di via Statuto.

Possono essere previsti dei passaggi coperti pedonali lungo la via e/o passanti all’interno del comparto.

Edifici lungo via Missaglia Bassa: è prevista la ricostruzione del margine rappresentato dal basamento esistente con eventuali modifiche per allargamenti della sede stradale confermando la continuità edilizia sulla via.

Gli interventi permessi vanno dalla conservazione formale alla demolizione e nuova edificazione.

L’intervento potrà prevedere la realizzazione di boxes interrati non computabili al fine del calcolo della Slp e della Volumetria.

Per tutti gli altri edifici esistenti sono permessi interventi che vanno dalla riqualificazione alla demolizione e nuova edificazione.

Si consiglia di seguire le indicazioni fornite dalla “guida per gli interventi nel nucleo di antica formazione”

CRU _ 2 Comparto di Riqualificazione ex Sinterama

Obiettivi del progetto

Il comparto comprende un ampia area occupata da insediamenti produttivi dimessi collocati in un ambito integrato nel tessuto urbano residenziale.

Il recupero di questo ambito dovrà inserirsi in modo organico in questo brano di città e costituisce l’occasione per dotare di spazi pubblici verdi e servizi di interesse generale strategici per l’evoluzione di del settore settentrionale di Sant’Angelo.

Dati tecnici

UMI 1: 	St=36100 mq

Sf=60% St

Superficie in cessione=40% St

Uf: 0,6 mq/mq per la residenza da sommarsi a 2000mq di Slp per attività commerciali

Hmax=10,50 12,50 ml

Rc; Sp: come nella città consolidata

Destinazioni d’uso: come nel nucleo di antica formazione. L’intervento è compatibile con l’insediamento di strutture commerciali di medie dimensioni regolamentate ai sensi delle normative vigenti in materia di esercizi commerciali.

Tipo di intervento: nuova edificazione (ne);

Sistema dei vincoli:

fattibilità geologica: classe 1

zona di pericolosità sismica:  Z4a

ricade in parte nella fascia di tutela dei corsi d’acqua (D.Lgs.42/02)

fascia di rispetto dal pozzo pubblico

Classe acustica: III e IV

Criteri per la progettazione.

Per la progettazione di questo comparto si rimanda alla fase attuativa che dovrà compiutamente interpretare gli obiettivi del progetto sopra illustrati.

Dal punto di vista tipologico sarà da privilegiare un mix di funzioni che integrino quella residenziale principale sia per quanto attiene la parte privata che quella pubblica.

Le altezze consentite H degli edifici dovranno essere modulate in modo da essere percepite con minore impatto verso i fronti che si affacciano su Viale Zara.

L’ambito è soggetto a compensazione ambientale nei modi definiti dal Piano delle Regole.

Le tavole di piano individuano lo schema di piantumazione minimo che rappresentano la opportunità di schermare il nuovo insediamento residenziale con una cortina verde verso Viale Zara.

La indicazione grafica delle aree in cessione come rappresentate nelle tavole di piano è puramente indicativa ed ha valore esclusivamente in termini di quantificazione delle superfici. Sarà comunque da privilegiare la loro collocazione verso il centro (via Garibaldi e Vicolo S. Rocco) evitando la loro frammentazione.

All’interno delle superfici individuate come aree in cessione può essere prevista la viabilità di di accesso ai lotti privati.

L’intervento di riutilizzo dell’area deve prevedere prioritariamente l’accertamento della compatibilità delle caratteristiche qualitative di suolo e di sottosuolo con le nuove forme di utilizzo, mediante la realizzazione di piani d’indagine preliminari da eseguirsi in accordo con ARPA.

CRU _ 3 Comparto di Riqualificazione Urbana Via Cavour

Obiettivi del progetto

Il comparto prevede la riqualificazione di una area inserita nel tessuto urbanizzato del settore nord di Sant’Angelo e di questo il progetto intende riproporre i caratteri salienti.

Sono da garantire passaggi pubblici che si innestano su quelli esistenti a nord e con recapiti su via Sauro e via Cavour.

Dati tecnici

L’Ambito è formato da una unità minima di intervento

UMI 1: 	St=8157 mq

Sf= 8157 mq

Uf=0,6 mq/mq

Hmax=10,50 ml

Destinazioni d’uso: come città consolidata

Rc; Sp: come nella città consolidata

Tipo di intervento: nuova edificazione (ne); ristrutturazione (Ri)

Urbanizzazioni secondarie perequate monetizzabili: mq 3263

Piste ciclabili da realizzare: 162 ml

Sistema dei vincoli:

fattibilità geologica: classe 1

zona di pericolosità sismica:  Z4a

ricade in parte nella fascia di tutela dei corsi d’acqua (D.Lgs.42/02)

fascia di rispetto dal pozzo pubblico

Classe acustica: III e IV

Criteri per la progettazione

E’ consentita la realizzazione di un piano interrato o seminterrato emergente dal piano di riferimento con volumi di altezza inferiore ad 1,5 ml: tali volumi potranno essere occupati da boxes pertinenziali e volumi di servizio condominiali o alla residenza che non concorrono al calcolo della slp per una superficie massima pari a metà della Slp espressa dai vari lotti in cui verrà articolato l’intervento.

E’ consentito il recupero degli immobili esistenti a destinazione residenziale attraverso interventi di ristrutturazione che mantengano inalterato il sedime dei manufatti originali: la slp derivante da tale modalità di intervento è da detrarre dalla capacità edificatoria complessiva del comparto.

Le recinzioni attestate su via Cavour saranno da arretrare per garantire la continuità del marciapiede esistente con conseguente cessione delle relative superfici (fatto salvo il recupero dei manufatti esistenti) e sarà da privilegiare la formazione di una quinta di essenze di alto fusto in area privata così da porre in secondo piano la nuova edificazione.

L’ambito è soggetto a compensazione ambientale nei modi definiti dal Piano delle Regole.

CRU _ 9 Comparto di Riqualificazione Urbana Musella e Musellina

Obiettivi del progetto

L’attuazione del comparto si inserisce nel contesto del recupero di due nuclei cascinali posti alle porte di Sant’Angelo verso via Cazzulani.

Il ruolo dei due complessi cascinali è sensibilmente diverso: Cascina Musella presenta dei caratteri architettonici rilevanti ed è in stretto rapporto con le aree del Lambro urbano; cascina musellina presenta caratteri morfotipologici meno interessanti ma in posizione rilevante anche per chi percorre la tangenziale.

Il progetto si pone l’obiettivo di valorizzare entrambi gli impianti attraverso l’introduzione di nuove funzioni aperte alla utenza sia urbana che più vasta, con interventi che ne tutelino i caratteri architettonici salienti.

Attuazione dei CRU

I comparto si articola in due unità minime di intervento

UMI 1 cascina Musellina: come per i nuclei cascinali dimessi di cui alle presenti norme con aumento di tutte le volumetrie insistenti sull’area pari al 20% del volume originale.

Tutela dei fronti individuati da tipologia di intervento “cf”.

L’intervento dovrà prevedere l’adeguamento della sezione stradale di via Cazzulani.

Destinazioni d’uso: come nel nucleo di antica formazione.

UMI 2 cascina Musella: come per i nuclei cascinali dimessi di cui alle presenti norme.

Tutela dei fronti individuati da tipologia di intervento “cf”

Destinazioni d’uso: come nelle zone A e servizi di interesse generale orientati alla fruizione turistico/culturale (es: orti didattici, bike sharing, ostelli, ecc)

Sistema dei vincoli:

fattibilità geologica: classe 1

zona di pericolosità sismica:  Z4a

ricade in parte nella fascia di tutela dei corsi d’acqua (D.Lgs.42/02)

presenza di edifici segnalati nel SIRBeC della Regione Lombardia

Si rileva l’interazione con il PLIS della Valle del Lambro

Classe acustica: III e IV